# PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KLESZCZEWO

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań wykonano na podstawie umowy nr 39/2014. dokument ten jest zgodny z zakresem określonym w umowie oraz ze Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – PGN

Zamawiający:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Wykonawca:

Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

Główny zespół autorów:

mgr inż. Hanna Baster

mgr inż. Gabriela Cieślik

mgr inż. Diana Drobniak

mgr Iryna Dmytriv

mgr inż. Agnieszka Gielar-Fotin

mgr Andrzej Haraśny

mgr inż. Edyta Kapała

inż. Monika Koper

inż. Monika Król

Klaudia Liszka

dr inż. Andrzej Mitura

mgr inż. Damian Niewęgłowski

mgr Tomasz Pawelec

mgr inż. Szymon Ptak

mgr inż. Anna Porzycka

dr inż. Marek Wasilewski

Paweł Wiktor

mgr inż. Łukasz Zywar

Kierownictwo projektu:

mgr inż. Justyna Wysocka-Golec

Przy współpracy:

Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Urząd Gminy Kleszczewo

Spis treści

IV. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KLESZCZEWO	1

Stosowane skróty i jednostki	5

IV.1. STRESZCZENIE	7

IV.1.1. Wprowadzenie	7

IV.1.2. Cel i zakres opracowania	7

IV.1.3. Diagnoza stanu istniejącego, obszary problemowe	8

IV.1.4. Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla	8

IV.1.5. Strategia gminy Kleszczewo w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	9

IV.1.6. Działania do osiągnięcia zaplanowanych celów	9

IV.1.7. Wykonalność instytucjonalna i finansowanie	10

IV.1.8. Podsumowanie	11

IV.2. WSTĘP	12

IV.2.1. Cel i zakres dokumentu PGN	12

IV.2.2. Uwarunkowania strategiczne	13

IV.2.3. Metodologia opracowania PGN	15

IV.2.4. Cele strategiczne i szczegółowe	15

IV.3. STAN OBECNY	17

IV.3.1. Sytuacja demograficzna	18

IV.3.2. Sytuacja gospodarcza	19

IV.3.3. Budownictwo, mieszkalnictwo, rozwój przestrzenny	23

IV.3.4. Energetyka	24

IV.3.5. Jakość powietrza	25

IV.3.6. Transport	27

IV.3.7. Gospodarka odpadami	29

IV.4. ANALIZA SWOT	31

IV.5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	34

IV.5.1. Energetyka	34

IV.5.2. Budownictwo i mieszkalnictwo	34

IV.5.3. Jakość powietrza	35

IV.5.4. Transport	36

IV.6. INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA	37

IV.6.1. Podstawy metodologiczne	37

IV.6.2. Zakres inwentaryzacji dla JST Metropolii Poznań	37

IV.6.3. Metodologia obliczeń, źródła danych i przyjęte założenia	41

IV.6.4. Metodologia opracowania bazy emisji	46

IV.7. WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA	47

IV.7.1. Rok 2010	47

IV.7.2. Rok 2013	51

IV.7.3. Podsumowanie inwentaryzacji emisji	55

IV.8. PLANOWANE DZIAŁANIA DO ROKU 2020	58

IV.8.1. Krótkoterminowe i średnioterminowe działania oraz zadania	58

Energetyka	58

Budownictwo i gospodarstwa domowe	61

Transport	63

Lasy i tereny zielone	70

Przemysł	70

Gospodarka odpadami	71

Edukacja i dialog społeczny	72

Administracja publiczna	73

IV.8.2. Podsumowanie efektów wdrażanych działań	74

IV.8.3. Krótkoterminowe i średnioterminowe działania oraz zadania realizowane przez Powiat Poznański na terenie gminy	75

Energetyka	75

Budownictwo i gospodarstwa domowe	79

Transport	82

Lasy i tereny zielone	91

Przemysł	92

Gospodarka odpadami	92

Edukacja ekologiczna	93

Administracja publiczna	93

IV.9. STRATEGIA GMINY KLESZCZEWO W ZAKRESIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	96

IV.9.1. Strategia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną	96

IV.9.2. Wdrażanie strategii długoterminowej w sektorach	96

IV.9.3. Energetyka	97

IV.9.4. Budownictwo	97

IV.9.5. Transport	97

IV.9.6. Lasy i tereny zielone	98

IV.9.7. Przemysł	98

IV.9.8. Gospodarka odpadami	99

IV.9.9. Edukacja i Dialog Społeczny	99

IV.9.10. Administracja publiczna	99

IV.9.11. Strategia w zakresie poprawy jakości powietrza	100

IV.10. MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE	101

IV.10.1. System monitorowania i raportowania	101

IV.10.2. Główne wskaźniki monitorowania i ocena realizacji	104

IV.10.3. Szczegółowe wskaźniki monitorowania realizacji zadań	105

IV.11. ZAŁĄCZNIK nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy	107

IV.12. ZAŁĄCZNIK nr 2 Zestawienie działań naprawczych z Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej	108

Działanie pierwsze: obniżenie emisji z indywidulanych systemów grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe	110

Działanie drugie: obniżenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną – działania termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła	111

IV.13. ZAŁĄCZNIK nr 3 dostępne zewnętrzne źródła finansowania działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym	113

Fundusze europejskie	113

IV.13.2. Środki krajowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	121

Środki krajowe – inne źródła	132

ZAŁĄCZNIK nr 4 MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI	135

IV.13.4. Wykorzystanie energii odnawialnej	135

IV.13.5. Redukcja zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	145

IV.13.6. Redukcja emisji w transporcie	149

IV.13.7. Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych na Terenie Metropolii Poznańskiej	152

IV.14. SPIS TABEL	155

SPIS RYSUNKÓW	156

## Stosowane skróty i jednostki

| Skrót | Rozwinięcie |
| --- | --- |
| BAU | Biznes jak zwykle (ang. business as usual) |
| B(α)P | Benzo(α)piren |
| Baza emisji | Baza inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla PGN, wykonana w ramach opracowania |
| BEI | Bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Base Emission Inventory) |
| CAFE | Dyrektywa Clean Air for Europe |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| GHG | Gazy cieplarniane (ang. Greenhouse Gases) |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| JST | Jednostka samorządu terytorialnego |
| Mg CO2e | Tony ekwiwalentu dwutlenku węgla |
| MEI | Kontrolna inwentaryzacja emisji (ang. Monitoring Emission Inventory) |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| OZE | Odnawialne źródła energii |
| Plan | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej |
| PV | Panele fotowoltaiczne (ang. photovoltaics) |
| UE | Unia Europejska |
| WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu |
| UG | Urząd Gminy |
|  | Programy, strategie, mechanizmy finansowe |
| NPRGN | Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej |
| PDK | Plan działań krótkoterminowych |
| PGN | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej |
| POIiŚ | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 |
| POP | Program Ochrony Powietrza |
| SEAP | Plan działań na rzecz zrównoważonej energii |
| WPF | Wieloletnia Prognoza Finansowa |
| WPI | Wieloletni Program Inwestycyjny (załącznik do WPF) |
| Założenia / ZPZC | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe |
| ZIT | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne |

| Wartości przeliczeniowe: |
| --- |
| 1 MWh | = 3 600 | MJ |
| 1 TJ | = 277,78 | MWh |
| 1 toe | = 41, 868 | GJ |
| 1 toe | = 11,630 | MWh |

Jednostki miar:

g 	= gram

W 	= wat

kWh 	= kilowatogodzina

MWh 	= megawatogodzina (tysiąc kilowatogodzin)

MJ 	= megadżul = tysiąc kJ

GJ 	= gigadżul = milion kJ

TJ 	= teradżul = miliard kJ

toe	= tona oleju ekwiwalentnego

Przedrostki miar:

kilo (k)		= 103 = tysiąc

mega (M) 	= 106 = milion

giga (G) 	= 109 = miliard

tera (T) 	= 1012 = bilion

peta (P) 	= 1015 = biliard

## STRESZCZENIE

### Wprowadzenie

W ramach prawa międzynarodowego Polska zgodnie z Protokołem z Kioto oraz pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej jest zobowiązana do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Celem przyjętej unijnej strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. W zakresie gospodarki niskoemisyjnej strategia wyznacza cele szczegółowe na poziomie krajowym: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z roku 1990, zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii (Polska 15%) oraz dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Cele są obligatoryjne na poziomie krajowym, każda gmina powinna dążyć do ich wypełnienia na miarę własnego potencjału.

W zakresie jakości powietrza obowiązującą jest dyrektywa CAFE przyjęta w roku 2008, wprowadzona do polskiego prawa ustawą Prawo ochrony środowiska. Określa ona dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. W gminie Kleszczewo, podobnie jak w wielu miejscach kraju, występują często znaczne przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, w szczególności pyłu zawieszonego, co ma szczególnie negatywne skutki dla zdrowia ludzi. W zakresie poprawy jakości powietrza w Planie zaproponowano działania ograniczające niską niekontrolowaną emisję pyłów, m.in. poprzez kontynuację likwidacji palenisk węglowych oraz ograniczenia emisji z transportu.

### Cel i zakres opracowania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kleszczewo (w skrócie PGN) jest dokumentem strategicznym, określającym rozwiązania przyjęte przez gminę Kleszczewo w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej, a także zarządzaniu gminą w latach 2015-2020.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przedstawienie koncepcji działań realizowanych na terenie gminy służących:

poprawie jakości powietrza na terenie gminy Kleszczewo,

redukcji emisji GHG (których emisję wyrażono w Mg CO2e),

ograniczeniu zjawiska niskiej emisji,

poprzez zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii (w szczególności odnawialnych źródeł energii – OZE) oraz zmniejszenie zużycia energii i poprawę efektywności energetycznej w gminie.

Biorąc pod uwagę powyższe, cel strategiczny PGN dla Gminy Kleszczewo został określony jako: transformacja Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza.

Wskazane zostały także następujące cele strategiczne:

Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.

Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku.

Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

Realizacja celów szczegółowych przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w obowiązującym Programie Ochrony Powietrza (POP), czyli przywrócenia naruszonych standardów jakości powietrza oraz zmniejszenia stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

PGN stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizowane zadania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej z krajowych i regionalnych funduszy – w szczególności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w tych programach jest wpisanie zadań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Założone w Planie cele oraz działania odnoszące się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji na terenie gminy Kleszczewo, są zgodne z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo zawiera charakterystykę stanu obecnego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Wskazano w nim obszary problemowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (gdzie wielkość emisji przedstawiono w Mg CO2e). Na tej podstawie wskazano strategię długoterminową dla Gminy w zakresie redukcji emisji oraz zaproponowano zestaw działań krótko- i średnioterminowych służących jej realizacji. Przeanalizowano aspekty organizacyjne i skutki finansowe realizacji Planu. Dokument uwzględnia również przekrojowe działania nieinwestycyjne, realizowane we wszystkich sektorach poprzez odpowiednie planowanie strategiczne, zamówienia publiczne oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo jest poddany procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Sporządzona została Prognoza Oddziaływania na Środowisko, a Plan wraz z prognozą będzie poddany opiniowaniu i konsultacjom społecznym.

### Diagnoza stanu istniejącego, obszary problemowe

Dokument PGN zawiera szczegółową charakterystykę stanu obecnego gminy Kleszczewo we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, tj.:

sytuacja demograficzna;

elektroenergetyka;

gazownictwo;

OZE;

budownictwo, mieszkalnictwo, rozwój przestrzenny;

transport;

gospodarka odpadami;

jakość powietrza.

Na podstawie analizy stanu obecnego we wszystkich obszarach funkcjonowania gminy zidentyfikowano główne problemy w sektorach budownictwa i mieszkalnictwa, transportu, energetyki i jakości powietrza, związane z użytkowaniem paliw i energii oraz emisją do powietrza.

### Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

W wyniku przeprowadzonej bazowej inwentaryzacji emisji określono, że sumaryczna emisja w roku bazowym (tj. 2010) wyniosła 78 936 Mg CO2, a w roku kontrolnym (tj. 2013) 83 611 Mg CO2. Sumaryczna emisja CO2 z terenu gminy Kleszczewo wzrosła w 2013 roku o ok. 5,92% w porównaniu z 2010 rokiem.

W wyniku realizacji działań ujętych w PGN dla Gminy Kleszczewo możliwe będzie ograniczenie emisji na poziomie 12 878,40 Mg CO2, czyli ok. 17,6

% względem roku bazowego.

Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania pozwalają na zaoszczędzenie 45 913 MWh energii rocznie do 2020, co stanowi redukcję zużycia energii finalnej o ok. 16,64% do roku bazowego.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zużycia energii finalnej w gminie, w roku 2010, proponowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania umożliwią zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 2 615,00 MWh energii rocznie do roku 2020.

Z uwagi na stwierdzone w Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej przekroczenia poziomu zanieczyszczeń do powietrza, wyznaczono cele redukcyjne w zakresie pyłu PM10 zgodne z celami w zakresie jakości powietrza wynikającymi z Dyrektywy CAFE (Clean Air for Europe) dotyczących dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu do roku 2020.

### Strategia gminy Kleszczewo w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Na podstawie diagnozy stanu obecnego oraz zobowiązań krajowych określono cele dla Gminy Kleszczewo, które uwzględniają realne możliwości realizacji działań:

Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. oraz o 30% do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 2010 r. przy utrzymaniu dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku.

Podniesienie efektywności energetycznej w porównaniu do 2013 r. o 10% w 2020 r. oraz o 15% w 2040 r.

Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawianych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 2,3% w 2020 r. oraz do 3,5% w 2040 r.

Realizacja celów szczegółowych przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w obowiązującym Programie Ochrony Powietrza (POP), czyli przywrócenia naruszonych standardów jakości powietrza oraz zmniejszenia stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

Celem w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza jest osiągnięcie i utrzymanie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu zgodnie z art. 85, 86 i 91 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z aktualnym Programem Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej.

### Działania do osiągnięcia zaplanowanych celów

Plan uwzględnia bardzo wiele obszarów funkcjonowania gminy – mieszkalnictwo, transport, gospodarkę odpadami czy produkcję energii cieplnej i elektrycznej; uwzględniać ma również tzw. niską emisję, czyli emisję powodowaną przez transport publiczny i prywatny, emisję pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Wszystkie te dziedziny ludzkiej aktywności powodują wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i tym samym negatywnie wpływają na komfort i zdrowie mieszkańców.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo zostały uwzględnione działania mające na celu ograniczaniu emisji z powyższych obszarów jak i planowane działania na rzecz ekologicznej edukacji mieszkańców oraz promocji zachowań proekologicznych.

W PGN przedstawiono program działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do roku 2020 realizowanych przez gminę, jednostki gminne oraz interesariuszy zewnętrznych. Szczegółowy zakres działań przedstawiono w Planie, a ich łączny koszt oszacowano na ok. 869 mln zł. Konkretne działania w celu zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza będą realizowane w następujących obszarach: energetyka, budownictwo i mieszkalnictwo, transport, gospodarka odpadami, lasy i tereny zielone, przemysł, edukacja i dialog społeczny oraz administracja publiczna. Działania zostały przedstawione w perspektywie krótko/średnio- i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Ustalone zostały również zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej

Planuje się, że duża część finansowania pochodzić będzie z funduszy zewnętrznych.

Zaplanowane we wszystkich obszarach działania i zadania są zgodne z gminnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w tym z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową oraz Programem Ochrony Powietrza. W przypadku wystąpienia konieczności uwzględnienia w PGN zadań, które nie są zgodne z powyższymi dokumentami konieczna będzie ich aktualizacja, celem wyeliminowania zaistniałych niezgodności.

### Wykonalność instytucjonalna i finansowanie

PGN realizowany będzie przez Urząd Gminy w Kleszczewie. Zadania wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są przyporządkowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych UG, a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania gminy, konieczne jest skuteczne monitorowanie i koordynacja realizacji. Również konieczne jest wdrożenie odpowiednich struktur organizacyjnych, istnienie których ułatwi realizację działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Działania przewidziane do realizacji w PGN będą finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i środków zewnętrznych. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest uwzględnienie działań w wieloletnich prognozach finansowych oraz w budżecie gminy i budżecie jednostek podległych, na każdy rok. Koszty i sposób finansowania działań, które na etapie przygotowania PGN nie miały zaplanowanego budżetu w dokumentach planistycznych, mają określony szacunkowy koszt realizacji, który powinien być zweryfikowany i dopasowany do realnych możliwości gminy na etapie realizacji działania.

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej są spójne z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Kleszczewo. Opierają się one głównie na już realizowanych przez gminę działaniach i zatwierdzonych planach działań i są z nimi zgodne. Zadania w PGN koncentrują się głównie na rozwoju nowych rozwiązań energetycznych (w tym OZE), transporcie (rozwój sieci drogowej – upłynnienie ruchu, rozwój komunikacji publicznej), budownictwie (termomodernizacje), oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Po zatwierdzeniu PGN, Wieloletnia Prognoza Finansowana będzie aktualizowana o dodatkowy zakres zadań z danego obszaru wynikających z PGN w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

### Podsumowanie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla Gminy Kleszczewo do roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie i gospodarce komunalnej. PGN stanowi również podstawę do ubiegania się o środki wsparcia związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie finansowej UE na lata 2015-2020. W PGN ujęto analizę uwarunkowań wynikających z przepisów prawa i dokumentów strategicznych krajowych, wojewódzkich oraz lokalnych.

W wyniku ujętych w Planie działań dla Gminy Kleszczewo możliwe będzie ograniczenie emisji z obszaru gminy. W wyniku inwentaryzacji określono, że sumaryczna emisja w roku bazowym wyniosła 78 936 MgCO2.

Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania pozwalają na zaoszczędzenie 45 913,00 MWh energii i 12 878,40 emisji MgCO2 – redukcja emisji o 16,31% w stosunku do roku bazowego.

Działania gminy mają istotne znaczenie, dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów Planu. Szczególnie istotne są działania, które będą promowały i pokazywały wiodącą rolę samorządu w dziedzinie efektywności energetycznej i ochrony klimatu na poziomie lokalnym – samorząd powinien dać odpowiedni przykład mieszkańcom i przedsiębiorcom. Kluczowe działania dla gminnego PGN to szczególnie działania w zakresie termomodernizacji budynków, przebudowy dróg.

Należy wskazać, że dotychczas realizowana polityka Urzędu Gminy w Kleszczewie, przynosi rezultaty. Godnym podkreślenia jest fakt, że przy znacznym wzroście gospodarczym i rozwoju gminy w okresie ostatnich kilku lat emisje gazów cieplarnianych nie wzrosły w sposób znaczący, a zużycie energii zostało ograniczone. Również emisje innych zanieczyszczeń (szczególnie pyłów) zostały znacząco ograniczone. Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest konieczne dla zachowania, a nawet wzmocnienia istniejących trendów.

Działania w ramach PGN dla Gminy Kleszczewo to również wymierne oszczędności dla gminy i jej mieszkańców wynikające z zaoszczędzonej energii (elektryczna, cieplna, paliwa transportowe i in.). Ponadto należy podkreślić inne pośrednie korzyści, takie jak ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. pyły, benzo(α)piren oraz tlenki azotu i siarki) co będzie miało wpływ na zdrowie i poprawę jakości życia mieszkańców.

Poprzez ograniczenie zużycia energii i wzrost produkcji energii z OZE, realizacja PGN dla Gminy Kleszczewo przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa energetycznego obszaru. Przedstawione w Planie cele oraz działania przyczyniają się do realizacji krajowej i unijnej strategii ochrony klimatu.

Należy również podkreślić fakt, że realizacja PGN dla Gminy powinna pomagać w utrzymaniu konkurencyjności gospodarki jej terenów. Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie lokalnym to szansa dla gospodarki gminy, którą należy wykorzystać poprzez konsekwentne działania skierowane na ‘zazielenienie’ lokalnej gospodarki – władze gminy powinny zaangażować się i wspierać podobne inicjatywy jak opisane powyżej, a także inne, które będą wpisywały się w politykę niskoemisyjnego rozwoju.

## WSTĘP

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo, należącej do Stowarzyszenia Metropolia Poznań, to strategiczny dokument wyznaczający cele i zadania, umożliwiające rozwój gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, z poszanowaniem stanu środowiska oraz dostępności surowców.

Zmiana klasycznego modelu gospodarczego i transformacja niskoemisyjna stanowi odpowiedz na problem wysokiej energochłonności oraz emisji gazów cieplarnianych, a także na problem wyczerpywania się szeroko rozumianych zasobów. Ponadto może ona stać się kołem napędowych innowacyjności. Transformacja ta opiera się w szczególności na realizacji następujących celów:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;

- ograniczenie zużycia energii;

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych;

przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza, a co za tym idzie – jakości i komfortu życia mieszkańców gminy.

W PGN ujęte są zadania przyczyniające się do ograniczenia emisji, efektywnego wykorzystania energii oraz wzrostu udziału OZE, obejmujące swoim zakresem wszystkie istotne sektory gminy. Są to zadania m.in. z zakresu termomodernizacji budynków, zrównoważonego transportu, gospodarki odpadami oraz działania edukacyjne dotyczące ochrony klimatu i efektywnego wykorzystania zasobów (zmiana zachowań). Ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia założonych celów. PGN ujmuje zarówno zadania gminy jak i interesariuszy zewnętrznych.

Dla zadań zgłoszonych do Planu przez wszystkich interesariuszy został opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy, dołączony jako odrębny Załącznik nr 1. Aktualizacja PGN przeprowadzana będzie cyklicznie.

### Cel i zakres dokumentu PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla rozwoju gminy Kleszczewo w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w wyodrębnionych obszarach, tj.:

- Energetyka.

- Budownictwo i gospodarstwa domowe.

- Transport.

- Lasy i tereny zielone.

- Przemysł.

- Gospodarka odpadami.

- Edukacja i dialog społeczny.

- Administracja publiczna.

PGN wyznacza cele i działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zgodna jest z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza dla stref województwa wielkopolskiego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 roku;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w finalnej konsumpcji energii o 20% (dla Polski – o 15%);

- redukcji zużycia energii finalnej o 20%, w stosunku do prognozy BAU, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej;

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Plan wskazuje strategię długoterminową oraz konkretne działania służące jej realizacji na terenie jednostek samorządu terytorialnego należących do Metropolii Poznań. PGN stanowi również podstawę pozyskania finansowania zewnętrznego działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Według zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. posiadanie przez gminę strategii niskoemisyjnych (PGN) jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania dla realizowanych działań w zakresie efektywności energetycznej, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz niskoemisyjnego transportu. Plan wyznacza również potencjalne źródła finansowania z funduszy zewnętrznych na lata 2014-2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, obejmuje obszar 23 jednostek samorządu terytorialnego - gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, oraz Powiat Poznański.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo, opracowany w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, obejmuje swoim zakresem obszar w granicach administracyjnych gminy Kleszczewo.

### Uwarunkowania strategiczne

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z dokumentami planistyczno-strategicznymi na szczeblu Unii Europejskiej, na szczeblu krajowym, wojewódzkim (regionalnym) i lokalnym.

Międzynarodowe ramy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje cele określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym i strategii Europa 2020 oraz w obszarze jakości powietrza wynikające z Dyrektywy CAFE (Clean Air for Europe), m.in.: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania energii z OZE.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny m.in. z następującymi dokumentami na szczeblu międzynarodowym:

- Strategia „Europa 2020”;

- Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu;

- Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. W sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE – Clean Air For Europe).

Krajowe ramy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z poźn. zm.);

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z dokumentami strategicznymi i programowymi obowiązującymi w Polsce i w województwie wielkopolskim. Zakres zgodności dotyczy następujących dokumentów:

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).

- Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku.

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR).

- Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku (KPD OZE).

- Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej.

- Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku.

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku (BEiŚ).

- Strategiczny Plan Adaptacji - SPA2020.

- Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020, ŚSRK 2020).

- Umowa Partnerstwa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo jest również zgodny z wymaganiami NFOŚiGW określonymi w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3./2013 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Priorytet IX, Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

Regionalne ramy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi:

- Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020.

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 zmieniony uchwałą Nr XLIII-836-14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r.

- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2014-2020 z prognozą zmian do 2030 rok.

- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025.

- Polityka parkingowa dla obszaru funkcjonalnego aglomeracji Poznańskiej – projekt.

- Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.

Lokalne ramy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo jest zgodny z następującymi dokumentami lokalnymi:

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015, przyjęta Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011 r.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, przyjęte Uchwałą Nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017, przyjęty Uchwałą Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Kleszczewo na lata 2015-2024, przyjęta Uchwałą Nr III/17/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2015 r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjęte Uchwałą Nr XXIII/177/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2008 r.

W przypadku powstania niezgodności pomiędzy PGN, a istniejącymi dokumentami gminy konieczna będzie ich aktualizacja, w celu wyeliminowania niezgodności. Ponadto gmina przy opracowywaniu nowych dokumentów planistycznych oraz planów finansowych na kolejne lata, uwzględni założenia PGN.

### Metodologia opracowania PGN

PGN finansowany ze środków POIiŚ musi być zgodny z regulaminem konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawarte są w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu, oraz w Poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii?”. Struktura dokumentu określona została w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” i obejmuje następujące punkty:

- Streszczenie.

- Ogólna Strategia:

- Cele strategiczne i szczegółowe.

- Stan obecny.

- Identyfikacja sektorów problemowych.

- Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę).

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2.

- Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem:

- Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania;

- Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

### Cele strategiczne i szczegółowe

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Kleszczewo przyczynia się do realizacji celów określonych dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań. Cele te są zbieżne z celami na poziomie UE oraz krajowym.

Celem strategicznym PGN dla Gminy Kleszczewo jest:

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy o 30% w stosunku do przyjętego roku bazowego (rok 2010), w perspektywie do 2040 r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych i surowców, a także zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym.

Cele szczegółowe:

- Ograniczenie do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku bazowego;

- Ograniczenie do roku 2020 zużycia energii o 20% w stosunku do prognozy BAU;

- Zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15% w końcowym zużyciu energii.

Realizacja celów szczegółowych przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w obowiązującym Programem Ochrony Powietrza (POP), czyli przywrócenia naruszonych standardów jakości powietrza oraz zmniejszenia stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. Celem w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza jest osiągnięcie i utrzymanie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu zgodnie z art. 85, 86 i 91 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z aktualnym Programem Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej.Powyższe cele są zgodne z dokumentami strategicznymi na poziomie UE, krajowym i regionalnym (wymienionymi wcześniej).

Stopień realizacji celów przez zadania wymienione w PGN

PGN określa strategię i kierunki realizacji zadań służących osiągnięciu wyznaczonych celów. Ze względu na dynamiczny charakter dokumentu, Załącznik 1 zawiera aktualną listę zadań, których efekty realizacji przyczyniają się do realizacji celów. Lista ta jednak nie wyczerpuje wszystkich możliwości realizacji zadań i będzie według potrzeb aktualizowana. Ponadto należy mieć na uwadze, że również zadania realizowane przez interesariuszy zewnętrznych, nie ujęte bezpośrednio w PGN mogą przyczyniać się do osiągnięcia przez gminę wyznaczonych celów. Z tego względu aktualne efekty realizacji zadań wymienionych w Załączniku 1 mogą nie w pełni realizować wyznaczone cele (w kontekście procentowej redukcji emisji, wzrostu efektywności energetycznej oraz udziału OZE). Pełna ocena efektów realizacji strategii możliwa jest poprzez monitorowanie wielkości emisji, zużycia energii oraz udziału OZE w gminie (proces monitoringu PGN).

## STAN OBECNY

Gmina wiejska Kleszczewo (52°20′00″N 17°10′21″E) położona jest w województwie wielkopolskim, we wschodniej części powiatu poznańskiego.

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_gmina_Kleszczewo_map.svg

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 74,8 km2 i podzielona jest na 14 sołectw: Bylin, Gowarzewo, Kleszczewo, Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Markowice, Nagradowice, Poklatki, Szewce, Śródka, Tanibórz, Tulce, Zimin. W gminie znajdują się również 2 miejscowości, które nie mają statusu sołectwa: Bugaj oraz Lipowiec. Siedziba władz gminy znajduje się w miejscowości Kleszczewo, która pełni również rolę centrum administracyjnego i kulturowego jednostki.

Gmina Kleszczewo graniczy:

od północnego-zachodu z miastem Poznań,

od północy z gminą Swarzędz,

od wschodu z gminą Kostrzyn,

od południowego-wschodu z gminą Środa Wielkopolska (powiat średzki),

od południa z gminą Kórnik.

Rejon gminy Kleszczewo znajduje się na terenie Równiny Wrzesińskiej, należącej do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie w podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (Kuśnierek, 2014).

Rysunek 2. Gmina Kleszczewo

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org

Na terenie gminy zmiany temperatur są mniejsze niż przeciętnie na terenie kraju, a wiosna i lato dłuższe, z okresem wegetacyjnym wynoszącym około 220 dni. Roczna suma opadów jest na poziomie 500-550 mm. Na obszarze gminy, podobnie jak na obszarze kraju, przeważają wiatry zachodnie (Ziemkowska, 2013).

### Sytuacja demograficzna

Gminę Kleszczewo zamieszkiwało w 2014 roku 7 221 osób, z czego mężczyźni stanowili 48,79% ogółu, tj. 3 523, zaś kobiety 51,21% tj. 3 698. Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet.

Tabela 2 pokazuje, że na przełomie lat 2010-2014 liczba mieszkańców wzrosła o 1055 osób, czyli o 17,1%, w tym dynamika wzrostu liczby obywateli płci męskiej wyniosła 16,73% (505 osób), zaś kobiet 17,47% (550 osób). Tak szybki wzrost liczby mieszkańców jest wynikiem budowy osiedli mieszkaniowych w północno-zachodniej części gminy w związku z rozwojem gminy jako części metropolii poznańskiej.

Tabela 1. Liczba ludności gminy Kleszczewo w latach 2010-2014 w podziale na płeć

| Rok | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
|  | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem |
| 2010 | 3 148 | 3 018 | 6 166 |
| 2011 | 3 260 | 3 124 | 6 384 |
| 2012 | 3 366 | 3 257 | 6 623 |
| 2013 | 3 553 | 3 398 | 6 951 |
| 2014 | 3 698 | 3 523 | 7 221 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

W strukturze wiekowej ludności gminy Kleszczowo przeważają osoby w wieku produkcyjnym i stanowią łącznie 63,6% ogółu. Dynamicznie wzrasta zarówno grupa osób w wieku przedprodukcyjnym jak i poprodukcyjnym. O ile wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest zgodny z tendencją ogólną kraju, o tyle wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym jest specyficzny dla powiatu i wynika z rozwoju budownictwa jedno- i wielorodzinnego w rejonach gminy graniczących z Poznaniem. Tabela 3 przedstawia dane dotyczące ludności we wszystkich grupach wiekowych: przedprodukcyjnych, produkcyjnych, poprodukcyjnych za lata 2010-2013.

Tabela 2. Ludność gminy Kleszczewo w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2010-2013

| Przedział czasowy | Wiek | Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 w wieku produkcyjnym |
| --- | --- | --- |
|  | Przedprodukcyjny | Produkcyjny | Poprodukcyjny |  |
|  | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |  |
| 2010 | 773 | 793 | 2052 | 1905 | 193 | 450 | 64,2 |
| 2011 | 791 | 804 | 2120 | 1989 | 213 | 467 | 64,4 |
| 2012 | 845 | 829 | 2188 | 2042 | 224 | 495 | 63,9 |
| 2013 | 895 | 886 | 2265 | 2157 | 238 | 510 | 63,6 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

### Sytuacja gospodarcza

Według stanu na 31.12.2013 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w gminie Kleszczewo pozostawało 135 osób bezrobotnych. W porównaniu do stanu z 31.12.2010 roku odnotowano wzrost liczby osób pozostających bez pracy, a zarejestrowanych w PUP o 40 osób, czyli blisko 42,1%. Szczegółowe dane dotyczące liczby osób poszukujących zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego oraz gminy Kleszczewo prezentuje Tabela 3, która pokazuje, że wzrost poziomu bezrobocia w gminie odzwierciedla wzrost poziomu bezrobocia w całym powiecie poznańskim – tu również na przestrzeni ostatnich 4 lat bezrobocie wzrosło o 42%. Stopa bezrobocia na terenie gminy wyniosła w 2014 roku 4,93%.

Tabela 3. Liczba bezrobotnych w latach 2010-2013

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gmina Kleszczewo | 95 | 118 | 146 | 135 |
| powiat poznański | 5028 | 5383 | 7123 | 7152 |
| województwo wielkopolskie | 135172 | 134954 | 147902 | 144832 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

W 2013 roku w gminie Kleszczewo zarejestrowane były 822 podmioty gospodarcze. Zgodnie z tendencją obserwowaną w powiecie poznańskim, w gminie Kleszczewo przeważają niewielkie podmioty gospodarcze, zatrudniające od 0 do 9 osób - w przypadku gminy Kleszczewo stanowią one 96% funkcjonujących firm. Dokładnie taki sam procent wszystkich podmiotów gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorstwa na terenie powiatu poznańskiego.

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Kleszczewo i powiatu poznańskiego w latach 2010-2013 w podziale na liczbę zatrudnianych pracowników

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gmina Kleszczewo | powiat poznański | gmina Kleszczewo | powiat poznański | gmina Kleszczewo | powiat poznański |
| Ogółem | 685 | 48478 | 754 | 50809 | 822 | 52950 |
| 0-9 osób | 646 | 46026 | 722 | 48470 | 791 | 50647 |
| 10-49 osób | 34 | 2030 | 27 | 1906 | 25 | 1872 |
| 50-249 osób | 5 | 365 | 6 | 379 | 6 | 379 |
| 250-999 osób | 0 | 45 | 0 | 43 | 0 | 42 |
| 1000 i więcej | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. w gminie Kleszczewo funkcjonowało 16 podmiotów sektora publicznego i 807 sektora prywatnego. W latach 2010-2013 liczba zakładanych przedsiębiorstw wzrastała wolno, ale systematycznie. Podobny, stabilny wzrost zauważyć można na terenie powiatu poznańskiego, jednak w tym przypadku liczba otwieranych podmiotów gospodarczych zmienia się gwałtowniej. Istotne jest, że na terenie gminy Kleszczewo wzrost liczby podmiotów gospodarczych notuje się jedynie wśród firm zatrudniających od 0 do 9 osób. Równocześnie, wśród firm zatrudniających ponad 10 pracowników notowany jest spadek liczby podmiotów gospodarczych – w tym samym czasie na terenie powiatu poznańskiego notuje się spadek liczby podmiotów gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 osób przy jednoczesnym niewielkim wzroście liczby podmiotów gospodarczych zatrudniających od 50 do 249 osób.

Na przestrzeni opisywanych lat stała jest liczba firm wyrejestrowywanych z rejestru REGON – rokrocznie wyrejestrowanych było po 30 podmiotów, za wyjątkiem roku 2013, kiedy wyrejestrowano 38 podmiotów. W tym zakresie gmina Kleszczewo wyróżnia się na tle powiatu poznańskiego, gdzie liczba firm wyrejestrowanych z rejestru REGON jest zmienna, ale na przestrzeni lat da się zauważyć wyraźną tendencję wzrostową – od 2080 firm wyrejestrowanych w 2010 r. poprzez 3650 w 2011 r., 2647 w 2012 r. do 3090 firm wyrejestrowanych w roku 2013.

Gmina Kleszczewo wyróżnia się na tle powiatu poznańskiego pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym – o ile w powiecie w 2013 r. było 233 podmiotów na 1000 mieszkańców, to w gminie było to jedynie 186,1 podmiotów. Podobne różnice można zaobserwować jeśli chodzi o liczbę podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców – w 2013 roku było to 1503 podmiotów w powiecie poznańskim w porównaniu do 1184 w gminie Kleszczewo. Dane są zgodne z danymi dotyczącymi osób pracujących i wskazuje na to, że w gminie Kleszczewo jest wiele osób w wieku produkcyjnym, które nie wykorzystują potencjału zawodowego.

Na terenie gminy nie funkcjonują obszary specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych czy klastrów.

Tabela 5. Nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Kleszczewo, powiecie poznańskim oraz województwie wielkopolskim w latach 2011-2013

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| województwo wielkopolskie | nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze | 33847 | 35353 | 35507 |
|  | podmioty gospodarcze wyrejestrowane | 33055 | 24255 | 25865 |
| powiat poznański | nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze | 4177 | 4323 | 4546 |
|  | podmioty gospodarcze wyrejestrowane | 3650 | 2647 | 3090 |
| gmina Kleszczewo | nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze | 73 | 71 | 89 |
|  | podmioty gospodarcze wyrejestrowane | 30 | 30 | 38 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Najwięcej podmiotów działających na terenie gminy Kleszczewo funkcjonuje w handlu hurtowym i detalicznym oraz w naprawie pojazdów i samochodów, włączając motocykle. W 2013 roku było ich 185 i liczba ta systematycznie rośnie na przestrzeni poprzedzających lat. Udział firm sklasyfikowanych w tej branży wynosi 22,48% w łącznej liczbie przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Drugą co do liczebności podmiotów jest działalność profesjonalna, naukowa i techniczna z udziałem na poziomie 14,09%, a na kolejnych pozycjach uplasowały się budownictwo (10,57%) oraz przetwórstwo przemysłowe (10,33%). W stosunku do 2011 roku zdecydowanie najwięcej przedsiębiorstw utworzono w segmencie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (36), ale w ramach wszystkich branż odnotowuje się tendencje wzrostową lub stabilne utrzymanie liczby przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich lat.

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD 2007 w gminie Kleszczewo w latach 2011-2013

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo | 32 | 33 | 38 |
| Sekcja B – górnictwo i wydobywanie | 0 | 1 | 1 |
| Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe | 71 | 83 | 85 |
| Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 2 | 2 | 2 |
| Sekcja F – budownictwo | 79 | 81 | 87 |
| Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów i samochodów, włączając motocykle | 166 | 172 | 185 |
| Sekcja H – transport; gospodarka magazynowa | 42 | 43 | 44 |
| Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 19 | 18 | 18 |
| Sekcja J – informacja i komunikacja | 17 | 19 | 27 |
| Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 14 | 17 | 12 |
| Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 28 | 28 | 33 |
| Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 80 | 105 | 116 |
| Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 21 | 23 | 24 |
| Sekcja o – administracja publiczna, i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 6 | 6 | 6 |
| Sekcja P – edukacja | 21 | 29 | 35 |
| Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 29 | 33 | 36 |
| Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 5 | 5 | 6 |
| Sekcja S – pozostała działalność usługowa Sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 54 | 58 | 68 |
| Sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Prognozy dotyczące rozwoju gospodarki w gminie Kleszczewo wskazują na dalszy rozwój niewielkich działalności prywatnych. Równocześnie gmina kładzie nacisk na rozwój gospodarczy związany z węzłem drogowym jaki powstał na terenie gminy – obecność autostrady oraz drogi ekspresowej. Gmina przeznaczyła duże tereny na magazyny oraz rozbudowę infrastruktury gospodarczej. W najbliższych latach istotne będą firmy związane z budownictwem – gmina przeznaczyła spory obszar pod zabudowę wielorodzinną (Ziemkowska, 2013).

### Budownictwo, mieszkalnictwo, rozwój przestrzenny

Na terenie gminy Kleszczewo, według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2004 roku, znajdowało się 1448 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 204 844 m2. Do 2012 roku liczba mieszkań wzrosła o 656, czyli zasób mieszkań w gminie zwiększył się o ponad 45%. Wzrost liczby mieszkań wpisuje się w plan rozwoju gminy jako zaplecza mieszkaniowego dla miasta Poznania – zgodnie z planem rozwoju gminy w kolejnych latach powstanie jeszcze więcej budynków wielorodzinnych (w planie zagospodarowania gminy tereny dotychczas przeznaczone na zabudowę jednorodzinną częściowo przekształcono pod zabudowę wielorodzinną). W 2012 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 97,4 m2 - o ponad 30 m2 więcej niż w samym Poznaniu (średnia wielkość mieszkania 64,6) – wskazuje to wyraźnie, że ludzie mają możliwość znacznego polepszenia standardu mieszkaniowego wybierając Kleszczewo jako miejsce zamieszkania zamiast miasta Poznania.

Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe

| Wyszczególnienie | 2004 | 2008 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania [szt.] | 1448 | 1660 | 1899 | 2104 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 132101 | 154383 | 179928 | 204844 |
| Powierzchnia użytkowa na mieszkanie [m2] | 91,2 | 93,0 | 94,7 | 97,4 |
| Powierzchnia użytkowa na osobę [m2] | 25,5 | 26,4 | 29,2 | 30,9 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę w 2012 roku wyniosła 30,9 m2 co było zgodne ze wskaźnikiem dla powiatu poznańskiego – 31,4 m2, jednak znacznie przewyższało średnią dla województwa - 26,3 m2.

Gmina Kleszczewo charakteryzuje się przeciętnym, nieodbiegającym od innych terenów wiejskich powiatu poznańskiego, wyposażeniem w zaplecze techniczno-sanitarne mieszkań. Mieszkania wyposażone są w dostęp do bieżącej wody, większość posiada ustęp spłukiwany czy instalacje centralnego ogrzewania. Na przestrzeni lat 2004 do 2012 sieć kanalizacji stopniowo wzrastała. Od 2004 roku o połowę wzrosła liczba mieszkań podłączonych do gazu sieciowego – w 2012 roku podłączenie do gazu miało już ponad 63% mieszkań, podczas gdy w 2004 taki dostęp posiadało jedynie 37%.

Tabela 8. Wyposażenie techniczno-sanitarne gminy Kleszczewo

| Wyszczególnienie | 2004 | 2008 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociąg [szt.] | 1428 | 1641 | 1880 | 2085 |
| Ustęp spłukiwany [szt.] | 1360 | 1573 | 1852 | 2057 |
| Łazienka [szt.] | 1346 | 1559 | 1828 | 2033 |
| Centralne ogrzewanie [szt.] | 1209 | 1409 | 1680 | 1885 |
| Gaz sieciowy | 542 | 656 | 1177 | 1341 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Według informacji z Urzędu Gminy, gmina Kleszczewo osiągnęła 100% poziomu zwodociągowania, zgazyfikowania oraz stelefonizowania.

Na terenie gminy zbudowano system kanalizacji sanitarnej oraz działają dwie oczyszczalnie ścieków: w Nagradowicach – gminna o pojemności 400 m3 /d oraz w Tulcach – oczyszczalnia zakładowa, o pojemności 300 m3 /d. Oczyszczalnia w Nagradowicach obsługuje miejscowość Nagradowice oraz Kleszczewo, Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Poklatki. Jest to oczyszczalnia typu Bio-Blok. Oczyszczalnia w Nagradowicach posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych: Qdśr = 400 m3 /dobę. (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, 2013).

Zużycie wody na terenie gminy nie odbiega od średniej dla powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego i nie ulega znaczącym wahaniom.

Rysunek 3. Zużycie wody na 1 mieszkańca w gminie Kleszczewo, powiecie poznańskim oraz województwie wielkopolskim w latach 2008-2013

Źródło: Bank Danych Lokalnych

### Energetyka

Gmina Kleszczewo nie posiada obecnie centralnego zaopatrzenia budownictwa mieszkaniowego i budynków użyteczności publicznej w energię cieplną. Na terenie gminy nie działają zakłady produkujące ciepło, ani jednostki zajmujące się jego dystrybucją. Energię elektryczną dla gminy Kleszczewo dostarcza Enea Operator Sp. z o.o. Na terenie gminy Kleszczewo funkcjonuje sieć gazowa. Dystrybucją tego surowca zajmuje się Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

#### Elektroenergetyka

Gmina Kleszczewo jest zelektryfikowana w 100%. Odbiorcy bytowo-komunalni stanowią 31,7% odbiorców energii, a przemysłowi 68,3%.

Przez gminę w jej południowo-wschodniej części przebiega linia wysokiego napięcia 2x400 kV.

Dla linii średniego napięcia źródłem zasilania są stacje rozdzielcze 110/15 kV zlokalizowane w miejscowościach Nagradowice i Gądki zasilające stacje 15/0,4 kV rozlokowane na terenie gminy. W stacjach rozlokowanych na terenie gminy napięcie 15 kV transformowane jest na niskie napięcie 380 oraz 220 V, wykorzystywane przez ostatecznego odbiorcę.

Zużycie energii elektrycznej jest istotnym wydatkiem w ramach budżetu gminy. W 2013 roku w gminnych budynkach użyteczności publicznej zużyto 739 717 kWh, 684 punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie gminy pochłonęło 359 760 kWh (oznacza to wydatek dla gminy rzędu 178 tys. zł), a sygnalizacja drogowa 1478 kWh (868 zł).

#### Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy Kleszczewo w 2013 roku zainstalowane były łącznie 684 oprawy świetlne. Zużycie energii związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosło w 2013 roku 359,8MWh. W gminie następuje stopniowa sukcesywna wymiana starych opraw sodowych na oprawy LED. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje sygnalizacja świetlna, która w 2013 roku zużyła łącznie 1,48 MWh energii elektrycznej (dane Gminy Kleszczewo, 2014).

#### Gazownictwo

Gmina Kleszczewo jeszcze przed 2004 rokiem została zgazyfikowana – w tamtym okresie wszystkie obiekty będące w zarządzie gminy posiadały kotłownie gazowe (Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszewo na lata 2004-2006, 2004).

Od 2004 roku sieć gazowa była systematycznie rozwijana. Obecnie wszystkie budynki użyteczności publicznej, a także budynki wielo- i jednorodzinne mają dostęp do sieci gazowej. W 2013 roku 64% mieszkań korzystało z sieci gazowej. Należy tu zaznaczyć, że dostęp do takiej możliwości miało 99% gospodarstw. Zgazyfikowane nie zostały jedynie wsie Bugaj i Lipowiec (łącznie 31 mieszkańców).

Gaz do gminy dostarczany jest przebiegającym przez zachodnią część gminy gazociągiem (wysokie ciśnienie, średnica 500 mm) Kroba-Poznań-Piła. Gazociąg ten zasila stację redukcyjną wysokiego ciśnienia w miejscowościach Śródka i Tulce. Na terenie gminy gaz rozprowadzany jest siecią rozdzielczą średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych (Szymkowiak, 2001).

#### Ciepłownictwo

Jak zostało wspomniane, gaz jest podstawowym surowcem energetycznym. Jeżeli chodzi o zabudowania jednorodzinne, to chociaż w większości są one zgazyfikowane część wciąż korzysta z kotłowni indywidualnych opalanych węglem. Zgodnie z tendencją zauważalną w całym kraju, coraz bardziej popularna staje się termoizolacja budynków.

#### OZE

Gmina Kleszczewo stara się także uczestniczyć w programie tworzenia energii z odnawialnych źródeł energii. Istotne jest wykorzystanie do ogrzewania kotłów spalających biomasę. Obecnie w analizowanej jednostce nie są wykorzystywane instalacje fotowoltaiczne.

Obecnie rozważane jest zlokalizowanie na terenie gminy elektrowni wiatrowej. Ze względu na przygotowywane zmiany prawa, na wniosek mieszkańców, decyzję tymczasowo odroczono.

Z uwagi na korzystne warunki dla rozwiązań OZE jakie oferuje województwo wielkopolskie (obecnie funkcjonują 142 instalacje, w tym: 17 elektrowni biogazowych, 31 elektrowni wodnych, 88 elektrowni wiatrowych, 4 elektrownie z technologią współspalania, 2 elektrownie biomasowe) niewątpliwym wyzwaniem jest zwiększenie ich wykorzystania w gminie Kleszczewo.

### Jakość powietrza

W odniesieniu do zapisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, w województwie wielkopolskim wyznaczone zostały trzy strefy, dla których co roku przeprowadzana jest ocena jakości powietrza. Całość powiatu poznańskiego, do którego należy gmina Kleszczewo, znajduje się w obrębie strefy wielkopolskiej.

Jakość powietrza na terenie powiatu poznańskiego monitorowana jest na kilka sposobów:

w jednym punkcie w miejscowości Jeziory monitoruje się metodą pasywną powietrze w zakresie dwutlenku siarki i tlenków azotu,

w Luboniu i w Swarzędzu metodą pasywną monitoruje się powietrze w zakresie benzenu,

w Borówcu, metodą automatyczną monitoruje się powietrze w zakresie dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku azotu oraz ozonu.

Z badań przeprowadzonych w 2012 roku wynika, że średnia dla roku wartość dwutlenku siarki wyniosła 3,9 (g/m3, zaś dwutlenku azotu 19.9 (g/m3. Wyniki uzyskane w 2012 roku w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na sklasyfikowanie badanego powiatu do poniższych klas:

do klasy A – w przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM2,5 oraz metali oznaczonych w pyle PM10,

do klasy C – ze względu na wynik oceny ozonu, pyłu PM10 i benzo(α)pirenu oznaczonego w pyle PM10.

Stwierdzono również, podobnie jak w przypadku całej strefy wielkopolskiej, przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120 (g/m3) wyznaczonej, jako poziom celu długoterminowego.

W przypadku ochrony roślin klasyfikacja stref wygląda następująco:

do klasy A – dla dwutlenku siarki i tlenków azotu,

do klasy C – dla ozonu.

Tabela 9. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń

| Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu [µg/m3] | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym | Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył zawieszony PM2,5 | rok kalendarzowy | 25 | - | 2015 |
|  |  | 20 | - | 2020 |
| pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 50 | 35 razy | 2005 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 2005 |
| benzo(α)piren | rok kalendarzowy | 1 ng/m3 | - | 2013 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)

Tabela 10. Poziomy informowania i poziomy alarmowe dla pyłów

| Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom w powietrzu w µg/m3 |
| --- | --- | --- |
| pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 300 | Poziom alarmowy |
|  |  | 200 | Poziom informowania |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)

Zanieczyszczenia powietrza coraz częściej są nie tylko domeną wielkich miast i konurbacji, lecz stają się także istotnym problem pomniejszych miejscowości oraz wsi. Na jakość powietrza atmosferycznego główny wpływ ma: emisja zanieczyszczeń z dużych zakładów przemysłowych, emisja zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni i palenisk, emisja zanieczyszczeń z lokalnych zakładów wytwórczych i usługowych, a także emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych.

W gminie Kleszczewo znaczny wpływ na ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza powinna mieć budowa drogi ekspresowej oraz autostrady na terenie gminy – działania te powodują znaczne upłynnienie ruchu drogowego, a co za tym idzie redukują ilość emitowanych substancji szkodliwych. Również proces zgazyfikowania gminy miał pozytywny efekt na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza z uwagi na ograniczenie liczby nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła ogrzewanych paliwem niskiej jakości, których występowanie wpływa na istnienie tzw. niskiej emisji.

Jednym z największym problemów dotyczących zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy jest palenie odpadów komunalnych w celu ich utylizacji, a także spalanie odpadów w indywidualnych kotłowniach. Gmina prowadzi kampanie edukacyjne w celu zapobieżenia tego typu sytuacjom. Również zreformowanie systemu odbioru odpadów komunalnych pozytywnie wpływa na zmniejszenie poziomu powstałych w ten sposób zanieczyszczeń.

Równocześnie są inne zakresy ochrony środowiska, gdzie należy oczekiwać znacznej poprawy. Na podstawie Planu Ochrony Środowiska gmina Kleszczewo wyznaczyła cztery priorytety w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska:

optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej,

racjonalizacja gospodarki odpadami,

ochrona powietrza i obniżenie poziomu hałasu,

ochrona żywych zasobów przyrody oraz dziedzictwa kulturowego, poprawa warunków rekreacyjno-sportowych.

Władze gminy przy każdej podejmowanej decyzji dotyczącej rozwoju gminy rozważa rozwiązania alternatywne, biorące pod uwagę możliwość ochrony lub polepszenia stanu środowiska (Szymkowiak, I. et al., 2010 r.).

Gmina Kleszczewo podejmuje również liczne akcje edukacyjne, mające na celu poprawę stanu środowiska w gminie. Na przestrzeni ostatnich lat mieszkańcy byli edukowani w zakresie spalania śmieci, prowadzenia kompostowników przydomowych, segregacji odpadów, czy sprzątania lasów.

### Transport

Przez gminę Kleszczewo przebiega autostrada A2 oraz droga ekspresowa S5 (tzw. Wschodnia obwodnica Poznania). Ponadto na terenie gminy znajdują się odcinki dróg wojewódzkich nr 433 oraz 434.

Rysunek 4. Drogi wojewódzkie w gminie Kleszczewo

Źródło: http://www.kleszczewo.pl/page.php?o=1804

Przez gminę Kleszczewo przebiega 41,575 km dróg powiatowych. Przebieg poszczególnych dróg powiatowych na terenie gminy wraz z ich długością przedstawia Tabela 11.

Tabela 11. Zestawienie dróg powiatowych na terenie gminy Kleszczewo

| Lp. | Nr drogi | Przebieg | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2410P | Swarzędz-Środa | 11,498 |
| 2 | 2429P | Tulce-Kostrzyn | 6,038 |
| 3 | 2438P | Poznań-Tulce | 1,459 |
| 4 | 2440P | Tulce-Bugaj | 8,876 |
| 5 | 2441P | Kostrzyn-Kleszczewo | 2,482 |
| 6 | 2442P | Czerlejno-Markowice | 1,229 |
| 7 | 2446P | Krerowo-Węgierskie | 3,949 |
| 8 | 2447P | Śródka-Krerowo | 5,017 |
| 9 | 2479P | Krerowo-Kromolice | 1,027 |
| RAZEM | 41,575 |

Źródło: http://zdp.powiat.poznan.pl/?c=224

Dzięki obecności drogi ekspresowej oraz autostrady gmina ma doskonałe połączenie zarówno z Poznaniem, jak i z resztą kraju. Gmina posiada również autobusy komunikacji gminnej łączącej Kleszczewo z Poznaniem oraz Swarzędzem, a także połączenia dalekobieżne. Obecnie w gminie Kleszczewo nie są prowadzone pasażerskie oraz towarowe przewozy kolejowe.

### Gospodarka odpadami

W związku z reformą gospodarki odpadami komunalnymi gmina Kleszczewo wraz z miastem Poznaniem oraz 8 gminami należącymi do powiatu poznańskiego powołała Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZMGOAP). Związek odpowiedzialny jest za kompleksową obsługę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym, do wyboru na drodze przetargu firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy. W gminie został wprowadzony system segregacji odpadów. Oprócz podziału odpadów na segregowane i zmieszane w gminie odbywają się zbiórki poszczególnych rodzajów specyficznych odpadów i tak w gminie regularnie odbierane są:

sprzęt elektroniczny i elektryczny,

opony,

folie rolnicze,

baterie,

przeterminowane leki,

odpady wielkogabarytowe oraz budowlane.

Dodatkowo gmina prowadziła kampanię zachęcającą mieszkańców do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

Dotychczas gmina korzystała ze składowiska eksploatowanego wraz z gminą Swarzędz oraz gminą Kostrzyn, znajdującego się w Rabowicach na terenie gminy Swarzędz.

W gminie zauważalny jest wzrost liczby budynków mieszkalnych z których odbierane są odpady – związane jest to z rozwojem budownictwa na terenie gminy. Niepokojący jest fakt znacznego wzrostu masy odebranych odpadów – zarówno z gospodarstw domowych, jak i z pozostałych źródeł produkcji odpadów komunalnych. W ciągu ostatnich 3 lat bardzo wzrosła również kubatura odpadów przypadających na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego – wzrost ten wynosi ponad 47%.

Tabela 12. Zestawienie zbiorcze danych o rodzajach i ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2010-2012

| Wyszczególnienie | Masa odebranych odpadów [Mg] | Budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych | Odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z gospodarstw domowych | ogółem |  |  |
| 2010 | 560,10 | 744,43 | 946 | 93,9 |
| 2011 | 600,84 | 858,83 | 991 | 96,1 |
| 2012 | 901,30 | 1458,74 | 1146 | 138,9 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Osiągane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kontrolowane są na poziomie ZMGOAP. W 2013 roku osiągnięto ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na poziomie 46,9%. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 28,1 %, a poziom recyklingu, przygotowania do użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 80,3% (GOAP, 2013).

## ANALIZA SWOT

Analiza SWOT ma pokazać silne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia. Należy wziąć pod uwagę, że poszczególne czynniki można potraktować jednocześnie jako słabą i mocną stronę gminy w zależności od rodzaju konsekwencji branych pod uwagę. Poniższa analiza daje ogólny obraz sytuacji w gminie – dla pełnego obrazu konieczne jest wzięcie pod uwagę opisu obecnej sytuacji oraz interpretacja konsekwencji poszczególnych czynników.

Tabela 13. Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w gminie Kleszczewo

| UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE | (S) SILNE STRONY | (W) SŁABE STRONY |
| --- | --- | --- |
|  | pełne zwodociągowanie, zelektryfikowanie oraz zgazyfikowanie gminy również wszystkie budynki użyteczności publicznej korzystają z sieci gazowej, znaczny stopień skanalizowania, istniejący plan zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu gminy, istniejący Program Ochrony Środowiska - na bieżąco aktualizowany, doskonała lokalizacja gminy – bezpośrednio granicząca z Poznaniem, rozbudowana infrastruktura drogowa – na terenie gminy znajduje się węzeł drogowy w pobliżu autostrady A2, przez gminę przebiega również droga ekspresowa S5, dobra komunikacja w ramach aglomeracji poznańskiej autobusami gminnymi oraz PKS, dobra jakość powietrza – pod względem ochrony zdrowia klasa A, jeżeli chodzi o stężenie SO2, CO2, Kadm, Arsen, Nikiel, B(α)P, Pb, C6H6, CO, potencjał osób w wieku produkcyjnym, brak przemysłu szkodliwego dla środowiska, uczestnictwo w Związku Międzygminnym GOAP zapewniające wykonanie wszelkich obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz osiągnięcie wszystkich wymaganych poziomów odzysku i recyclingu odpadów, rozwinięta promocja działań proekologicznych, wysoka jakość gleb, wysoki udział nowego budownictwa o dobrej termoizolacji w zabudowie, duża rola działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej w gospodarce gminy, jeden z największych w województwie wielkopolskim przyrost ludności na obszarach wiejskich. | dysproporcja między stopniem skanalizowania i zwodociągowania – gmina jest nie w pełni skanalizowana, nieduże zasoby wodne – gmina znajduje się na obszarze deficytowych wód opadowych, zanieczyszczenie powietrza- przekroczony poziom dopuszczalnego pyłu PM10 – klasa C, przekroczony poziom dopuszczalnego pyłu PM2,5 – klasa B, przekroczony poziom ozonu – klasa C, przekroczony długoterminowy ozon – klasa D2 (zaliczenie do klasy C to konieczność wyznaczania obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza), przekroczenie wartości poziomu hałasu na granicy podlegającej ochronie zabudowy – zarówno na autostradzie jak i drogach krajowych i wojewódzkich, natężenie ruchu wyższe niż średnia krajowa, mało rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, brak alternatywy dla komunikacji drogowej, odpady z gminy kierowane są bez obróbki do składowania na instalację zastępczą – składowisko odpadów w Rabowicach, brak wykorzystania alternatywnych źródeł energii, brak warunków dla inteligentnej specjalizacji, niewystraczające wsparcie gminy dla innowacyjnych działań proekologicznych. |
| UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE | (O) SZANSE | (T) ZAGROŻENIA |
|  | Krajowy Plan Działań zakładający osiągnięcie do 2016 oszczędności energii o 9% w stosunku do średniego zużycia energii finalnej z lat 2001-2005; Cele krajowej polityki energetycznej zakładają: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii o min. 15% do roku 2020, 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach; Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku zakłada modernizację systemu energetycznego; Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020 zakłada stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego; Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020 kładzie nacisk na działania proekologiczne; Plan gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 wskazuje unieszkodliwienie termiczne jako preferowaną metodę zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych dla aglomeracji poznańskiej; Dyrektywy UE zaostrzają wymagania dotyczące efektywności energetycznej i poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; wzrasta presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczanie emisji w skali europejskiej i krajowej; rozwój i dostępność technologii energooszczędnych; wzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenie końcowego zużycia energii; wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców; inwestycje w poprawę jakości dróg poprawiające ich przepustowość; nowa perspektywa unijna 2014-2020 jako wsparcie dla inwestycji w OZE, termomodernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej, fundusze zewnętrzne i rządowe na działania na rzecz efektywności energetycznej i redukcji emisji; rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność (np. tanie świetlówki energooszczędne). | możliwość braku dofinansowania dla części planowanych działań ze względu na ograniczone środki, niekorzystny wpływ poziomu zadłużenia samorządu dla inicjowania i prowadzenia inwestycji, brak kompromisu w skali globalnej co do porozumienia w sprawie celów redukcji emisji GHG i osłabienie roli polityki klimatycznej UE, ogólnokrajowy trend wzrostu zużycia energii elektrycznej, brak aktualnych regulacji prawnych - zagrożona realizacja wypełnienia celów wskaźnikowych OZE (15%) w skali kraju, utrzymujące się wysokie ceny energii elektrycznej i gazu oraz opłat związanych z ich przesyłem, nieprzewidywalne i niekorzystne zjawiska ekonomiczne np. kryzys finansowy. |

Źródło: Opracowanie własne

## IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Analiza stanu obecnego gminy Kleszczewo wskazuje następujące obszary problemowe, w kontekście realizacji strategii niskoemisyjnej:

energetyka – źródła energii;

budownictwo i mieszkalnictwo – stan zabudowy mieszkaniowej;

transport – natężenie ruchu;

jakość powietrza – przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

### Energetyka

Na podstawie analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy w zakresie energetyki:

niska skala wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

znaczny poziom niskiej emisji, emitowany z indywidualnych systemów grzewczych, obserwowany głównie w okresie zimowym;

niedostateczna promocja ekologicznych źródeł zaopatrzenia obiektów mieszkalnych w energię – brak systemowego podejścia do tego typu promocji;

zastępowanie spalania węgla spalaniem odpadów komunalnych, przyczyniające się do zwiększenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Na obszarze gminy Kleszczewo dostawcą energii elektrycznej jest elektrownia Konin – poprzez jednotorową linię elektroenergetyczną najwyższego napięcia relacji Plewiska-Konin, należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., stacja transformatorowo-rozdzielcza Nagradowice poprzez linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia GPS Swarzędz – GPS Nagradowice i odcinek linii GPS Nagradowice – GPS Poznań Południe, należące do ENEA S.A.

Obecnie wszystkie budynki administracji są ogrzewane gazem.

Gmina i Związek Międzygminny GOAP, którego gmina jest członkiem, w trybie ciągłym prowadzi kampanie mające na celu zniechęcanie mieszkańców do spalania odpadów komunalnych w piecach domowych w celu wytworzenia energii cieplnej. Równocześnie, jako członek GOAP Kleszczewo będzie miało możliwość korzystania z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, dzięki któremu znacznie zwiększy się wartość ciepła wytwarzanego na bazie źródeł odnawialnych na terenie województwa wielkopolskiego.

### Budownictwo i mieszkalnictwo

Głównym problemem w zakresie budownictwa jest duża energochłonność budynków, zarówno w sektorze komunalnym jak i użyteczności publicznej. W dalszym ciągu znaczna część zabudowy wymaga termomodernizacji. Najważniejszą potrzebą energetyczną związaną z lokalami mieszkalnymi jest ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej (ponad 80% łącznego zapotrzebowania na energię). Pozostała część energii wykorzystywanej w lokalach mieszkalnych przeznaczana jest na przygotowanie pożywienia, oświetlenie, zasilanie urządzeń elektrycznych. Z tego punktu widzenia istotnego znaczenia nabiera kwestia termoizolacji budynków w długookresowej strategii gospodarki niskoemisyjnej gminy. Tak znaczna partycypacja ogrzewania wynika przede wszystkim z nadmiernych strat ciepła, jakimi charakteryzują się budynki. Niedostateczna izolacja termiczna i przenikanie ciepła przez przegrody zewnętrzne generuje konieczność dodatkowego spalania i w następstwie wytwarzania substancji szkodliwych. Sytuacja pogarsza się, jeśli indywidualne instalacje grzewcze są rozregulowane i nie spełniają obowiązujących norm prawnych, rury pokrywają osady stałe, a całość obiegu jest źle izolowana. Dużym problemem są także ograniczone możliwości łatwej modyfikacji i dostosowania do zmieniających się warunków pogodowych omawianych instalacji.

Środkiem umożliwiającym skuteczną walkę ze zidentyfikowanym problemem jest ingerencja budowlana, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów poprzez gruntowną termomodernizację. Do najważniejszych zadań zalicza się:

docieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,

wymianę okien oraz drzwi,

modernizację instalacji wentylacyjnej i/lub klimatyzacyjnej,

modernizację oświetlenia,

modernizację instalacji grzewczej.

Docieplenie przegród zewnętrznych polega na pokryciu istniejących grodzi warstwą materiału termoizolacyjnego, najczęściej jest nim styropian bądź wełna mineralna. Wymiana okien, drzwi bądź wrót garażowych wiąże się ze zmianą bilansu powietrza wentylacyjnego – należy zwrócić uwagę na właściwą ilość powietrza nawiewanego, aby nie został zachwiany wymagany poziom wymiany powietrza.

Wspomniane wyżej działania nie są łatwe do wdrożenia w budynkach mieszkalnych z uwagi na wysokie koszty i długi okres zwrotu inwestycji oraz mieszaną strukturę indywidualnych źródeł ciepła funkcjonującą w budynkach mieszkalnych. Odpowiedzią na te wyzwania jest czynne wsparcie potencjalnych zainteresowanych poprzez organizację programów dofinansowujących działania z zakresu termomodernizacji.

Równie istotnym kierunkiem podejmowanych działań jest budzenie i zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców np. poprzez stosowanie zachęt, w tym ekonomicznych, do zachowań proekologicznych, działalność edukacyjna i uświadamiająca.

### Jakość powietrza

Dane dotyczące jakości powietrza są badane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, w ramach monitoringu środowiska. Na terenie gminy nie ma punktów pomiaru poziomu zanieczyszczenia aerosanitarnego. Najbliższy punkt pomiaru znajduje się w Poznaniu, 18 kilometrów od Kleszczewa, w związku z tym Kleszczewo jest włączone do poznańsko-szamotulskiej strefy badań powietrza. W konsekwencji nie ma wyników badań jakości powietrza stworzonych specyficznie dla gminy Kleszczewo.

W gminie Kleszczewo głównym źródłem zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza jest emisja związana z działalnością ludzką.

Emisja niska jest wynikiem procesów energetycznych spalania paliw stałych w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych. Emisja niska jest dodatkowo zwiększana przez stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów komunalnych w kotłach.

Emisja wysoka, czyli komunikacyjna, związana jest z ruchem pojazdów na terenie gminy. W ostatnich latach otworzono autostradę oraz drogę ekspresową, przebiegające przez obszar gminy. Wydarzenia te miały dwubiegunowe skutki:

ruch kołowy na terenie gminy został upłynniony przez co zmniejszyło się spalanie indywidualnych pojazdów,

nastąpił znaczny wzrost liczby pojazdów przejeżdżających przez teren gminy co znacznie zwiększyło sumaryczny poziom emisji.

Oba typy emisji wpływają niekorzystnie na warunki aerosanitarne na terenie gminy.

### Transport

W ostatnich latach natężenie ruchu na terenie gminy znacznie się zwiększyło, ze względu na otwarcie autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S5, a przez to utworzenie węzła komunikacyjnego w Kleszczewie. Sytuacja ta doprowadziła do upłynnienia ruchu kołowego na terenie gminy.

Gmina ma dobre połączenie z Poznaniem oraz innymi miastami aglomeracji Poznańskiej, z wykorzystaniem publicznego transportu gminnego oraz PKS. Pojawiają się zarzuty, że mimo powstania węzła drogowego w Kleszczewie nowo powstałe drogi wykorzystywane są głównie do transportu tranzytowego i nie spełniają swojej roli jako drogi dojazdowej do Poznania dla mieszkańców aglomeracji.

Dodatkowym problemem jest brak alternatywy dla ruchu samochodowego. Przy bardzo dynamicznym rozwoju gminy jako zaplecza mieszkaniowego dla miasta Poznania dywersyfikacja możliwości transportowych w obrębie aglomeracji poznańskiej nabiera kluczowego znaczenia. Dlatego też, wśród planowanych działań do roku 2020 znalazła się m.in. odnowa jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.

Równie istotna jest poprawa jakości dróg na terenie gminy. Mimo licznych inwestycji mających na celu podniesienie jakości dróg, wciąż większość tras gminnych i powiatowych nie odpowiada przepisom oraz wymogom technicznym zamieszczonym w ustawie o drogach publicznych. Wpływa to na częstsze przestoje, utrudnienia w prowadzeniu pojazdu i większą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Niezbędne są zatem dalsze działania zmierzające do poprawy stanu dróg i dostosowania ich do obowiązujących wymogów.

## INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Rozdział prezentuje podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych wykonanych dla lat 2010 i 2013. Oszacowanie wielkości emisji wykonano na podstawie danych pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego z terenu Metropolii oraz przedsiębiorstw energetycznych dostarczających energię.

### Podstawy metodologiczne

Inwentaryzację emisji CO2 wykonano zgodnie z wytycznymi „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, które są zalecane jako podstawa do opracowania PGN (wskazane w zał. 9. Konkursu NFOŚiGW) oraz zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami w opracowaniu inwentaryzacji dla gmin, m. in.: zgodnie z:

dokumentem „Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories. An Accounting and Reporting Standard for Cities” (dalej określane, jako wytyczne GPC);

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

### Zakres inwentaryzacji dla JST Metropolii Poznań

Zakres terytorialny

Inwentaryzacja obejmuje obszar administracyjny gminy (jako podsumowanie przedstawiono również sumę emisji dla wszystkich gmin Metropolii zbiorczo).

Zakres czasowy

Inwentaryzacja obejmuje okres jednego pełnego roku kalendarzowego.

Rok bazowy - BEI

JST Metropolii Poznań – rok 2010.

Ujęte gazy

Inwentaryzacja obejmuje dwutlenek węgla oraz metan (ze składowania odpadów).

Klasyfikacja źródeł emisji

Podział źródeł emisji w obszarze gminy został wykonany zgodnie z wytycznymi SEAP, co przedstawia Tabela 14.

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych opiera się na zużyciu energii końcowej na terenie gminy we wszystkich obiektach, w związku z tym określone zostały emisje bezpośrednie i pośrednie wynikające ze zużycia:

energii elektrycznej (emisje pośrednie),

ciepła sieciowego (emisje pośrednie),

paliw kopalnych: węgla, gazu ziemnego, oleju opałowego, paliw transportowych, i in. (emisje bezpośrednie);

emisje metanu wynikające ze składowania odpadów i procesu oczyszczania ścieków (emisje bezpośrednie).

Tabela 14. Przyjęty podział źródeł emisji na sektory, podsektory i kategorie

| Nr wg GPC | Sektor/Podsektor/Kategoria | Główne GHG | Objaśnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Budownictwo |  |  |
| I.1. | Budynki mieszkalne |  |  |
| I.1.a | Budynki mieszkalne komunalne | CO2, CH4, N2O | zużycie energii i paliw w budynkach gminy - komunalne mieszkalne |
| I.1.b | Budynki mieszkalne pozostałe | CO2, CH4, N2O | zużycie energii i paliw w budynkach wielorodzinnych, jednorodzinnych |
| I.2. | Budynki instytucji, komercyjne i urządzenia |  |  |
| I.2.a | Budynki publiczne, użytkowe i urządzenia gminne | CO2, CH4, N2O | zużycie energii i paliw w budynkach gminy - budynki urzędu, szkoły, spółki gminne, urządzenia (np. wod-kan, gosp. odpadami) |
| I.2.b | Budynki publiczne, użytkowe, komercyjne i urządzenia | CO2, CH4, N2O | zużycie energii i paliw w budynkach - wszystkie pozostałe budynki niemieszkalne na terenie gminy |
| I.3. | Oświetlenie publiczne |  |  |
| I.3.a. | Oświetlenie uliczne | CO2, CH4, N2O | zużycie energii - latarnie uliczne (wszystkie) |
| I.3.b. | Sygnalizacja | CO2, CH4, N2O | zużycie energii - sygnalizacja (wszystkie) |
| I.3.c. | Oświetlenie budynków | CO2, CH4, N2O | zużycie energii - podświetlenie budynków (wszystkie) |
| II. | Transport |  |  |
| II.1. | Transport drogowy |  |  |
| II.1.a. | Transport drogowy gminny | CO2, CH4, N2O | zużycie paliw i energii - pojazdy gminne, poza transportem zbiorowym publicznym |
| II.1.b. | Transport drogowy publiczny gminny | CO2, CH4, N2O | zużycie paliw i energii - pojazdy gminne - transport zbiorowy publiczny |
| II.1.c. | Transport drogowy pozostały | CO2, CH4, N2O | zużycie paliw i energii - pozostałe pojazdy drogowe |
| II.2. | Transport szynowy |  |  |
| II.2.a. | Transport szynowy publiczny gminny | CO2, CH4, N2O | zużycie paliw i energii - tramwaje |
| II.2.b. | Transport szynowy publiczny pozostały | CO2, CH4, N2O | zużycie paliw i energii - publiczny transport kolejowy |
| II.2.c. | Transport szynowy pozostały | CO2, CH4, N2O | zużycie paliw i energii - towarowy transport kolejowy |
| III. | Gospodarka odpadami |  |  |
| III.1. | Składowanie odpadów stałych | CH4, N2O, (CO2) | emisje bezpośrednie z procesów składowania, CO2 jeżeli w wyniku spalania biogazu nie wykorzystuje się energii |
| III.2. | Biologiczne przetwarzanie odpadów | CH4, N2O, (CO2) | emisje bezpośrednie z procesów kompostowania i in. biolgicznych, CO2 jeżeli w wyniku spalania biogazu nie jest wykorzystywana wytworzona energia |
| III.3. | Spalanie odpadów | CH4, N2O, (CO2) | emisje bezpośrednie z procesu spalania odpadów, CO2 jeżeli w wyniku procesów spalania nie jest wykorzystywana wytworzona energia |
| III.4. | Gospodarka wodno-ściekowa | CH4, N2O, (CO2) | emisje bezpośrednie z procesów oczyszczania ścieków, CO2 jeżeli w wyniku procesów spalania nie jest wykorzystywana wytworzona energia |
| IV. | Przemysł |  |  |
| I.3. | Przemysł | CO2, CH4, N2O | zużycie energii i spalanie paliw w przemyśle (poza ETS) |
| IV.1. | Procesy produkcji przemysłowej | CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 | emisje procesowe z przemysłu |
| I.4. | Energetyka |  |  |
| I.4. | Energetyka | CO2, CH4, N2O | zużycie energii w procesach produkcji energii, emisje wynikające z produkcji energii do sieci dystrybucji |
| I.5. | Lasy i tereny zielone |  |  |
| V.2. | Zmiany użytkowania ziemi | CO2, CH4, N2O | emisje wynikające z użytkowania ziemi |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories. An Accounting and Reporting Standard for Cities

### Metodologia obliczeń, źródła danych i przyjęte założenia

Obliczenie emisji gazów cieplarnianych

Obliczenia wielkości emisji wykonano zgodnie z ogólną zasadą:

gdzie:

EGHG – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg];

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa), lub inne parametry aktywności;

EF – oznacza wskaźnik emisji (CO2, lub inne gazy cieplarniane).

Wielkości emisji w bilansie emisji dla gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej przedstawione są w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e).

Obliczenie emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e)

Obliczenia wielkości emisji ekwiwalentu CO2 wykonano zgodnie z ogólną zasadą:

gdzie:

ECO2e – oznacza wielkość emisji ekwiwalentu CO2 [Mg];

EGHG – oznacza emisję danego n-tego gazu cieplarnianego (CH4, N2O i inne);

GWP – oznacza przelicznik – potencjał globalnego ocieplenia danego gazu (Tabela 15).

Parametry paliw i energii przyjęte do obliczeń

Do obliczeń wielkości emisji zastosowano uogólnione kategorie paliw (o średnich parametrach). Dla każdego z paliw, określono wartość opałową oraz wskaźniki emisji CO2. Zużycie paliw do obliczeń wielkości emisji wyraża się w jednostkach energii (konieczne przeliczenie zużycia z jednostek miary i wagi na jednostki energii). Do obliczeń przyjęto wartości opałowe oraz wskaźniki emisji zawarte w krajowych i międzynarodowych wytycznych (paliwa, parametry oraz źródła), co przedstawia Tabela 16.

Tabela 15. Zestawienie potencjałów globalnego ocieplenia (GWP) poszczególnych GHG

| GHG | Potencjał globalnego ocieplenia - GWP |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 1 |
| Metan (CH4) | 25 |
| Podtlenek azotu (N2O) | 298 |
| Sześciofuorek siarki (SF6) | 22 800 |
| Perfluorowęglowodory (PFC) | 7 390-12 200 |
| Hydrofluorowęglowodory (HFC) | 92-14 800 |
| Trójfluorek azotu (NF3) | 17 200 |

Źródło: IPCC 4AR

Tabela 16. Wskaźniki emisji CO2 odnoszące się do końcowego zużycia paliw i energii

| Paliwo/nośnik energii | Jednostka zużycia | Wartość opałowaI | GęstośćII | Wskaźniki emisji [kg/GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CO2I |
| Gaz ziemny | tys.m3 | 36,12 | GJ/tys.m3 | - | - | 55,82 |
| Gaz ciekły | m3 | 47,31 | GJ/Mg | 0,53 | Mg/m3 | 62,44 |
| Olej opałowy | Mg | 40,19 | GJ/Mg | 0,86 | Mg/m3 | 76,59 |
| Olej napędowy | m3 | 43,33 | GJ/Mg | 0,83 | Mg/m3 | 73,33 |
| Benzyna | m3 | 44,80 | GJ/Mg | 0,75 | Mg/m3 | 68,61 |
| Koks | Mg | 28,20 | GJ/Mg | - | - | 106 |
| Węgiel kamienny | Mg | 22,63 | GJ/Mg | - | - | 94,73 |
| EtanolIII | m3 | 29,76 | GJ/Mg | 0,79 | Mg/m3 | 0 |
| BiodieselIII | m3 | 40,52 | GJ/Mg | 0,88 | Mg/m3 | 0 |
| Drewno | m3 | 9,44 | GJ/Mg | 0,605IV | Mg/m3 | 0 |
| Energia elektryczna | MWh | - | - | - | - | 230,97V (2013) 230,97V (2010) |
| Ciepło sieciowe | GJ | - | - | - | - | 55,27VI (2013) 55,27VI (2010) |

Źródło: Opracowanie własne

Objaśnienia źródeł:

I Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015;

II www.orlen.pl;

III EPA (2014). Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories;

IV gęstość w stanie powietrzno-suchym (15% wilgotności), jako średnia dla najpopularniejszych gatunków w Polsce (http://www.itd.poznan.pl/);

V www.kobize.pl.

VI na podstawie danych od Veolia

#### Określenie wielkości emisji w poszczególnych sektorach

| BUDOWNICTWO/ Budynki mieszkalne |
| --- |
| Źródła emisji | Spalanie paliw w budynkach oraz wykorzystanie energii Paliwa/energia: wszystkie podstawowe paliwa wykorzystywane w mieszkalnictwie, energia elektryczna, cieplna. Gazy cieplarniane: CO2, CH4, N2O |
| Parametry aktywności | Energia elektryczna: zużycie na podstawie danych dystrybutorów energii elektrycznej oraz szacunkowe zużycia energii w przypadku brakujących danych (według wskaźnika GUS.). Ciepło sieciowe: zużycie na podstawie danych dystrybutorów i producentów ciepła. Gaz ziemny: zużycie na podstawie danych dystrybutorów i sprzedawców gazu. Pozostałe paliwa: szacunkowe zużycia na podstawie bilansu zapotrzebowania energetycznego budynków (wg danych GUS o powierzchni mieszkań); udział poszczególnych paliw w bilansie na podstawie danych GUS. |
| Założenia | Spalany węgiel, średnio odpowiada parametrom węgla kamiennego – inne rodzaje węgla. W przypadku braku szczegółowych danych dla kategorii źródeł, zużycia paliw/energii oraz emisje przypisuje się do podsektora budynki mieszkalne ogółem. |

| BUDOWNICTWO/ Budynki instytucji, komercyjne i urządzenia oraz budynki gminne |
| --- |
| Źródła emisji | Spalanie paliw w budynkach oraz wykorzystanie energii. Paliwa/energia: wszystkie podstawowe paliwa wykorzystywane w budynkach i urządzeniach, energia elektryczna, cieplna. Gazy cieplarniane: CO2, CH4, N2O. |
| Parametry aktywności | Energia elektryczna: szczegółowe zestawienia dotyczące poszczególnych obiektów, zużycie na podstawie danych dystrybutorów energii elektrycznej oraz szacunkowe zużycia energii w przypadku brakujących danych (wskaźniki obliczone na podstawie danych rzeczywistych dla poszczególnych typów budynków). Ciepło sieciowe: szczegółowe zestawienia dotyczące poszczególnych obiektów, zużycie na podstawie danych dystrybutorów i producentów ciepła. Gaz ziemny: szczegółowe zestawienia dotyczące poszczególnych obiektów, zużycie na podstawie danych dystrybutorów gazu. |
| Założenia | Nie szacowano zużycia innych paliw niż wykazane w ankietach od jednostek na terenie gminnych. Dla pozostałych budynków - średnie zapotrzebowanie na energię elektryczną na m2 powierzchni użytkowej – wskaźniki określono na podstawie danych rzeczywistych i literaturowych. Dla pozostałych budynków - średnie zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie, na m2 powierzchni użytkowej – wskaźniki określono na podstawie danych rzeczywistych i literaturowych. |

| BUDOWNICTWO/ Oświetlenie publiczne |
| --- |
| Źródła emisji | Wykorzystanie energii Paliwa/energia: energia elektryczna. Gazy cieplarniane: CO2. |
| Parametry aktywności | Energia elektryczna: zużycie na podstawie danych otrzymanych od jednostek na terenie gminy, dystrybutorów energii elektrycznej oraz szacunkowe zużycia energii w przypadku brakujących danych. |
| Założenia | n.d. |

| TRANSPORT/ Transport drogowy gminny TRANSPORT/ Transport drogowy publiczny |
| --- |
| Źródła emisji | Spalanie paliw, wykorzystanie energii. Paliwa/energia: wszystkie powszechnie stosowane paliwa w transporcie, energia elektryczna. Gazy cieplarniane: CO2, SO2, N2O. |
| Parametry aktywności | Paliwa: zużycie na podstawie danych otrzymanych od jednostek na terenie gminy. |
| Założenia | Dla pojazdów, dla których nie jest dostępna informacja o zużyciu paliwa, szacuje się je na podstawie przeciętnych rocznych przebiegów i średniego spalania w danej kategorii pojazdów. |

| TRANSPORT Transport drogowy pozostały |
| --- |
| Źródła emisji | Spalanie paliw, wykorzystanie energii. Paliwa/energia: wszystkie powszechnie stosowane paliwa w transporcie, energia elektryczna. Gazy cieplarniane: CO2, CH4, N2O. |
| Parametry aktywności | Liczba zarejestrowanych pojazdów: dane z CEPiK. Średnie zużycia paliw/energii: dane szacunkowe (przeciętne wartości dla poszczególnych kategorii pojazdów). Średni dystans w granicach gminy: założenia dla poszczególnych kategorii pojazdów. Natężenie ruchu: dane z pomiarów GDDKiA (GPR), skalowane dla konkretnego roku. Udział pojazdów spoza gminy: dane z pomiarów na terenie gmin, lub szacunki. |
| Założenia | Średnie zużycia paliw na podstawie danych przyjętych dla metodologii EMEP/CORINAIR. Średni dystans – dla pojazdów osobowych dane GUS, dla pozostałych kategorii – szacunki własne dla gmin Meropolii. Emisja obliczana jest dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów (wszystkie paliwa), powiększona o emisję z pojazdów spoza gminy (podstawowe paliwa transportowe). |

| GOSPODARKA ODPADAMI |
| --- |
| Źródła emisji | Emisje bezpośrednie z procesów zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych (zakres 1 – emisje bezpośrednie oraz zakres 3 – emisje pośrednie). Paliwa/energia: nie dotyczy. Gazy cieplarniane: CH4. |
| Parametry aktywności | Ilość odebranych odpadów i sposób zagospodarowania: dane od gmin (jednostki zarządzające systemem gospodarki odpadami). Emisje bezpośrednie z procesów przetwarzania ścieków: dane od jednostek na terenie gminy. |
| Wskaźniki emisji | Emisja ze zmieszanych odpadów komunalnych zdeponowanych na składowisku: 24,676 kg CH4/Mg odpadów. |
| Założenia | Emisja z odpadów obliczana jest tylko dla odpadów zdeponowanych na składowisku. Dla gospodarki wodno-ściekowej określana jest emisja bezpośrednia dla zakresu 1 (terytorialnie). |

#### Źródła danych i współpraca z interesariuszami

Dane do bazy inwentaryzacji emisji pozyskiwano od interesariuszy wewnętrznych (JST) oraz zewnętrznych (min. operatorzy przedsiębiorstw energetycznych, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Szczegółowy proces pozyskiwania danych przebiegał w następujący sposób:

dane dotyczące budynków użyteczności publicznej, budynków komunalnych oraz budynków gminnych zostały pozyskane z Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji gminy Kleszczewo,

dane dotyczące transportu publicznego zostały pozyskane od Zakładu Komunalnego w Kleszczewie,

dane dotyczące oświetlenia ulicznego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zostały pozyskane z Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji gminy Kleszczewo, oraz od operatora sieci energetycznej – ENEA S.A.,

dane dotyczące zużycia energii elektrycznej we wszystkich obszarach zostały pozyskane od ENEA S.A.,

dane dotyczące zużycia gazu we wszystkich obszarach zostały pozyskane od spółki PGNiG S.A.,

dane umożliwiające oszacowanie emisji z transportu prywatnego zostały pozyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,

dane dotyczącej gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej zostały pozyskane z Banku Danych Lokalnych GUS.

Proces zbierania danych trwał od września 2014 r. do lipca 2015 r. Pozyskane dane umożliwiły przeprowadzenie wyliczeń dotyczących rzeczywistego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

Kluczowi interesariusze zostali zaproszeni do udziału w realizacji PGN oraz uczestniczyli przy tworzeniu bazy inwentaryzacji jak zgłaszali propozycje zadań do roku 2020. Udział szerokiego grona interesariuszy został umożliwiony poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu podczas końcowej fazy jego przygotowywania.

Zaangażowane strony - współpraca z interesariuszami

Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki, grupy, czy też organizacje, na które PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy obszaru JST oraz przedsiębiorstwa działające na jej terenie. Dwie główne grupy interesariuszy to:

jednostki JST (interesariusze wewnętrzni): Urząd Gminy, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury.

interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne niebędące jednostkami gminnymi.

Wypracowanie właściwego systemu współpracy z interesariuszami jest niezwykle istotne z punktu widzenia skutecznej realizacji PGN, ponieważ:

każde działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne,

otoczenie społeczne (zaangażowanie, ale także odpowiednie nastawienie społeczeństwa) wpływa na możliwości realizacji działań.

Nie da się skutecznie zrealizować PGN bez świadomości tego, kim są interesariusze, jakie kierują nimi motywy i przekonania, a także bez pokazania, że działanie ma przynieść im konkretne korzyści. Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest czynne słuchanie interesariuszy, ich opinii i wątpliwości oraz współdziałanie z nimi.

W celu skutecznej realizacji zaleca się, w ramach utworzonej komórki doradczej i organizację cyklicznych spotkań Koordynatorów PGN z obszaru metropolitalnego z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Spotkania miałyby na celu wymianę uwag, opinii, ale także wiedzy, doświadczenia i „dobrych praktyk” we wdrażaniu działań zawartych w Planach, wprowadzania rozwiązań ograniczających zużycie energii i emisji gazów cieplarnianych. Komisja prowadziłaby również wspólne działania informacyjno-promocyjne w zakresie oszczędzania energii (np. festiwale, festyny, konkursy).

### Metodologia opracowania bazy emisji

W ramach PGN, na potrzeby inwentaryzacji emisji została stworzona baza emisji – narzędzie do zarządzania energią i emisjami w JST Metropoli Poznań. Celem opracowania bazy emisji jest umożliwienie monitoringu emisji gazów cieplarnianych, zużycia paliw i energii dla poszczególnych sektorów gminy i pojedynczych budynków użyteczności publicznej oraz monitoringu realizacji zadań ujętych w PGN.

Baza emisji umożliwia dostęp do informacji, które pozwalają na ocenę gospodarki energią oraz surowcami energetycznymi na obszarze Metropolii Poznań i w poszczególnych JST, zgodnie z wyodrębnionymi sektorami gospodarki oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Aplikacja pozwala na zarządzanie energią oraz szacowanie wielkości emisji. Założenia metodyczne do bazy emisji opierają się na metodologii inwentaryzacji emisji oraz metodologii szacowania efektów realizacji działań.

## WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

### Rok 2010

Jako rok bazowy, czyli rok określający poziom odniesienia w zakresie wielkości emisji, przyjęto rok 2010. Decyzję taką podjęto, ponieważ dla tego roku gmina Kleszczewo dysponowała dużą ilością informacji pozwalających oszacować z dobrą dokładnością wielkość emisji.

Przeprowadzona inwentaryzacja emisji wskazuje, iż sumaryczna wielkość emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy Kleszczewo w 2010 roku ukształtowała się na poziomie 78 936 Mg CO2e. Wyniki inwentaryzacji emisji CO2, w podziale na sektory, przedstawia Tabela 17.

Tabela 17. Wielkość emisji CO2 w gminie Kleszczewo w 2010 roku wg podsektorów

| Emisje wg podsektorów | Emisja | Udział |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2010 |
| Budynki mieszkalne | 29 668 | 37,6% |
| Budynki instytucji, komercyjne i urządzenia | 13 610 | 17,2% |
| Oświetlenie publiczne | 1 528 | 1,9% |
| Transport drogowy | 22 241 | 28,2% |
| Transport szynowy | - | 0,0% |
| Przemysł | 12 605 | 16,0% |
| Gospodarka odpadami | 9 | 0,0% |
| Pochłanianie | -725 | -0,9% |
| SUMA | 78 936 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie analizy wyników inwentaryzacji emisji należy stwierdzić, iż za emisje odpowiedzialne były przede wszystkim sektory:

transport drogowy: emisja z tego sektora w 2010 roku wyniosła 22 241 Mg CO2e, co stanowiło 28,2% ogółu emisji z terenu gminy;

budynki mieszkalne: emisja z tego sektora w 2010 roku wyniosła 29 668 Mg CO2e, co przełożyło się na 37,6% ogółu emisji z terenu gminy;

budynki instytucji, komercyjne i urządzenia: emisja z tego sektora w 2010 roku ukształtowała się na poziomie 13 610 Mg CO2e, co stanowiło 17,2 % ogółu emisji z terenu gminy;

emisja z pozostałych sektorów sumuje się, do 17%, którą to wartość buduje emisja z przemysłu (12 605 Mg CO2e – 16%), podczas gdy oświetlenie publiczne emituje jedynie 1528 Mg CO2e (1,9%).

Wyniki inwentaryzacji emisji przedstawia Rysunek 5 i Rysunek 6.

Rysunek 5. Wielkość emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2010 roku wg sektorów

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6. Procentowy udział sektorów w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2010

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki inwentaryzacji emisji przedstawiono również w podziale na nośniki energii (Tabela 18).

Tabela 18. Wielkość emisji CO2 w gminie Kleszczewo w 2010 roku wg źródeł energii

| Emisje wg źródeł energii | Emisja | Udział |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2010 |
| Gaz ziemny | 6 002 | 7,5% |
| Gaz ciekły | 2 053 | 2,6% |
| Olej opałowy | 154 | 0,2% |
| Olej napędowy | 12 304 | 15,4% |
| Benzyna | 8 562 | 10,7% |
| Węgiel kamienny | 20 666 | 25,9% |
| Energia elektryczna | 14 556 | 18,3% |
| Ciepło sieciowe | 15 355 | 19,3% |
| SUMA | 79 652 | 100,0% |
| Emisje bezpośrednie |  |  |
| CO2 | -716 |  |
| CH4 |  |  |
| N2O |  |  |
| SUMA (CO2e) | -716 |  |
| SUMA KONTROLNA | 78 936 |  |

Źródło: Opracowanie własne

Za emisje odpowiedzialne były przede wszystkim następujące źródła energii:

węgiel kamienny: emisja ze spalania tego nośnika w 2010 roku wyniosła 20 666 Mg CO2e, co stanowiło 25,9% ogółu emisji z terenu gminy;

ciepło sieciowe: emisja z tego nośnika w 2010 roku wyniosła 15 355 Mg CO2e, co stanowiło 19,3% ogółu emisji z terenu gminy;

energia elektryczna: emisja z tego nośnika w 2010 roku wyniosła 14 556 Mg CO2e, co stanowiło 18,3% ogółu emisji z terenu gminy;

olej napędowy: emisja ze spalania tego paliwa w 2010 roku wyniosła 12 304 Mg CO2e, co stanowiło 15,4% ogółu emisji z terenu gminy;

benzyna: emisja ze spalania tego paliwa w 2010 roku wyniosła 8 562 Mg CO2e, co stanowiło 10,7% ogółu emisji z terenu gminy.

Emisja z pozostałych sektorów sumuje się do 10,3%, którą to wartość buduje głównie emisja ze zużycia gazu ziemnego – 6 002 Mg CO2e/7,5% całkowitej emisji oraz emisja z gazu ciekłego 2 053 Mg CO2e/2,6%, i oleju opałowego który ma na nią najmniejszy wpływ – 154 Mg CO2e/0,2% całkowitej emisji.

Wyniki inwentaryzacji przedstawia Rysunek 7 i Rysunek 8.

Rysunek 7. Wielkość emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2010 roku wg źródeł energii

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 8. Procentowy udział źródeł energii w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2010 roku

Źródło: Opracowanie własne

### Rok 2013

Jako rok kontrolny, w którym wykonaną tak zwaną kontrolną inwentaryzacje emisji (ang. Monitoring Emission Inventory-MEI) wybrano rok 2013. Opracowanie inwentaryzacji emisji w roku kontrolnym, następującym w niewielkim okresie czasowym po przyjętym roku bazowym pozwala na określenie trendów zmian wielkości emisji z poszczególnych sektorów działalności gminy.

Przeprowadzona inwentaryzacja emisji wskazuje, iż sumaryczna wielkość emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku wyniosła 83 611 Mg CO2e. Wyniki inwentaryzacji emisji CO2, w podziale na sektory, przedstawia Tabela 19.

Tabela 19. Wielkość emisji CO2 w gminie Kleszczewo w 2013 roku wg podsektorów

| Emisje wg podsektorów | Emisja | Udział |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |
| Budynki mieszkalne | 32 681 | 39,1% |
| Budynki instytucji, komercyjne i urządzenia | 13 509 | 16,2% |
| Oświetlenie publiczne | 746 | 0,9% |
| Transport drogowy | 22 610 | 27,0% |
| Transport szynowy | - | 0,0% |
| Przemysł | 14 773 | 17,7% |
| Gospodarka odpadami | 18 | 0,0% |
| Pochłanianie | -726 | -0,9% |
| SUMA | 83 611 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie analizy wyników inwentaryzacji emisji należy stwierdzić, iż za emisje odpowiedzialne były przede wszystkim sektory:

budynki mieszkalne: emisja z tego sektora w 2013 roku wyniosła 32 681 Mg CO2e, co przełożyło się na 39,1% ogółu emisji z terenu gminy;

transport drogowy: emisja z tego sektora w 2013 roku wyniosła 22 610 Mg CO2e, co stanowiło 27,0% ogółu emisji z terenu gminy CO2e;

budynki instytucji, komercyjne i urządzenia: emisja z tego sektora w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 13 509 Mg CO2e, co stanowiło 16,2% ogółu emisji z terenu gminy;

przemysł: emisja z tego sektora w 2013 roku wyniosła 14 773 Mg CO2e, co stanowiło 17,7% ogółu emisji z terenu gminy;

emisja z pozostałych sektorów stanowi wyłącznie oświetlenie publiczne emitujące jedynie 726 Mg CO2e (0,9%).

Wyniki inwentaryzacji emisji przedstawia Rysunek 9 i Rysunek 10.

Rysunek 9. Wielkość emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku wg sektorów

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 10. Procentowy udział sektorów w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki inwentaryzacji emisji przedstawiono również w podziale na nośniki energii (Tabela 20).

Tabela 20. Wielkość emisji CO2 w gminie Kleszczewo w 2010 roku wg źródeł energii

| Emisje wg źródeł energii | Emisja | Udział |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |
| Gaz ziemny | 7 021 | 8,3% |
| Gaz ciekły | 2 131 | 2,5% |
| Olej opałowy | 131 | 0,2% |
| Olej napędowy | 12 450 | 14,8% |
| Benzyna | 8 785 | 10,4% |
| Węgiel kamienny | 20 830 | 24,7% |
| Energia elektryczna | 15 752 | 18,7% |
| Ciepło sieciowe | 17 219 | 20,4% |
| SUMA | 84 319 | 100,0% |
| Emisje bezpośrednie |  |  |
| CO2 | -708 |  |
| CH4 |  |  |
| N2O |  |  |
| SUMA (CO2e) | -708 | 0,0% |
| SUMA KONTROLNA | 83 611 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne

Za emisje odpowiedzialne były przede wszystkim następujące źródła energii:

węgiel kamienny: emisja ze spalania tego nośnika w 2013 roku wyniosła 20 830 Mg CO2e, co stanowiło 24,7% ogółu emisji z terenu gminy;

ciepło sieciowe: emisja z tego źródła w 2013 roku wyniosła 17 219 Mg CO2e, co stanowiło 20,4% ogółu emisji z terenu gminy;

energia elektryczna: emisja z tego źródła w 2013 roku wyniosła 15 752 Mg CO2e, co stanowiło 18,7% ogółu emisji z terenu gminy;

olej napędowy: emisja ze spalania tego paliwa w 2013 roku wyniosła 12 450 Mg CO2e, co stanowiło 14,8% ogółu emisji z terenu gminy;

emisja z pozostałych sektorów sumuje się, do wartości 18 068 Mg CO2e co stanowiło 21,4%, ogółu z ternu gminy.

Wyniki inwentaryzacji przedstawia Rysunek 11 i Rysunek 12.

Rysunek 11. Wielkość emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku wg źródeł energii

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 12. Procentowy udział źródeł energii w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

### Podsumowanie inwentaryzacji emisji

Sumaryczna wielkość emisji i zużycia energii z obszaru gminy z roku bazowego, którym jest rok 2010, posłuży wyznaczeniu celu redukcyjnego do roku 2020. Rok kontrolny 2013 służy określeniu kierunku, w jakim zmierza gmina Kleszczewo oraz trendów zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Rysunek 13. Inwentaryzacja emisji GHG w gminie Kleszewo w latach 2010 i 2013 wg sektorów

Źródło: Źródło: opracowanie własne

Wielkość emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy Kleszczewo wyniosła w 2010 roku 78 936 Mg CO2e, a w 2013 roku – 84 319 Mg CO2e. Emisje z całej gminy w porównaniu do roku 2010 wzrosły zatem o ok. 5,92%. Porównanie wielkości emisji z poszczególnych sektorów przedstawia Rysunek 13.

Zmiany w wielkościach emisji w poszczególnych sektorach przedstawia Tabela 21.

Tabela 21. Tendencje zmian w wielkości emisji w gminie Kleszczewo w latach 2010 i 2013 wg sektorów

| Emisje wg podsektorów | Emisja | Przyrost | Przyrost |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | Mg CO2e | % |
| Budynki mieszkalne | 29 668 | 32 681 | 3 013 | 10,16% |
| Budynki instytucji, komercyjne i urządzenia | 13 610 | 13 509 | -101 | -0,74% |
| Oświetlenie publiczne | 1 528 | 746 | -782 | -51,18% |
| Transport drogowy | 22 241 | 22 610 | 369 | 1,66% |
| Transport szynowy | - | - | - | - |
| Przemysł | 12 605 | 14 773 | 2 168 | 17,20% |
| Gospodarka odpadami | 9 | 18 | 9 | 100,00% |
| Pochłanianie | -725 | -726 | -1 | 0,14% |

Źródło: Opracowanie własne

Analiza porównawcza wyników inwentaryzacji emisji z lat 2010 i 2013 w podziale na sektory wskazuje, iż w 2013 roku we wszystkich sektorach działalności gminy objętych inwentaryzacją odnotowano wzrost wielkości emisji w porównaniu z rokiem 2010. Największy procentowy wzrost emisji odnotowano w sektorze przemysłu (1 442 Mg CO2e/104,95%). Wyraźny wzrost wielkości emisji odnotowano też w sektorach: budynki mieszkalne (14 125 Mg CO2e/26,27%) oraz gospodarka odpadami (9 Mg CO2e/20,93%).

Zestawienie porównawcze wielkości emisji CO2 w podziale na nośniki przedstawia Rysunek 14 i Tabela 22.

Rysunek 14. Inwentaryzacja emisji GHG w latach 2010 i 2013 w gminie Kleszewo wg nośników energii

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 22. Tendencje zmian w wielkości emisji w gminie Kleszczewo w latach 2010 i 2013 wg nośników energii

| Emisje wg. źródeł energii | Emisja | Emisja | Przyrost | Przyrost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | Mg CO2e | % |
| Gaz ziemny | 6 002 | 7 021 | 1 019 | 16,98% |
| Gaz ciekły | 2 053 | 2 131 | 78 | 3,80% |
| Olej opałowy | 154 | 131 | -23 | -14,94% |
| Olej napędowy | 12 304 | 12 450 | 146 | 1,19% |
| Benzyna | 8 562 | 8 785 | 223 | 2,60% |
| Węgiel kamienny | 20 666 | 20 830 | 164 | 0,79% |
| Energia elektryczna | 14 556 | 15 752 | 1 196 | 8,22% |
| Ciepło sieciowe | 15 355 | 17 219 | 1 864 | 12,14% |

Źródło: Opracowanie własne

Analiza porównawcza wyników inwentaryzacji emisji z lat 2010 i 2013 w podziale na paliwa/nośniki energii wskazuje, iż w 2013 roku we wszystkich stosowanych na terenie gminy nośnikach energii i paliwach za wyjątkiem gazu ziemnego odnotowano wzrost wielkości emisji w porównaniu z rokiem 2010. Największy procentowy wzrost emisji odnotowano w przypadku gazu ziemnego (1 019 Mg CO2e/16,98%). Wyraźny spadek odnotowano w przypadku zużycia oleju opałowego wynoszący 14,94% (23 Mg CO2e).

## PLANOWANE DZIAŁANIA DO ROKU 2020

### Krótkoterminowe i średnioterminowe działania oraz zadania

Energetyka

PROJEKTY WŁASNE GMINY

Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. elektrowni wiatrowych.

W okresie do 2020 roku planuje się wybudowanie elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1,3 MW.

Uwzględniając dyspozycyjne warunki środowiskowe oraz średnioroczną sprawność na poziomie ok. 20% szacuje się, że produkcja energii elektrycznej przez przedmiotowe elektrownie osiągnie wolumen ok. 2 278 MWh/rok. Wykorzystywanie tej formy wytwarzania ekologicznej energii powoli uniknąć produkcji energii w dużych elektrowniach systemowych (kondensacyjnych), które produkują energię w oparciu o spalanie paliw kopalnych. Ponadto źródła te jako tzw. rozproszona generacja pozwolą zredukować straty przesyłowe, które występuję na drodze przesyłu energii od elektrowni do odbiorców. Produkcja energii o wolumenie j.w. to również uniknięcie emisji CO2 do atmosfery w ilościach ok. 1 849 Mg/rok. Szacunkowy koszt przedmiotowej inwestycji wynosi ok. 6,5 mln zł.

Zadanie jest zgodne z POŚ.

| Korzyści społeczne: | Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Oszczędności energii produkowanej z źródeł konwencjonalnych |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Łączna moc zainstalowanych instalacji wiatrowych [kW]

Produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE [MW/rok]

Projekt: Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. elektrowni wiatrowych

Kategorie działań: Energetyka

Obszar działań:

Szacowany koszt: 6 500 000,00 zł

Środki krajowe:

Środki własne:

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: inwestor zewnętrzny

Produkcja energii z OZE (MWh/r): 2 278

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): -

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 1 849

Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. modułów fotowoltaicznych „PV”

Planuje się wybudowanie rozproszonych mikro elektrowni o łącznej mocy do 0,35 MWp.

Zakłada się średnioroczną wydajność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 11%. Wydajność ta uwzględnia straty wynikające z konwersji energii prądu stałego na prąd przemienny, straty z tytułu samoistnego pogarszania się wydajności produkcji energii przez moduły oraz straty wynikające chwilowego i częściowego zacienienia modułów. Szacuje się, że całkowita produkcja energii elektrycznej przez przedmiotowe instalacje PV pozwoli osiągnąć wolumen: ok. 337 MWh/rok.

Wykorzystywanie tej formy wytwarzania ekologicznej energii powoli uniknąć produkcji energii w dużych elektrowniach systemowych (kondensacyjnych), które produkują energię w oparciu o spalanie paliw kopalnych. Ponadto źródła te jako tzw. rozproszona generacja pozwolą zredukować straty przesyłowe, które występuję na drodze przesyłu energii od elektrowni do odbiorców. Produkcja energii o wolumenie j.w. to również uniknięcie emisji CO2 do atmosfery w ilościach ok. 274 Mg/rok. Szacunkowy koszt przedmiotowej inwestycji wynosi ok. 2,1 mln zł.

Zadanie jest zgodne z POŚ.

| Korzyści społeczne: | - |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Oszczędności energii produkowanej z źródeł konwencjonalnych |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp]

Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MW/rok]

Projekt: Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. modułów fotowoltaicznych „PV”

Szacowany koszt: 2 100 000,00 zł

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo

Produkcja energii z OZE (MWh/r): 337

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): -

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 274

Montaż nowych lamp oświetleniowych typu LED

Niniejsze zadanie ma na celu zamontowanie lamp oświetleniowych typu LED: 125 szt. lamp przy drogach publicznych, 385 szt. przy drogach wewnętrznych, 5 szt. w Tulce ul Strumykowa, 5 szt. Gowarzewo Jagodowa 290/6, 290/4 oraz 7 szt. Jagodowa 292/52, 294/17, a także 21 szt. drogi powiatowe i 11 szt. drogi wojewódzkie (razem: 533 szt., oprawy typu LED 73/740PSU oraz oprawy typu BGP 303 LED 73/740PSU). Uzupełnienie brakujących lamp w ilości 11 szt. – drogi ZDM, 33 szt. – drogi ZDP oraz 358 szt. – drogi gminne (razem: 408 szt.).

| Korzyści społeczne: | Podniesienie komfortu mieszkańców |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Obniżenie kosztów energii elektrycznej |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość zamontowanych lamp oświetleniowych typu LED [szt.]

Produkcja energii elektrycznej z nowo zamontowanych lamp typu LED [MW/rok]

Projekt: Montaż nowych lamp oświetleniowych typu LED

Szacowany koszt: 533 000,00 zł

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo, powiat Poznański oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 192

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 231

Budownictwo i gospodarstwa domowe

PROJEKT ZGODNY Z ZIT

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków

Realizacja zadania ma na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych (w tym części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

ociepleniem obiektu;

wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji;

wymianie wewnętrznej linii zasilającej – WLZ.

Realizacja zadań przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Budynki gminne przewidziane do termomodernizacji w latach 2015-2020 :

"Dom nad Stawem" Tulce (fundacja, przychodnia, stomatolog, punkt apteczny, zakład fryzjerski, świetlica, strzelnica);

budynek gospodarczy (Poczta, telekomunikacja, archiwum UG, pomieszczenie gospodarcze);

budynek mieszkalno-użytkowy Markowice (lokal mieszkalny, sklep, sala zebrań);

budynek mieszkalno-użytkowy Nagradowice (przychodnia lekarska, apteka, stomatolog, pralnia);

budynek mieszkalny w Kleszczewie;

budynek mieszkalny w Kleszczewie (w tym piwnica);

budynek mieszkalny w Krerowie;

budynek użytkowy (sklep);

budynek użytkowy Krerowo (stara hydrofornia);

budynek użytkowy Poklatki (świetlica, sklep);

budynki mieszkalne jednorodzinne;

budynki mieszkalne wielorodzinne;

budynek świetlicy środowiskowej;

gościniec IMAGO;

hala sportowa;

hala sportowa (w tym pomieszczenie na kawiarnię-bar);

hydrofornia Gowarzewo;

hydrofornia Kleszczewo;

hydrofornia Krerowo;

klub OSP w Ziminie;

obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza;

obiekty sakralne;

oczyszczalnia ścieków (budynek technologiczny, budynek socjalno-techniczny, oczyszczalnia BIO-100, przepompownia, punkt zlewny);

OSP Gowarzewo;

OSP Kleszczewo;

OSP Komorniki;

OSP Śródka;

Ośrodek Pomocy Społecznej;

szkoła w Ziminie (w tym 3 lokale mieszkalne);

Urząd Gminy Kleszczewo (w tym PZU i delegatura ZM GOAP);

Zakład Komunalny (biurowiec+hala, magazyn, stacja paliw);

Zespół Szkół w Kleszczewie (w tym przedszkole);

Zespół Szkół w Tulcach (w tym przedszkole).

Dla 33 ww. obiektów założono średnią powierzchnie poddaną termomodernizacji na poziomie 100 m2.

Ponadto zadanie obejmuje inne projekty, które będą realizowane z zakresu termomodernizacji w późniejszych terminach.

| Korzyści społeczne: | Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego budynków |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2]

Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW]

Projekt: Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 207

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 49

Transport

PROJEKTY ZGODNE Z ZIT

Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania planowane są inwestycje dotyczące przebudowy ciągów komunikacyjnych, remonty ulic oraz rozbudowa rond.

W efekcie budowy nowych odcinków drogowych poprawi się płynność, przejezdność i bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym. Z uwagi na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Przewidywana długość dróg do modernizacji:

107,7 km – drogi gminne (koszt: 609 481 009,5 zł);

44,2 km – drogi ZDP (koszt: 59 464 206,4 zł);

9,3 km - drogi ZDM (koszt: 10 725 975 zł).

Razem: 161,2 km – koszt: 676 671 190,9 zł.

| Korzyści społeczne: | poprawa komfortu podróżowania, |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | poprawa stanu dróg, skrócenie czasu podróży, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych |
| Korzyści środowiskowe: | zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych przez usprawnienie miejsc, w których tworzą się przestoje |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km]

Projekt: Budowa i modernizacja dróg

Szacowany koszt: 676 671 190,90 zł

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo, powiat poznański oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 5 814

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 1 499

Budowa parkingu przesiadkowego służącego obsłudze zbiorowego transportu publicznego (w ramach Strategii ZIT)

Budowa parkingu dla samochodów osobowych rowerów, motocykli i motorowerów przeznaczonych na około 50 miejsc parkingowych. Miejsca postojowe, dojazdowe i chodniki zostaną z kostki brukowej. Całość terenu zostanie odwodniona i połączona do systemu kanalizacji deszczowej. Zadanie komplementarne z Priorytetem 2 ZIT - infrastruktura i organizacja transportu, Działanie – Poznańska Kolej Metropolitarna.

| Korzyści społeczne: | poprawa komfortu podróżowania, |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | poprawa stanu infrastruktury transportowej, skrócenie czasu podróży |
| Korzyści środowiskowe: | zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych [km]

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji publicznej [szt.]

Projekt: Budowa parkingu przesiadkowego służącego obsłudze zbiorowego transportu publicznego (w ramach Strategii ZIT)

Szacowany koszt: 350 000,00 zł

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: II2015 – IV 2018

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo, Powiat Poznański oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 276

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 71

PROJEKTY KOMPLEMENTARNE Z POIiŚ

Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru + zakup 8 autobusów (w ramach Strategii ZIT)

Zakup 8 szt. autobusów dwudrzwiowych przeznaczonych na ok. 31 miejsc siedzących. Autobusy spełniające normę EURO 6. Budowa budynku garażowego wraz ze stanowiskiem serwisowo-diagnostycznym. Utwardzenie powierzchni manewrowej warz z ekologicznym odwodnieniem terenu (kanalizacja separatory tłuszczu o piasku). Modernizacja zaplecza technicznego obsługi taboru.

Zadanie komplementarne z Priorytetem 2 ZIT – Infrastruktura i organizacja transportu. Działanie- Poznańska Kolej Metropolitarna.

| Korzyści społeczne: | poprawa komfortu podróżowania, |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | poprawa stanu infrastruktury transportowej, skrócenie czasu podróży |
| Korzyści środowiskowe: | zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych [km]

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]

Projekt: Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru + zakup 8 autobusów

Szacowany koszt:12 300 000,00 zł

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: I 2017 – IV 2019

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo, Zakład Komunalny w Kleszczewie

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 408

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 339

Budowa centrum przesiadkowego służącego obsłudze zbiorowego transportu publicznego

Budowa centrum przesiadkowego – w tym powstanie dworca autobusowego, parkingów:Park&Ride, Bike&Ride i Kiss&Ride oraz buspasów, dróg rowerowych, systemów wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów. Działanie ma na celu stworzenie możliwości łatwej zmiany środka komunikacji. Samo skupienie w jednym miejscu całości ruchu gminnego i ponadlokalnego pozwala na swobodę korzystania z różnych środków komunikacji np. autobusów, tramwajów, samochodów osobowych.

Realizacja zadania w znacznym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach oraz istotnie poprawi komunikację na obszarze gminy. Budowa centrum to udogodnienie, którego celem jest zachęta do korzystania przede wszystkim z transportu publicznego, a co za tym idzie ograniczenie emisji gazów do atmosfery na skutek zmniejszonej ilości pojazdów prywatnych na drogach.

| Korzyści społeczne: | poprawa komfortu podróżowania, |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | poprawa stanu infrastruktury transportowej, skrócenie czasu podróży |
| Korzyści środowiskowe: | zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych [km]

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]

Projekt: Budowa centrum przesiadkowego służącego obsłudze zbiorowego transportu publicznego

Szacowany koszt: 244 000,00 zł

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015 – 2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r):2760

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 738

PROJEKT ZGODNY Z ZIT

Rozbudowa ścieżek rowerowych

W ramach niniejszego zadnia przewiduje się rozbudowę ścieżek rowerowych w następujących odcinkach:

ścieżka rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 z Kleszczewa w kierunku Krzyżownik – długość 4,5 km;

ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej 2440P z Nagradowic do Komornik, dalej drogą gminną w kierunku Gowarzewa do skrzyżowania ul. Tuleckiej z ul. Jesionową w Gowarzewie - długość 5,8 km;

ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej 2429P od skrzyżowania ul. Tuleckiej z ul. Swarzędzką w Gowarzewie do granicy gminy Kleszczewo z Poznaniem w miejscowości Tulce (ul. Poznańska) – długość 6,3 km;

ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej 2410P od skrzyżowania ulic Swarzędzkiej z Tulecką w Gowarzewie do skrzyżowania ul. Swarzędzkiej/Trzeckiej w Gowarzewie – długość 0,2 km, dalej w ciągu drogi gminnej od skrzyżowania ul. Swarzędzkiej/Trzeckiej/Siekiereckiej w Gowarzewie do granicy gminy Kleszczewo z gminą Kostrzyn – długość 1,5 km; dalej poza terenem gminy Kleszczewo przez miejscowość Trzek do Czerlejna (gm. Kostrzyn) – długość 4,2 km; łącznie odcinek z Gowarzewa do Czerlejna 5,7 km + 0,2 km w Gowarzewie w ciągu ul. Swarzędzkiej, długość ścieżki na terenie gminy Kleszczewo 1,7 km;

ścieżka rowerowa w ciągu drogi gminnej z Czerlejna do Poklatek – długość 2,5 km, z tego na terenie gminy Kleszczewo 0,7 km;

ścieżka rowerowa: w ciągu drogi powiatowej 2441P z Poklatek do Kleszczewa – długość 2,9 km; dalej w ciągu drogi powiatowej 2410P z Kleszczewa do Gowarzewa – długość 3,6 km; łącznie odcinek z Poklatek do Gowarzewa 6,5 km, z czego ok. 1,7 km jest na terenie gminy Kostrzyn (miejscowość Trzek);

ścieżka rowerowa w ciągu drogi gminnej od skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Lipową w Kleszczewie do Markowic, dalej w ciągu drogi powiatowej 2446 P z Markowic do Krerowa – długość 6,6 km;

ścieżka rowerowa: od granicy gminy Kleszczewo z gminą Środa Wlkp. do Zimina – długość 1,2 km; dalej droga gminną z Zimina przez Komorniki do skrzyżowania z ul. Średzką w Tulcach – długość 8,0 km; łącznie odcinek od granicy gminy do Tulec to 9,2 km;

ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej 2410P od skrzyżowania ulic Średzkiej/Poznańskiej/Lipowej w Kleszczewie do Krerowa, dalej w kierunku granicy z gminą Środa Wielkopolska. – długość 6,8 km;

ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej 2446P z Krerowa do Zimina – 2,3 km;

ścieżka rowerowa z Tulec w kierunku granicy z gminą Kórnik – długość 1,9 km.

Łączna długość ścieżek przy zachowaniu ciągłości na terenach gminy sąsiedniej: 58,3 km. Łączna długość ścieżek na terenie gminy Kleszczewo: 50,6 km.

Koszty wykonania ścieżek rowerowych uzależnione są od ich wymiarów (szerokość, długość) oraz materiału i technologii wykonania. Standardowe ścieżki mają następujące wymiary:

1,5 m i więcej dla jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej (zalecane 2,0 m zwłaszcza dla tras głównych);

2,0 m i więcej dla drogi dwukierunkowej (zalecane 2,5 m i więcej zwłaszcza dla tras głównych);

3,0 m i więcej dla dwukierunkowej drogi pieszo-rowerowej.

Ponadto w kosztach takich należy ująć związane z:

wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego;

koszty nadzoru inwestorskiego;

koszty ewentualnych podziałów i wykupów gruntów.

Średnia cena wykonania 1 m2 ścieżki rowerowej to 174,37 zł brutto.

| Korzyści społeczne: | poprawa komfortu podróżowania, |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | poprawa stanu infrastruktury rowerowej |
| Korzyści środowiskowe: | zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych [km]

Liczba mieszkańców korzystających z ścieżek rowerowych [szt.]

Projekt: Rozbudowa ścieżek rowerowych

Szacowany koszt: 176 462 244,00 zł

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo mazowieckie

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 34 826

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 8 960

PROJEKT WŁASNY GMINY

Wprowadzenie niskoemisyjnych zamówień publicznych w obszarze transportu publicznego oraz floty pojazdów służbowych gminy

| Korzyści społeczne: | poprawa komfortu podróżowania, |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | poprawa stanu infrastruktury transportowej |
| Korzyści środowiskowe: | zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość zrealizowanych zamówień publicznych [szt.]

Projekt: Wprowadzenie niskoemisyjnych zamówień publicznych w obszarze transportu publicznego oraz floty pojazdów służbowych gminy

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo, Zakład Komunalny w Kleszczewie

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

Lasy i tereny zielone

PROJEKT WŁASNY GMINY

Zagospodarowanie parków w gminie Kleszczewo

| Korzyści społeczne: | Wzrost poziomu aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | - |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych, redukcja zużycia energii |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Powierzchnia parku pod cele rekreacyjne [km2]

Ilość osób korzystających z parków w ciągu roku [szt.]

Projekt: Zagospodarowanie parków w gminie Kleszczewo

Szacowany koszt: 1 237 089,00 zł

Uwzględnione w WPF: tak

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r):-

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 15,4

Przemysł

Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze.

Gospodarka odpadami

PROJEKT WŁASNY GMINY

Realizacja niskoemisyjnej gospodarki odpadami

Zbiorcze zdanie obejmuje działania z POŚ:

- rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych „u źródła”;

- organizowanie zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

- organizowanie zbiórek opon;

- organizowanie zbiórek folii rolniczych;

- rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych;

- zachęcanie mieszkańców do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach;

- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów.

| Korzyści społeczne: | Wzrost świadomości iw wiedzy mieszkańców |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Oszczędności finansowe, ograniczenie zużycia surowców |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych, redukcja zużycia energii |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość akcji informacyjnych [szt.]

Ilość pozyskanych dofinasowań [szt.]

Projekt: Realizacja niskoemisyjnej gospodarki odpadami

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo i ZM GOAP

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

Edukacja i dialog społeczny

PROJEKT WŁASNY GMINY

Edukacja ekologiczna

Działanie ma na celu prowadzenie akcji edukacyjnych mających uświadomić społeczeństwo w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i innych działań niskoemisyjnych. Przewiduje się działania wspomagające w postaci zachęt finansowych dotyczących segregacji odpadów w granicach obowiązujących przepisów, w szczególności ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednostki realizujące zadanie to przede wszystkim organizacje i stowarzyszenia ekologiczne we współpracy z władzami gminy.

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem zadania zamieszczone w WPF lub w POŚ:

edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności i oszczędzania wody;

edukacja ekologiczna w zakresie racjonalnego wykorzystania wody, energii, selektywnej zbiórki odpadów.

| Korzyści społeczne: | większa świadomość społeczeństwa |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | – |
| Korzyści środowiskowe: | – |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba/rok]

Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.]

Projekt: Edukacja ekologiczna

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: tak

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 1 430

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 702

Administracja publiczna

PROJEKT WŁASNY GMINY

Niskoemisyjna działalność gminy

Niniejsze działanie stanowi zestawienie zadań zgodnych z POŚ:

wydruk ulotek dla mieszkańców z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami;

organizowanie akcji sprzątania świata dla dzieci i młodzieży ze szkól z terenu gminy;

publikacja artykułów z zakresu gospodarowania odpadami w gazetce gminnej „Samorząd”;

wsparcie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – poprzez ulotki, zamieszczanie informacji na stronie internetowej gminy.

| Korzyści społeczne: | większa świadomość społeczeństwa |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | pośredni wpływ na zmniejszenie kosztów użytkowanie energii |
| Korzyści środowiskowe: | pośredni wpływ na ograniczenie emisji |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość przeprowadzonych akcji informacyjnych [szt.]

Ilość wydrukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych [szt.].

Projekt: Niskoemisyjna działalność gminy

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: tak

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: gmina Kleszczewo

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

### Podsumowanie efektów wdrażanych działań

Działania zaplanowane do realizacji na lata 2015-2020 pozwolą na ograniczenie emisji o 12 878,40 Mg CO2e, co wymaga inwestycji na ponad 869 mln zł (wszystkie zaangażowane strony, koszty szacunkowe). Realizacja działań pozwoli osiągnąć w gminie redukcję emisji o ok. 17,6% w porównaniu z rokiem bazowym.

Tabela 23. Podsumowanie efektów realizacji zadań

| Obszary zadań | Szacowane koszty działań | Oczekiwane efekty w roku 2020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | oszczędności energii | redukcja emisji CO2e | wytwarzanie energii odnawialnej |
|  | [PLN] | [MWh/r] | [Mg CO2e/r] | [MWh/r] |
| Energetyka | 9 133 000,00 | 192,00 | 2 354, 00 | 2 615,00 |
| Budownictwo i gospodarstwa domowe | Koszt realizacji działań z obszaru zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 207,00 | 49,00 | 0,00 |
| Transport | 866 027 434,90 | 44 084,00 | 11 607,00 | 0,00 |
| Lasy i tereny zielone | 1 237 089,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| Przemysł | Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze |
| Gospodarka odpadami | Koszt realizacji działań z obszaru zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośrednie | pośrednie | 0,00 |
| Edukacja i dialog społeczny | Koszt realizacji działań z obszaru zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 1 430,00 | 702,00 | 0,00 |
| Administracja publiczna | Koszt realizacji działań z obszaru zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośrednie | pośrednie | 0,00 |
| SUMA | 876 397 523,90 | 45 913,00 | 14 727,40 | 2 615,00 |

Źródło: Opracowanie własne

### Krótkoterminowe i średnioterminowe działania oraz zadania realizowane przez Powiat Poznański na terenie gminy

Niniejszy rozdział zawiera opisy zadań realizowanych przez Powiat Poznański na terenie Gminy Kleszczewo. Koszty oraz efekty realizacji tych zadań uwzględniono w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Poznańskiego oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym PGN dla Powiatu Poznańskiego.

Energetyka

Montaż modułów fotowoltaicznych oraz instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. modułów fotowoltaicznych „PV”;

- Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego;

- Wymiana urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji w oparciu o zastosowanie systemu solarnego.

- Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj modułów fotowoltaicznych „PV”

Planuje się wybudowanie rozproszonych mikro elektrowni o łącznej mocy do 0,43 MWp. Zakłada się średnioroczną wydajność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 11%. Wydajność ta uwzględnia straty wynikające z konwersji energii prądu stałego na prąd przemienny, straty z tytułu samoistnego pogarszania się wydajności produkcji energii przez moduły oraz straty wynikające chwilowego i częściowego zacienienia modułów. Szacuje się, że całkowita produkcja energii elektrycznej przez przedmiotowe instalacje PV pozwoli osiągnąć wolumen: ok. 411 MWh/rok. Wykorzystywanie tej formy wytwarzania ekologicznej energii powoli uniknąć produkcji energii w dużych elektrowniach systemowych (kondensacyjnych), które produkują energię w oparciu o spalanie paliw kopalnych. Ponadto źródła te, jako tzw. rozproszona generacja pozwolą zredukować straty przesyłowe, które występuję na drodze przesyłu energii od elektrowni do odbiorców. Produkcja energii o wolumenie j.w. to również uniknięcie emisji CO2 do atmosfery w ilościach ok. 2 113 Mg/rok.

W ramach zadania będą realizowane instalacje solarne w następujących placówkach:

- Zespół Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (lata realizacji 2016-2018);

- Dom Dziecka w Kórniku Bninie, ul. Błażejewska 63 (lata realizacji 2016-2018);

- „Modernizacja internatu dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” (lata realizacji 2015-2020);

- Rewitalizacja dworku w Skrzynkach (lata realizacji 2016-2020)

- „Rewitalizacja wnętrz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” (lata realizacji 2015-2020).

Przewidywany efekty ekologiczny”

- redukcja emisji CO2: 334 Mg CO2/rok;

- redukcja zużycia energii elektrycznej: 3 150 MWh/rok.

Łączny koszt tych inwestycji 8 500 000,00 zł.

- Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego;

Do pozyskiwania ciepła użytecznego z energii promieniowania słonecznego stosowane są tzw. kolektory słoneczne. Istotnym ich elementem jest absorber, pochłaniający energię promieniowania i przekazujący ją na sposób ciepła do czynnika roboczego. Najczęściej stosowanymi urządzeniami do podgrzewania cieczy są kolektory płaskie, budowane w kształcie prostopadłych modułów. Kolektor składa się z układu kanałów przepływowych nośnika ciepła jakim jest ciecz, z absorbera promieniowania słonecznego, obudowy zewnętrznej oraz warstwy izolacji termicznej, która oddziela dolną powierzchnię kolektora od obudowy. Od strony górnej absorber osłonięty jest szybą szklaną lub z tworzywa sztucznego, stanowiącą przezroczystą osłonę o wysokiej transmisyjności dla promieniowania słonecznego. Jednym ze sposobów wykorzystania energii promieniowania słonecznego są instalacje służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzania wody na potrzeby centralnego ogrzewania. Ich zaletą jest prostota oraz to, że mogą być podłączone do konwencjonalnych systemów c.o. i c.w.u.

Przewidywany efekt ekologiczny:

- redukcja emisji CO2: 8 213 Mg CO2/rok;

- produkcja energii z OZE: 2 602 MWh/rok.

- Wymiana urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji w oparciu o zastosowanie systemu solarnego.

Działanie zakłada wymianę urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne, wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach zarządzanych przez Powiat (przede wszystkim w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, i administracyjnych).

Przewidywany efekt ekologiczny:

- redukcja emisji CO2: 83 Mg CO2/rok;

- produkcja energii z OZE: 100 MWh/rok.

| Korzyści społeczne: | Poprawa efektywności energetycznej |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej |
| Korzyści środowiskowe: | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zagospodarowanie energii wytworzonej w systemie fotowoltaicznym |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp]

Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MW/rok]

Moc zainstalowanych urządzeń OZE na budynkach [kW]

Liczba obiektów, w których dokonano wymiany urządzeń elektrycznych i oświetlenia [szt]

Wielkość nakładów finansowych w roku [zł]

Projekt: Montaż modułów fotowoltaicznych oraz instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego
Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: 8 500 000,00 PLN

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański

Produkcja energii z OZE (MWh/r): 2 702

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 16 793

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 10075

Modernizacja w zakresie wymiany źródeł światła o wysokim poborze mocy (rtęciowe, sodowe) na oświetlenie uliczne energooszczędne

W ramach zadania modernizacji podlegać będzie wymiana starych energochłonnych źródeł światła o wysokim poborze mocy (rtęciowe, sodowe) na oświetlenie uliczne energooszczędne (metalohalogenkowe i LED) obejmującą dostosowanie infrastruktury. Zastąpienie tradycyjnych żarówek energooszczędnymi lampami LED łączy się z ograniczeniem zużycia energii, a co za tym idzie z ograniczeniem emisji CO2.

| Korzyści społeczne: | Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Na Drogach |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Zwiększona Oszczędność Energii |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie Emisji Gazów Cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość i moc wymienionych źródeł światła [kW]

Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia [kW]

Projekt: Modernizacja w zakresie wymiany źródeł światła o wysokim poborze mocy (rtęciowe, sodowe) na oświetlenie uliczne energooszczędne

Kategorie działań: Energetyka

Obszar działań: powiat poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Środki krajowe:

Środki własne:

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański

Produkcja energii z OZE (MWh/r):-

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 6 041

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 5 057

Monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

Monitoring energetyczny to prowadzenie kontroli zużycia energii elektrycznej i cieplnej w czasie rzeczywistym. Dostarczane dane pozwalają na generowanie potencjalnych oszczędności. Umożliwia to realizowanie działań, które zmniejszą zamawianą moc cieplną, uregulują zużycie energii oraz pozwolą inwestowanie w działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Monitoring ten pozwala na odpowiednie zarządzanie energią, a bez danych jakie dostarcza nie jest możliwe zredukowanie zużycia energii z uwagi na to, że nie wiadomo gdzie istnieje potencjał. Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja inteligentnych liczników.

| Korzyści społeczne: | Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego budynków |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość zainstalowanych urządzeń pomiarowych [szt.]

Projekt: Monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

Kategorie działań: Energetyka

Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański

Produkcja energii z OZE (MWh/r):-

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 156,54

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 127,11

Budownictwo i gospodarstwa domowe

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

- ociepleniem obiektu;

- wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji;

- wymianie wewnętrznej linii zasilającej – WLZ.

Realizacja zadań przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej w budynkach publicznych i ograniczenia emisji cieplarnianych.

Działanie zakłada wykonanie inwestycji termomodernizacyjnych i modernizacji kotłowni w obiektach zarządzanych przez Powiat (przede wszystkim w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i administracyjnych). Ponadto zadanie obejmuje inne projekty, które będą realizowane z zakresu termomodernizacji w późniejszych terminach.

| Korzyści społeczne: | Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego budynków |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji [szt]

Wielkość nakładów finansowych w roku [zł]

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2]

Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW]

Projekt: Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków

Kategorie działań: Ograniczenie emisji w budynkach

Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Środki własne: Budżet Powiatu, Budżet Państwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Inne dostępne środki zewnętrzne.

Uwzględnione w WPF:nie; Strategia – Działanie 2.3.1.

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański, Partnerzy: Ośrodki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, socjalne, zdrowotne zarządzane przez Powiat

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 1 287,88

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 382,98

Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD

W ramach zadania zostanie zmodernizowane oświetlenie i wymieniony sprzęt RTV, ITC i AGD. Realizacja tego zadania przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną i w konsekwencji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne przyniesie oszczędności rzędu 50% w zużyciu energii elektrycznej na cele oświetlenia. Wymiana sprzętu elektrycznego i elektronicznego na spełniający coraz wyższe normy efektywności energetycznej, pozwoli do roku 2020 zaoszczędzić około 15% energii elektrycznej.

| Korzyści społeczne: | Poprawa jakości wykorzystywanych urządzeń |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Zwiększona oszczędność energii |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość wymienionych źródeł światła [szt.]

Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia [kW]

Projekt: Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD

Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: 1 330 000,00 PLN

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2016-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 879,12

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 713,84

Wspieranie działań Policji w zakresie remontów lub budowy nowych komisariatów na terenie Powiatu Poznańskiego

Przebieg prac remontowych wynika z ustaleń opracowanego przy współpracy z policją szczegółowego corocznego harmonogramu wsparcia inwestycyjnego remontów komisariatów. Działanie obejmuje m.in. zadania wpisane do WPF:

- Zadanie 1.3.2.14. - Wspófinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie.

W latach późniejszych planuje się budowę kolejnych komisariatów.

| Korzyści społeczne: | Poprawa warunków pracy komisariatu, a przez to zwiększa się bezpieczeństwo publiczne w powiecie. |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Zwiększona oszczędność energii |
| Korzyści środowiskowe: | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Liczba i rodzaj przeprowadzonych prac budowlanych i remontowych [szt.]

Wielkość wydatków przeznaczonych na prace remontowo-budowlane [zł]

Projekt: Wspieranie działań Policji w zakresie remontów lub budowy nowych komisariatów na terenie Powiatu Poznańskiego

Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Środki własne: Środki własne Powiatu Poznańskiego, Środki budżetowe policji i gmin

Uwzględnione w WPF: tak – zadanie 1.3.2.14; Strategia – Działanie 9.1.2.

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: WPF – Powiat Poznański; Pozostałe: Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Partnerzy: Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 295

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 71

Transport

Działania w tym obszarze mają na celu tworzenie optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania osób oraz towarów w mieście i obszarze metropolitalnym, przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska. W ramach tego obszaru realizowane będą zadania odnoszące się do kwestii związanej ze zrównoważoną mobilnością mieszkańców:

- zbiorowy transport pasażerski,

- transport niezmotoryzowany,

- transport drogowy,

- zarządzanie mobilnością,

- wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych,

- bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- wdrażanie nowych wzorców użytkowania,

- promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.

Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości

W nadchodzących latach planowana jest rozbudowa sieci dróg rowerowych, która ma na celu stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych na terenie powiatu oraz tras łączących powiat z sąsiednimi miejscowościami. Szacuje się, że taka inwestycja przyniesie skutek w postaci rezygnacji z codziennego, indywidualnego transportu samochodowego w drodze do i z pracy przez co najmniej 10 osób w powiecie rocznie na korzyść przemieszczania się za pomocą rowerów. Spowoduje to ograniczenie emisji GHG wynikających ze spalania paliw.

Na terenie Powiatu istnieje Projekt przebudowy/rozbudowy ścieżki rowerowej w pasie drogi nr 2490P w Puszczykowie, gm. Puszczykowo (orientacyjna długość ścieżki rowerowej 0,8 km).

Planowana jest także budowa ścieżki rowerowej Biedrusko – Radojewo (lata realizacji 2015-2018).

Ścieżki rowerowe będą budowane także w ramach projektu "Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych", jako udogodnienie mające zachęcać do korzystania z kolei.

| Korzyści społeczne: | Umożliwienie szybkiego i bezpiecznego poruszania się rowerem po obszarze powiatu, poprawa komfortu podróżowania na rowerze, promocja zdrowego stylu życia, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów, szczególnie dzieci i osób starszych, łatwość dostępu do oczekiwanych celów podróży |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | - |
| Korzyści środowiskowe: | Ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km]

Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km]

Projekt: Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości

Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: 600 000,00 PLN

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 2330

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 600

Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania planowane są inwestycje dotyczące przebudowy ciągów komunikacyjnych, remonty ulic, budowa dodatkowych pasów ruchu, buspasy oraz rozbudowa rond. W efekcie budowy nowych odcinków drogowych poprawi się płynność, przejezdność i bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym. Z uwagi na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Na terenie powiatu poznańskiego planowane są następujące inwestycje:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań – Komorniki, ul. Grunwaldzka w Plewiskach, gm. Komorniki (orientacyjna długość inwestycji 1,9 km, w tym długość ścieżek rowerowych 1,9 km),

- projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz, obręb Mielno, gmina Czerwonak i obręb Wierzonka, gm. Swarzędz (orientacyjna długość inwestycji 0,98 km),

- projekt przebudowy/rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy, gm. Rokietnica (orientacyjna długość inwestycji 0,3 km, w tym długość ścieżki rowerowej 0,15 km),

- projekt przebudowy/ rozbudowy drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Gowarzewo, gm. Kleszczewo –Siekierki, gm. Kostrzyn (orientacyjna długość inwestycji 3km, w tym długość ścieżek rowerowych 3 km),

- projekt przebudowy/rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2400P i 2425P (ul. Szamotulska i Kolejowa) w Rokietnicy, gm. Rokietnica (orientacyjna długość inwestycji 0,2km a długość ścieżki rowerowej 0,25 km),

- projekt przebudowy mostu w pasie drogi powiatowej nr 2452P w miejscowości Modrze, gmina Stęszew (orientacyjna długość inwestycji 0,1 km),

- projekt przebudowy/rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzkiej) i drogi gminnej (ul. Katarzyńskiej) w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz (orientacyjna długość inwestycji 0,4 km, w tym długość ścieżek rowerowych 0,4 km),

- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gm. Kleszczewo, Swarzędz (orientacyjna długość inwestycji 7,3km, w tym długość ścieżek rowerowych 7,3 km),

- projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – Poznań w miejscowości Radojewo, gmina Suchy Las (działki nr 9/1 i 329 obręb Biedrusko) (orientacyjna długość inwestycji 0,2 km),

- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) - węzeł Dąbrówka (S11) - Poznań (Skórzewo, do ul. Zakręt), gm. Dopiewo (orientacyjna długość inwestycji 4,3 km, w tym długość ścieżek rowerowych 4,3 km,

- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej miasta Pobiedziska, gm. Kostrzyn, Pobiedziska (orientacyjna długość inwestycji 6,2 km, w tym długość ścieżek rowerowych 6,2 km),

- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego, gm. Kleszczewo (orientacyjna długość inwestycji 6,4km, w tym długość ścieżek rowerowych 6,4 km),

- Projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Rozalin (Lusówko) – Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice – Dopiewo w m. Więckowice, gm. Tarnowo Podgórne i Dopiewo (orientacyjna długość inwestycji 3,5 km, w tym długość ścieżek rowerowych 2,4 km, koszt 10 mln).

Pod pojęciem „ścieżka rowerowa” w zestawieniu należy rozumieć także ciągi pieszo-rowerowe i chodniki z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Z uwagi na ograniczone szerokości pasów dróg powiatowych nie wszędzie jest możliwość budowy oddzielnych ścieżek rowerowych.

Działanie obejmuje również zadanie wpisane w WPF - 1.3.2.3. Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim, którego realizacja planowana jest na lata 2016-2021, a szacunkowy koszt wynosi 24 mln zł.

Odcinki dróg powiatowych będą modernizowane dodatkowo również w ramach zadania "Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych". Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego na Junikowie ma upłynnić ruch pomiędzy Miastem i Powiatem, oraz stworzyć udogodnienia na rzecz transportu publicznego.

| Korzyści społeczne: | Poprawa komfortu podróżowania, poprawa jakości drogi, podniesienie parametrów technicznych, poprawa bezpieczeństwa na drogach |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Poprawa stanu dróg, skrócenie czasu podróży, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych |
| Korzyści środowiskowe: | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych przez usprawnienie miejsc, w których tworzą się przestoje |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Długość przebudowanych i wybudowanych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą [km]

Projekt: Budowa i modernizacja dróg

Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: 104 150 000,00 PLN

Środki własne: Budżet gmin, Budżet Powiatu, Budżet państwa

Uwzględnione w WPF: tak – zadanie 1.3.2.3.; Strategia – Działanie 1.1.1.

Lata wdrażania działania: 2016-2021

Podmiot realizujący zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Powiat Poznański, partnerzy: gminy powiatu poznańskiego

Produkcja energii z OZE (MWh/r):-

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 7 308

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 1 887

Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji (ZIT) - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych

Na drogach powiatowych będą tworzone udogodnienia mające zachęcać do korzystania z tych węzłów i co za tym idzie z transportu publicznego. Modernizowane będą także odcinki dróg powiatowych. Projekt obejmie m.in. budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego z układem drogowym rozdzielającym ruch tranzytowy w relacji Miasto- Powiat od ruchu dojazdowego do węzła oraz umożliwiającym wprowadzenie priorytetów dla środków transportu publicznego z jednoczesną minimalizacją strat czasu na przesiadki.

Zadanie przewidziane jest w latach 2015-2022, a szacowany koszt to 80 mln zł plus 50 mln zł na zintegrowany węzeł na Junikowie. Podmiot realizujący to Powiat Poznański i Zarząd Dróg Powiatowych.

| Korzyści społeczne: | Poprawa komfortu podróżowania komunikacją publiczną |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Poprawa stanu dróg, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, ograniczenie wydatków na paliwo |
| Korzyści środowiskowe: | Ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość nowopowstałych węzłów przesiadkowych [szt.]

Projekt: Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji (ZIT) - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych

Obszar działań: powiat poznański

Szacowany koszt: 130 000 000,00 PLN

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2022

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański, Zarząd Dróg Powiatowych

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 276

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 71

Monitoring zachowań komunikacyjnych mieszkańców powiatu poznańskiego

Bardzo ważnym działaniem w zakresie ograniczenia emisji CO2 jest monitoring zachowań komunikacyjnych mieszkańców powiatu poznańskiego. Wielkość emisji uzależniona jest w głównej mierze od wyboru środka transportu. Podział modalny podróży realizowany na obszarze powiatu poznańskiego badany jest w ramach opracowywania i aktualizacji Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego oraz Kompleksowych Badań Ruchu. W 2013 roku udział transportu publicznego w podróżach ogółem na terenie powiatu wynosił 15,1%, podczas gdy podróże realizowane samochodami osobowymi stanowiły aż 65,6%. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest dłuższy średni dystans podróży, brak satysfakcjonujących połączeń autobusowych i niższa prędkość przejazdu w porównaniu z samochodem osobowym. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, bardzo ważnym jest stałe monitorowanie zachowań mieszkańców i kontrola jak nowe działania podejmowane w ramach różnorodnych projektów wpływają na zmianę preferencji w zakresie wyboru środka podróży.

| Korzyści społeczne: | Aktualizacja wiedzy o potrzebach mieszkańców powiatu w zakresie transportu; Wykorzystanie danych do akcji promujących transport publiczny na obszarze powiatu; |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | - |
| Korzyści środowiskowe: | Ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Udział podróży realizowanych transportem publicznym na terenie powiatu poznańskiego [%]

Projekt: Monitoring zachowań komunikacyjnych mieszkańców powiatu poznańskiego

Kategorie działań: Niskoemisyjny transport

Obszar działań: powiat poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2017-2022

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego – kreowanie nowych połączeń

W chwili obecnej układ linii komunikacyjnych transportu zbiorowego jest tak ukształtowany, że dominującymi liniami są linie łączące gminy powiatu poznańskiego z Poznaniem. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego jest stałe zwiększanie aglomeracyjnej roli placówek publicznych zarządzanych przez Powiat Poznański, takich jak szkoły ponadgimnazjalne, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, placówki podstawowej opieki medycznej i szpital w Puszczykowie. Jednym z narzędzi zwiększających tę rolę, jest poprawa dostępności komunikacyjnej poszczególnych obiektów przy pomocy transportu publicznego. Dlatego Powiat Poznański, przy współpracy gmin, będzie prowadził działania mające na celu uruchamianie nowych połączeń międzygminnych, niewjeżdżających do Poznania.

W I etapie będą podejmowane działania mające na celu uruchomienie linii w relacji Pobiedziska-Swarzędz, Rokietnica - Tarnowo Podgórne – Dopiewo, Stęszew – Mosina – Puszczykowo i Kórnik – Czołowo – Puszczykowo – Mosina. Głównym celem tych linii jest umożliwienie dojazdu młodzieży i osobom starszym, pozbawionym dostępu do samochodu do placówek oświatowych, opieki medycznej i węzłów integracji ma terenie Powiatu Poznańskiego.

| Korzyści społeczne: | Poprawa dostępności dla osób pozbawionych dostępu do samochodu, do obiektów użyteczności publicznej oraz do węzłów integracji na terenie powiatu poznańskiego. |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | - |
| Korzyści środowiskowe: | Ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Liczba linii transportu publicznego łączących poszczególne gminy powiatu poznańskiego z pominięciem Poznania [szt.]

Projekt: Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego – kreowanie nowych połączeń

Obszar działań: powiat poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Środki własne: tak przy współudziale budżetów gmin powiatu poznańskiego

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2016-2022

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański, partnerzy: gminy powiatu poznańskiego

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

Promocja transportu publicznego na terenie powiatu poznańskiego poprzez tworzenie zintegrowanej internetowej platformy informacyjnej

Na terenie powiatu poznańskiego działa łącznie 6 organizatorów transportu publicznego. Powoduje to rozproszenie informacji o godzinach kursowania, cenach biletów, stosowanych ulgach i zwolnieniach z opłat i zniechęca do korzystania z transportu publicznego. Linie komunikacyjne, dla których organizatorem jest Starosta Poznański, organizowane samodzielnie lub te, których organizację powierzono gminom, są dla pasażerów jedynie częścią całej podróży. Aby ułatwić podróżowanie tymi liniami, niezbędna jest zintegrowana informacja pasażerska dostępna w jednym miejscu i obejmująca skoordynowane połączenia wielu przewoźników działających na terenie całego powiatu; Celem strony jest także bieżące informowanie mieszkańców powiatu o wszelkich zmianach w układzie komunikacyjnym, cenach biletów itp.

| Korzyści społeczne: | Przekazanie kompleksowej informacji na temat oferty przewozowej transportu publicznego na terenie powiatu poznańskiego; |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Poprawa rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych poprzez przyciągniecie nowych pasażerów. |
| Korzyści środowiskowe: | Ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Liczba wejść na stronę internetową [szt.]

Liczba aplikacji mobilnych ułatwiających poruszanie się po powiecie poznańskim [szt.]

Projekt: Promocja transportu publicznego na terenie powiatu poznańskiego poprzez tworzenie zintegrowanej platformy internetowej z planerem podróży

Obszar działań: powiat poznański

Szacowany koszt: ok. 300.000 PLN

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2016-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański, partnerzy: gminy powiatu poznańskiego

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

Wspomaganie gmin w zakresie wprowadzania nowych form zarządzania transportem publicznym na terenie powiatu poznańskiego

Powiat Poznański, jako organizator transportu publicznego będzie podejmował działania w zakresie rozwoju usług transportu publicznego „on demand”, poprzez budowę systemu teleinformatycznego obsługującego sieć połączeń komunikacyjnych typu „autobus na telefon”. Działanie to ma na celu optymalizację pojemnościową taboru transportu publicznego do występujących potrzeb transportowych (wprowadzenie na większą skalę minibusów, aby osiągnąć jak najniższy wskaźnik emisji CO2/pasażera/km).

| Korzyści społeczne: | Zwiększenie częstotliwości i dopasowanie jej do występujących potrzeb na obszarach o zabudowie rozproszonej. |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | Zmniejszenie kosztów eksploatacji autobusów, poprzez zastosowanie minibusów i realizację kursów zgodnie z występującymi potrzebami. |
| Korzyści środowiskowe: | Ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery oraz ograniczenie emisji autobusów poprzez zmniejszenie ich pojemności i realizację kursów wg występujących potrzeb |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Ilość systemów informatycznych umożliwiających wprowadzenie autobusów „on-demand” [szt.]

Projekt: Wspomaganie gmin w zakresie wprowadzania nowych form zarządzania transportem publicznym na terenie powiatu poznańskiego

Obszar działań: powiat poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2016-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański, partnerzy: gminy powiatu poznańskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

Lasy i tereny zielone

Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów

Działanie obejmuje szereg szczegółowych realizacji, m.in.:

- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu,

- wykonywanie inwentaryzacji stanu lasu,

- odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku anomalii pogodowych lub przez szkodnika drzewostanu,

- wykonanie pasów zadrzewień śródpolnych,

- budowa „zielonych ekranów akustycznych”,

| Korzyści społeczne: | Poprawa jakości życia nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń mieszkańców |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | - |
| Korzyści środowiskowe: | Zwiększenie lesistości regionu, |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Powierzchnia nowych nasadzeń [ha]

Projekt: Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów

Kategorie działań: Lasy i tereny zielone

Obszar działań: powiat poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: nie, Strategia – Działanie 2.4.1.

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański; Partnerzy: Nadleśnictwa na terenie powiatu, Gminy powiatu poznańskiego, Właściciele lasów, nad którymi nadzór sprawuje Starosta Poznański (lasy niebędące własnością Skarbu Państwa), Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

Przemysł

Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze.

Gospodarka odpadami

Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna obejmująca tematykę gospodarki niskoemisyjnej, OZE, efektywności energetycznej, a także promująca prawidłowe postawy, w tym działania przyczyniające się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych

Działania tego typu mają na celu prowadzenie na terenie Powiatu akcji edukacyjnych uświadamiających społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i innych działań niskoemisyjnych. Jednostki realizujące zadanie to przede wszystkim organizacje i stowarzyszenia ekologiczne we współpracy z władzami Powiatu. Nakłady na realizację zadania: zgodnie z analizą potrzeb.

W ramach edukacji ekologicznej Powiat Poznański planuje w tym zakresie następujące działania:

- konkursy i inne inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- działania informacyjne skierowane do przedsiębiorców,

- udział pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w szkoleniach, kursach, konferencjach związanych z tematyką emisji zanieczyszczeń do powietrza, OZE, gospodarki niskoemisyjnej,

- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

- rozszerzanie listy spraw do załatwienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

| Korzyści społeczne: | Większa świadomość społeczeństwa |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | - |
| Korzyści środowiskowe: | - |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Liczba osób objęta kampaniami edukacyjnymi [osoba]

Projekt: Edukacja ekologiczna obejmująca tematykę gospodarki niskoemisyjnej, OZE, efektywności energetycznej, a także promująca prawidłowe postawy, w tym działania przyczyniające się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych

Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie

Uwzględnione w WPF: nie

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 1 598

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 1 336

Administracja publiczna

Rozwój e-administracji

Dla dalszego rozwoju usług administracyjnych w powiecie poznańskim poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych wskazać należy następujące kluczowe zadania:

- Integrację teleinformatyczną z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie dostępu do rejestrów publicznych, wymiany informacji niezbędnych do postępowania administracyjnego oraz korespondencji poprzez wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej,

- Nawiązanie współpracy z urzędami gmin w zakresie informacji przestrzennej – kontynuacja dotychczasowych działań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i rozszerzenie ich m.in. O studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Rozbudowę usługi umawiania wizyt przez Internet i objęcie systemem kolejkowym kolejnych wydziałów urzędu,

- Dalszą konsekwentną rozbudowę systemów informatycznych o nowe moduły przydatne w pracy urzędu,

- Podjęcie działań promocyjnych dla upowszechnienia usług elektronicznych w administracji publicznej wśród mieszkańców powiatu.

- Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w NZOZ Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.

| Korzyści społeczne: | system zarządzania jakością, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, system elektronicznego obiegu dokumentów, centralny system elektronicznego archiwum, powołanie call center, instalacja infokiosków - infomatów |
| --- | --- |
| Korzyści ekonomiczne: | - |
| Korzyści środowiskowe: | - |

Szczegółowe wskaźniki monitorowania

Wzrost wykorzystania technik teleinformatycznych w kontaktach administracji Powiatu Poznańskiego z innymi jednostkami administracji publicznej [%]

Wzrost liczby wydziałów Starostwa Powiatowego objętych elektronicznym systemem kolejkowym [szt]

Wzrost liczby mieszkańców powiatu poznańskiego korzystających z możliwości załatwiania spraw administracyjnych on-line [szt]

Projekt: Rozwój e-administracji

Obszar działań: Powiat Poznański

Szacowany koszt: koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie -

Uwzględnione w WPF: nie; Strategia – Działanie 4.1.1.

Lata wdrażania działania: 2015-2020

Podmiot realizujący zadanie: Powiat Poznański, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Produkcja energii z OZE (MWh/r): -

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): pośrednie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): pośrednie

## STRATEGIA GMINY KLESZCZEWO W ZAKRESIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej określa długoterminową strategię dla Gminy Kleszczewo dotyczącą gospodarki niskoemisyjnej oraz jest zgodny z Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020.

### Strategia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Zobowiązanie do redukcji CO2 wynika z długoterminowej strategii UE „Europa 2020”. Strategia wyznacza cele do osiągnięcia w roku 2020: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii (Polska 15%); dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Na szczycie Rady Europejskiej w październiku 2014 UE podjęła zobowiązanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r., zapewnienia co najmniej 27% udziału energii odnawialnej w energii zużywanej w UE oraz dalszą poprawę efektywności energetycznej, co najmniej o 27%. Cele redukcyjne mają obowiązywać w całej UE, z zachowaniem solidarności i równowagi pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE, uwzględniając ich poziom rozwoju gospodarczego.

Na podstawie diagnozy stanu obecnego oraz zobowiązań krajowych określono cele dla gminy Kleszczewo, które uwzględniają realne możliwości realizacji działań:

Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. oraz o 30% do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 2010 r. przy utrzymaniu dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku.

Podniesienie efektywności energetycznej w porównaniu do 2013 r. o 10% w 2020 r. oraz o 15% w 2040 r.

Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawianych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 2,3% w 2020 r. oraz do 3,5% w 2040 r.

Realizacja celów szczegółowych przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w obowiązującym Programem Ochrony Powietrza (POP), czyli przywrócenia naruszonych standardów jakości powietrza oraz zmniejszenia stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

Celem w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza jest osiągnięcie i utrzymanie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu zgodnie z art. 85, 86 i 91 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z aktualnym Programem Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej.

### Wdrażanie strategii długoterminowej w sektorach

Strategia długoterminowa przedstawia kierunki realizacji działań w gminie Kleszczewo, realizowanych przez interesariuszy PGN, w perspektywie do roku 2040. Dla każdego z sektorów opisanych w rozdziale „Stan obecny” oraz „Identyfikacja obszarów problemowych” przestawiono kierunki, które dzięki ścisłemu powiązaniu ze sobą uzupełniają się wzajemnie. Przedmiotowa strategia jest zgodna z założeniami do Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

### Energetyka

Do przedmiotowego sektora zakwalifikowano działania związane z efektywną produkcją oraz dystrybucją energii, obejmujące:

kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego;

modernizacja oświetlenia publicznego – całkowita modernizacja systemu oświetlenia ulic, sygnalizacji ulicznej i podświetlenia budynków, z uwzględnieniem ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań energooszczędnych;

niskoemisyjny rozwój indywidualnych źródeł ciepła w systemach rozproszonych w sektorach;

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – w różnych formach (szczególnie energia słoneczna, geotermalna, biopaliwa);

zastosowanie innych technologii lub rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia emisji w sektorze produkcji i dystrybucji energii oraz oświetlenia.

### Budownictwo

W obrębie tego sektora będą realizowane działania w zakresie podnoszenia efektywności wykorzystania i produkcji energii w budynkach, co przełoży się ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza, w zakresie:

budowa i/lub modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz sektora mieszkaniowego i pozostałych z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności energetycznej oraz OZE;

stosowanie innych mechanizmów przyczyniających się do ograniczenia emisji w budownictwie;

termomodernizacja oraz zastosowanie innych technologii służących poprawie efektywności energetycznej i ograniczaniu emisji w budynkach użyteczności publicznej;

termomodernizacja oraz zastosowanie innych technologii służących poprawie efektywności energetycznej i ograniczaniu emisji w budynkach mieszkalnych;

termomodernizacja oraz zastosowanie innych technologii służących poprawie efektywności energetycznej i ograniczaniu emisji w pozostałych budynkach;

wdrażanie systemów certyfikacji energetycznej i środowiskowej budynków;

wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczania niskiej emisji (mechanizmy finansowania, akcje promocyjno-informacyjne).

### Transport

Strategia w przedmiotowym sektorze, odnosi się do przygotowania optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania osób oraz towarów w gminie i obszarze metropolitalnym, przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska. Działania zmieszczone w tym sektorze przyczyniają się do zwiększenie znaczenia zrównoważonej mobilności mieszkańców – transportu publicznego, prywatnego, rowerowego i komunikacji pieszej służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz dotyczą:

rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego – zastosowanie niskoemisyjnych pojazdów (niskoemisyjne konwencjonalne, hybrydowe, elektryczne, biopaliwa drugiej i trzeciej generacji oraz inne paliwa alternatywne);

wdrażanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi komunikacji rowerowej oraz pieszej;

stosowanie rozwiązań ograniczających wtórną emisję pyłów z dróg (m.in. czyszczenie ulic na mokro);

rozwój i modernizacja sieci transportu publicznego – transport autobusowy (infrastruktura dla komunikacji zbiorowej, rower gminny, obiekty Park&Ride i Bike&Ride);

rozwój sieci połączeń drogowych z uwzględnieniem multimodalności (w tym drogi rowerowe, drogi i ciągi piesze);

rozwój sieci wypożyczalni i infrastruktury dla pojazdów niskoemisyjnych (samochody hybrydowe i elektryczne, rowery);

zmniejszanie udziału indywidualnego transportu samochodowego w bilansie transportowym gminy;

stworzenie związku komunikacyjnego, obejmującego wszystkie gminy Metropolii Poznań, dla połączeń tramwajowych, kolejowych i autobusowych;

wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, sterowania ruchem i zarządzania komunikacją zbiorową;

wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań logistyki towarów na terenie gminy (np. elektryczne pojazdy dostawcze, centra dystrybucji);

wdrażanie stref ograniczonego ruchu, stref ograniczonej emisji, mechanizmów preferencji pojazdów niskoemisyjnych.

### Lasy i tereny zielone

W obrębie tego obszaru zebrane są działania w zakresie zwiększania zdolności pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery oraz wspomagająco w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z pozostałych sektorów (szczególnie z transportu):

odpowiednie utrzymanie terenów zieleni, (w tym w okresie upałów wykorzystanie zebranej wody deszczowej);

rewitalizacja i rewaloryzacja oraz zagospodarowanie terenów zielonych;

stworzenie połączeń istniejących terenów zieleni umożliwiających niskoemisyjną komunikację (piesza, rowerowa);

tworzenie nowych form zieleni gminnej;

wdrażanie innych rozwiązań pozwalających na zwiększenie zdolności pochłaniania oraz ograniczenia emisji;

zwiększanie udziału powierzchni lasów na obszarze gminy;

zwiększenie powierzchni terenów zielonych (szczególnie parki, aleje i inne formy zieleni uwzględniające drzewa).

### Przemysł

W tym sektorze realizowana jest strategia Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, a także efektywnego wykorzystania zasobów. W głównej mierze realizowane będą działania:

realizacja przepisów prawa europejskiego oraz polskiego dotyczących ograniczania emisji i efektywności energetycznej w przemyśle;

wdrażanie innych rozwiązań służących ograniczeniu energochłonności oraz emisji GHG oraz innych zanieczyszczeń;

wdrażanie nowych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych ograniczających emisję z zakładów przemysłowych;

wykorzystanie nowych rozwiązań logistycznych i organizacyjnych ograniczających emisję z zakładów przemysłowych;

zastosowanie rozwiązań ograniczających emisję w zakresie budownictwa przemysłowego.

### Gospodarka odpadami

W ramach tego obszaru realizowane są zadania służące ograniczeniu wytwarzanej ilości odpadów, ilości powstających ścieków oraz ich efektywnego zagospodarowania z uwzględnieniem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych:

ograniczenie emisji bezpośrednich powstających w procesie oczyszczania ścieków (m. in. rozwiązania technologiczne);

ograniczenie emisji w procesie przetwarzania i zagospodarowania odpadów poprzez wdrażanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych (m.in. zagospodarowanie biogazu);

ograniczenie emisji w procesie transportu odpadów;

ograniczenie ilości powstających ścieków (racjonalne wykorzystanie wody).

ograniczenie ilości składowanych odpadów;

ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów (m. in. efektywne wykorzystanie surowców oraz recykling materiałów);

ponowne wykorzystanie odpadów nadających się do odzysku;

wdrażanie innych rozwiązań służących ograniczeniu ilości powstających odpadów oraz ograniczeniu emisji w sektorze gospodarki odpadami.

### Edukacja i Dialog Społeczny

W ramach przedmiotowego sektora zebrane są działania wspomagające realizację strategii ograniczania emisji w pozostałych sektorach poprzez:

angażowanie społeczeństwa (współpraca z interesariuszami) w procesy planistyczne i decyzyjne w kontekście niskoemisyjnego rozwoju;

edukację transportową: ekojazada, kampanie promujące rower i ruch pieszy;

jawność wszelkich zadań realizowanych w ramach PGN;

kampanie edukacyjne dotyczące energetyki oraz uruchomienie punktu doradczego w tym temacie;

kampanie informujące o odpowiedzialności społecznej związanej z wyborem miejsca zamieszkania – szkodliwe efekty suburbanizacji;

kampanie promujące segregowanie oraz minimalizowanie generowanych przez mieszkańców odpadów (nieużywanie torb foliowych, opakowania zwrotne);

kampanie promujące transport publiczny oraz car-pooling;

kształcenie w określonych specjalnościach istotnych z punktu widzenia gospodarki niskoemisyjnej (np. technologie OZE, niskoemisyjny transport itp.);

prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do wszystkich grup społecznych w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju, ograniczania emisji – aktywne działanie na rzecz zmiany zachowań we wszystkich sektorach PGN;

realizacja innych działań w zakresie edukacji i dialogu społecznego służących ograniczaniu emisji.

### Administracja publiczna

W ramach niniejszego sektora realizowane są działania organizacyjne i innowacyjne ograniczające emisję gazów cieplarnianych oraz wspierające realizację działań w innych sektorach:

promowanie i edukacja społeczna oraz kampanie informacyjno-reklamowe dotyczące nowoczesnej kultury mobilności, czyli korzystania z niezmotoryzowanego sposobu przemieszczania się - pieszo, rowerem oraz komunikacją zbiorową;

realizacja działań innowacyjnych oraz demonstracyjnych;

realizacja innych działań administracyjnych służących ograniczaniu emisji na terenie gminy;

stosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych;

tworzenie i realizacja strategii, niskoemisyjne planowanie przestrzenne;

tworzenie mechanizmów wsparcia finansowego w zakresie realizacji działań ograniczających emisję;

utworzenie struktur organizacyjnych związanych z niskoemisyjnym rozwojem;

wdrażanie rozwiązań organizacyjnych ograniczających emisję w organizacji (np. wsparcie dojazdów do pracy komunikacją publiczną) oraz interesariuszy korzystających z usług administracji (np. e-usługi).

### Strategia w zakresie poprawy jakości powietrza

Realizacja celów wynikających z Programu Ochrony Powietrza ma przyczynić się do osiągnięcia i utrzymania poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM10 na poziomach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281). Wartości tych poziomów są następujące:

pył zawieszony PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny – 50 µg/m3, przy dopuszczalnej częstości przekroczeń 35 w ciągu roku;

pył zawieszony PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy – 40 µg/m3.

Realizacja celów strategicznych przedstawionych w PGN przyczyni się do realizacji celów w zakresie jakości powietrza wynikających z Dyrektywy CAFE (Clean Air for Europe) dotyczących dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu do roku 2020.

Dla realizacji powyższego celu w Programie Ochrony Powietrza zaproponowano działania kierunkowe zamieszczone w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania.

## MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE

### System monitorowania i raportowania

Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja PGN, umożliwiają rozpoczęcie cyklu nieustannego ulepszania PGN.

Jest to zasada „pętli”, stanowiąca element cyklu zarządzania projektem: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj. Niezwykle ważne jest, aby władze gminy i inni interesariusze byli informowani o osiąganych postępach.

System monitoringu i oceny realizacji PGN wymaga:

systemu gromadzenia i selekcjonowania informacji;

systemu analizy zebranych danych i raportowania.

Monitorowanie

Na system monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo składają się następujące działania realizowane przez Jednostkę Koordynującą wdrażanie Planu, wybraną przez Urząd Gminy:

systematyczne zbieranie danych energetycznych oraz innych danych o aktywności dla poszczególnych sektorów i aktualizacja bazy emisji,

systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań PGN, zgodnie z charakterem zadania (według określonych wskaźników monitorowania zadań),

uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych,

przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN – ocena realizacji,

analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami PGN; określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego PGN oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących (w razie konieczności – aktualizacja PGN).

Zbieranie danych powinno być realizowane w ramach grup terenowych zrzeszających interesariuszy Planów. Każda jednostka realizująca zadania przewidziane w ramach PGN powinna przekazywać informacje o realizacji swoich zadań do Koordynatora. Za zebranie całości danych oraz ich analizę i sporządzenie raportu odpowiedzialny będzie Koordynator PGN. Informacje dotyczące monitoringu realizacji powinny być przekazywane z częstotliwością minimum raz na rok (w terminach określonych przez Koordynatora).

Raporty

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty z realizacji PGN. Raportowanie powinno być realizowane co roku, za każdy poprzedni rok. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu realizacji zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii.

Ocena realizacji

Podstawowym sposobem oceny realizacji Planu jest porównanie wartości mierników (wskaźników) poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi i oczekiwanym trendem. Należy przy tym mieć na uwadze, że dla osiągnięcia celu nie jest wymagana liniowa redukcja (bądź wzrost) wartości wskaźników (np. o taką samą wielkość co roku). Wskaźniki mogą wykazywać odchylenia dodatnie lub ujemne od ogólnego obserwowanego trendu, który powinien być w długiej perspektywie czasu stały i zgodny z oczekiwaniem.

Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane jest to sygnał, iż należy uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne (poza wpływem Planu), które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Jeżeli to okaże się konieczne należy podjąć działania korygujące.

Ocena realizacji celów wykonywana jest na podstawie danych zebranych dla poszczególnych działań oraz informacji zawartych w bazie emisji (dane energetyczne oraz dane emisyjne). Wyniki realizacji działań należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na ich realizację w okresie objętym monitoringiem. Uwarunkowania zewnętrzne są niezależne od realizującego Plan, natomiast wewnętrzne od niego zależą. Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji celów. W ramach monitoringu należy analizować wpływ tych czynników na wyniki realizacji Planu.

Uwarunkowania zewnętrzne, np.:

obowiązujące akty prawne (zmiany w prawie),

istniejące systemy wsparcia finansowego działań,

sytuacja makroekonomiczna,

ekstremalne zjawiska pogodowe (np. fale upałów, intensywne mrozy).

Uwarunkowania wewnętrzne, np.:

sytuację finansową gminy,

dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań,

możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań.

Wnioski z analizy uwarunkowań powinny zostać zawarte w raporcie. Na ich podstawie należy również podjąć odpowiednie działania korygujące, jeżeli zaistnieje taka konieczność (korekta pojedynczych działań lub aktualizacja całego Planu).

Budżet i przewidziane finansowanie działań

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane zarówno ze środków własnych JST, jak i środków zewnętrznych. Możliwość pozyskania środków z programów krajowych i europejskich jest kluczowym elementem planowania budżetu na zaplanowane działania. We własnym zakresie – konieczne jest uwzględnienie działań w wieloletnich prognozach finansowych oraz w budżecie JST i budżecie jednostek podległych JST, na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie również zewnętrznego wsparcia finansowego dla planowanych działań w formie bezzwrotnych dotacji, pożyczek, wykorzystania formuły ESCO i kredytów.

Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie JST wszystkich wydatków z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nieplanowane kwoty do wydatkowania. Kwoty te powinny zostać uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz wymogami NFOŚiGW dla PGN.

W ramach corocznego planowania budżetu JST i budżetu jednostek JST na kolejny rok, wszystkie jednostki wskazane w PGN, jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

Przewidywane źródła finansowania działań

Dla planowanych działań określono potencjalne źródła finansowania. Możliwe do wykorzystania źródła finansowania (poza budżetem JST), przedstawiono w Załączniku nr 3.

### Główne wskaźniki monitorowania i ocena realizacji

Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN odnoszą się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Szczegółowe wskaźniki monitorowania zostały przypisane do poszczególnych działań, w celu umożliwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji PGN.

Realizacja celu strategicznego jest monitorowana poprzez główne wskaźniki monitorowania, odpowiadające poszczególnym celom.

Tabela 24. Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN

| CEL | WSKAŹNIK | OCZEKIWANY TREND |
| --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku | wielkość emisji dwutlenku węgla z obszaru gminy w danym roku (Mg CO2/rok) | ( malejący |
|  | stopień redukcji emisji w stosunku do roku bazowego (%) | ( rosnący |
| Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii na jednego mieszkańca do 2020 roku | wielkość zużycia energii na terenie gminy w danym roku (MWh/rok) | ( malejący |
|  | stopień redukcji zużycia energii stosunku do roku bazowego (%) | ( rosnący |
| Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku | zużycie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy w danym roku (MWh/rok) | ( rosnący |
|  | udział zużycia energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na terenie gminy w danym roku (%) | ( rosnący |

Źródło: Opracowanie własne

### Szczegółowe wskaźniki monitorowania realizacji zadań

Mierniki realizacji dla poszczególnych działań zostały określone indywidualnie dla każdego działania w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – Załącznik 1 do opracowania.

Tabela 25 przedstawia zbiorcze zestawienie wskaźników monitorowania realizacji zadań ujętych w PGN, w podziale na obszary działań. Wskaźniki i wielkości charakterystyczne, przypisane do każdego zadania, służą do monitorowania stopnia ich realizacji oraz osiągnięcia pożądanych efektów ekologicznych.

Tabela 25. Zbiorcze zestawienie wskaźników monitorowania realizacji zadań ujętych w PGN

| Obszar | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| ENERGETYKA | Łączna moc zainstalowanych instalacji wiatrowych | kW |
|  | Produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE | MW/rok |
|  | Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych | kWp |
|  | Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych | MW/rok |
|  | Ilość zamontowanych lamp oświetleniowych typu LED | szt. |
|  | Produkcja energii elektrycznej z nowo zamontowanych lamp typu LED | MW/rok |
| BUDOWNICTWO | Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji | m2 |
|  | Moc zmodernizowanych systemów grzewczych |  |
| TRANSPORT | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji publicznej | szt. |
|  | Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg | km |
|  | Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych | km |
|  | Liczba mieszkańców korzystających z ścieżek rowerowych | szt. |
|  | Ilość zrealizowanych zamówień publicznych | szt. |
| LASY I TERENY ZIELONE | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | km2 |
| EDUKACJA I DIALOG SPOŁECZNY | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi | osoba |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych | szt. |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ilość przeprowadzonych akcji informacyjnych | szt. |
|  | Ilość wydrukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych | szt. |

Źródło danych: Opracowanie własne

## ZAŁĄCZNIK nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy został opracowany i dołączony jako oddzielny dokument.

## ZAŁĄCZNIK nr 2 Zestawienie działań naprawczych z Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej

Załącznik zawiera zestaw ujętych w POP działań naprawczych niezbędnych i możliwych do realizacji, mających na celu osiągnięcie redukcji emisji frakcji pyłu zawieszonego PM10, oraz poziomu docelowego benzo(α)pirenu poniżej wartości dopuszczalnych.

Działania naprawcze obejmują lata 2014-2022. Zadania zostały podzielone na pięć grup:

ograniczające emisję powierzchniową,

ograniczające emisję punktową,

ograniczające emisję liniową,

ciągłe i wspomagające,

systemowe.

Poniższe zadania mogą być realizowane przez wszystkie powiaty i gminy w strefie wielkopolskiej:

stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego działań naprawczych;

koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w POP wykonywanych przez poszczególne jednostki;

prowadzenie bazy pozwoleń zawierających informacje o wprowadzaniu gazów i pyłów do powietrza, bazy informacji podlegających zgłoszeniu;

udział w spotkaniach koordynatorów programu;

dobrowolne prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych, w obszarach nienarażonych na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(α)pirenu;

obniżenie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez modernizację lub likwidację urządzeń na paliwa stałe – tam gdzie istnieją możliwości techniczne;

poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie wielkopolskiej – utwardzenie dróg lub poboczy celem redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi, modernizacja dróg.

utrzymanie działań ograniczających wtórna emisję pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni dróg;

modernizacja obiektów energetycznego spalania paliw oraz wdrażanie strategii czystej produkcji;

rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników;

rozwój sieci gazowych;

uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych;

wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów;

rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym;

prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej ograniczenia w korzystaniu z samochodów. Wprowadzenie systemu zniżek w strefach parkowania wyznaczonych w miastach dla samochodów spełniających EURO 6 oraz z napędem hybrydowym i elektrycznym;

monitoring budów pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu;

monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji;

działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych;

uwzględnianie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza;

uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem;

rozwój systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach i gminach;

kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi;

działania promocyjne i edukacyjne;

spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości powietrza;

kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Poniżej przedstawiono szczegółowo działania naprawcze dla miast i gmin w których wyznaczono obszary przekroczeń.

Działanie pierwsze: obniżenie emisji z indywidulanych systemów grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe

Działanie obejmuje realizację przedsięwzięć dotyczących ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi. Zakres działania obejmuje:

wprowadzenie zachęt finansowych do wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych;

zachęcenie do podłączenia lokali ogrzewanych w sposób indywidualny do sieci cieplnej, oraz zmiany sposobu ogrzewania na elektryczne;

wymiana niskosprawnych kotłów na paliwa stałe (gł. węgiel) na nowe węglowe z pełną automatyką;

prowadzenie działań skierowanych na montaż kotłów zasilanych olejem opałowym oraz gazem do ogrzewania lokali;

promowanie stosowania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania lokali.

| KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO | WpZSO |
| --- | --- |
| TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO | OBNIŻENIE EMISJI Z INDYWIDULANYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W WYNIKU ELIMINACJI NISKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ NA PALIWA STAŁE |
| Lokalizacja działań | gmina wiejska Czerwonak, gmina miejsko-wiejska Kostrzyn, gmina miejsko-wiejska Murowana Goślina, gmina miejsko-wiejska Pobiedziska, gmina wiejska Suchy Las, gmina miejsko-wiejska Swarzędz, gmina miejsko-wiejska Szamotuły. |
| Szczebel administracyjny, na którym można podjąć dany środek | Lokalny |
| Jednostka realizująca zadanie | Prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, |
| Rodzaj środka | techniczny |
| Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń | Długoterminowe |
| Planowany termin wykonania | 2022 rok |
| Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | Źródła związane z mieszkalnictwem i usługami |
| Szacunkowa wysokość kosztów realizacji działania [zł] | 352 995 600 |
| Szacowany efekt ekologiczny-redukcja emisji PM10[Mg/rok] Benzo(α)pirenu [kg/rok] | 765,57 425,4807 |
| Źródła finansowania | Środki własne zarządców i właścicieli nieruchomości, NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżety miast i gmin, fundusze unijne, podmioty gospodarcze produkujące energię cieplną. |
| Monitoring działania | Organ sprawdzający | Prezydenci Miast, wójtowie, burmistrzowie |
|  | Organ odbierający | Zarząd Województwa |
|  | Wskaźnik | Sprawozdanie z ujęciem powierzchni lokali w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, wyliczenie efektu ekologicznego. |
|  | Termin sprawozdania | Do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym |

Działanie drugie: obniżenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną – działania termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła

Działanie obejmuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną przez ograniczenie strat ciepła w wyniku termomodernizacji około 132 tys. m2 ogrzewanych indywidualnie poprzez:

wymianę stolarki okiennej i drzwi, z niskim współczynnikiem przenikania ciepła;

docieplenie ścian budynków;

docieplenie stropodachu.

| KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO | WpTMB |
| --- | --- |
| TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO | OBNIŻENIE EMISJI POPRZEZ ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA na ENERGIĘ CIEPLNĄ – DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE OGRANICZAJĄCE STRATY CIEPŁA |
| Lokalizacja działań | gmina wiejska Czerwonak, gmina miejsko-wiejska Kostrzyn, gmina miejsko-wiejska Murowana Goślina, gmina miejsko-wiejska Pobiedziska, gmina wiejska Suchy Las, gmina miejsko-wiejska Swarzędz, gmina miejsko-wiejska Szamotuły. |
| Szczebel administracyjny, na którym można podjąć dany środek | Lokalny |
| Jednostka realizująca zadanie | Prezydenci Miast, wójtowie, burmistrzowie |
| Rodzaj środka | techniczny |
| Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń | Długoterminowe |
| Planowany termin wykonania | Zadanie realizowane ciągle |
| Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | Źródła związane z mieszkalnictwem i usługami |
| Szacunkowa wysokość kosztów realizacji działania [zł] | 20 401 875 |
| Szacowany efekt ekologiczny-redukcja emisji PM10[Mg/rok] benzo(α)pirenu [kg/rok] | 16,53 0,0093 |
| Źródła finansowania | Środki własne zarządców i właścicieli nieruchomości, NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżety miast i gmin, fundusze unijne, przedsiębiorstwa produkujące energię cieplną. |
| Monitoring działania | Organ sprawdzający | Prezydenci Miast, wójtowie, burmistrzowie |
|  | Organ odbierający | Zarząd Województwa |
|  | Wskaźnik | Sprawozdanie z ujęciem powierzchni lokali objętych termomodernizacją, wyliczenie efektu ekologicznego. |
|  | Termin sprawozdania | Do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym |

## ZAŁĄCZNIK nr 3 dostępne zewnętrzne źródła finansowania działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym

Rozdział przedstawia przykładowe możliwe źródła finansowania działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Precyzyjne określenie konkretnych funduszy, ze względu na ich różnorodność jest niemożliwe.

### Fundusze europejskie

#### Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Cele tematyczne:

- Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

- Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.

- Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

- Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

- Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Osie priorytetowe:

- Oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki – realizuje cel tematyczny 4, obejmuje działania w zakresie: przeciwdziałania zmianom klimatu, poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza, zaopatrzenia w energię, ale także w zakresie promowania ekologicznego transportu uwzględniającego potrzeby społeczeństwa.

- Oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – realizuje cele tematyczne 5 i 6; działania koncentrują się na rozwoju infrastruktury zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz wzmocnieniu odporności na zagrożenia wynikające z negatywnych zmian klimatu

- Oś priorytetowa Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego – realizuje cele tematyczne 4 i 7; dotyczy rozwoju i większego wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego, a także zwiększenia dostępności terytorialnej Polski oraz zmniejszeniu negatywnego wpływu transportu na środowisko.

- Oś priorytetowa Infrastruktura drogowa dla miast – realizuje cel tematyczny 7. Realizuje działania ujęte w programie osi priorytetowej III z większym naciskiem na wyprowadzeniu ruchu z miast poprzez system dróg ekspresowych umożliwiających szybkie przemieszczanie się w obrębie kraju.

- Oś priorytetowa Rozwój transportu kolejowego w Polsce realizuje cel tematyczny 7. Obejmuje swym zakresem działania związane z uzupełnianiem luk na głównych magistralach kolejowych w sieci TEN-T (modernizacja, rehabilitacja), w tych objętych umową AGTC, odcinkach łączących ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze i liniach stanowiących elementy połączeń portów morskich z zapleczem gospodarczym w głębi kraju.

- Oś priorytetowa Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach realizuje cele tematyczne 4 i 7. w obszarze transportu miejskiego kontynuowane będą działania mające na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

- Oś priorytetowa Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – realizuje cel tematyczny 4 i koncentruje się wokół rozwoju inteligentnej infrastruktury w sektorze elektroenergetyki i gazowym. Przyczyni się to do bardziej optymalnego wykorzystania krajowych zasobów, wprowadzeniu nowych technologii czy zwiększenia udziału OZE.

- Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – realizuje cel tematyczny 6. Opiera się na założeniu, że dziedzictwo kulturowe traktowane jest jako szeroko rozumiane zasoby materialne i niematerialne, a zatem ich efektywne wykorzystanie przynosi korzyści zarówno środowiskowe jak i gospodarcze.

- Oś priorytetowa Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – realizuje cel tematyczny 9. Działania w obrębie tej osi opierają się na założeniu, że rozwój infrastruktury zdrowotnej przyczyni się do przeciwdziałania ubóstwu, a co za tym idzie do rozwoju kraju.

- Oś priorytetowa Pomoc techniczna ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celu dotyczącego sprawnego wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego.

Alokacje środków

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS).

Alokacja środków Unii Europejskiej na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wynosi 4 905,8 mln euro, w tym 5 006,0 mln euro z EFRR i 22 507,9 mln euro z FS.

Tabela 26. Rozkład środków finansowych

| Oś priorytetowa | Fundusz | wkład UE (mln EURO) | udział wkładu UE [%] | Cel tematyczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | FS | 1 828,4 | 85,00 | 4 |
| II | FS | 3 508,1 | 85,00 | 5 |
| III | FS | 9 532,4 | 85,00 | 7 |
| IV | EFRR | 2 970,3 | 85,00 | 7 |
| V | FS | 5 009,7 | 85,00 | 7 |
| VI | FS | 2 299,2 | 85,00 | 7 |
| VII | EFRR | 1000,0 | 85,00 | 4 |
| VIII | EFRR | 467,3 | 85,00 | 6 |
| IX | EFRR | 468,3 | 85,00 | 9 |
| X | FS | 330,0 | 85,00 | n/d |

Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Tabela 27. Podział alokacji w realizacji celu dotyczącego klimatu

| Oś priorytetowa | Szacunkowa wysokość środków na cele związane ze zmianą klimatu (mln EURO) | Udział w całości alokacji [%] |
| --- | --- | --- |
| I | 1 558,4 | 5,68 |
| II | 755,7 | 2,76 |
| III | 552,9 | 2,02 |
| IV | 0 | 0 |
| V | 2 003,9 | 7,31 |
| VI | 919,7 | 3,35 |
| VII | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 |
| Ogółem | 5 790,6 | 21,12 |

Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Instytucje zarządzające

Funkcje Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy ds. infrastruktury i rozwoju. Instytucja Zarządzająca pełni równocześnie funkcje Instytucji Certyfikującej. Przewiduje się powierzenie części zadań Instytucjom Pośredniczącym. Nie wyklucza się również powołania Instytucji Wdrażających. Delegowanie zadań będzie miało miejsce jedynie wtedy, gdy będzie prowadzić do poprawy skuteczności i efektywności wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#### WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

Program ten jest dwufunduszowy: oznacza to, że środki na realizację priorytetów inwestycyjnych pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jednakże na poszczególny priorytet przewidziane jest finansowanie z jednego źródła, co usprawnia podział środków. Całkowita wysokość środków przeznaczonych na realizację założeń RPO WL 2014-2020 wyniesie ponad 2,45 mld euro, z czego prawie 72% środków pochodzi z EFRR, a 28% z EFS.

WRPO będzie realizował cele unijnej strategii oraz zapisy ujęte w Umowie Partnerstwa poprzez wsparcie przedsięwzięć odnoszących się do poszczególnych osi priorytetowych:

- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;

- Społeczeństwo informacyjne;

- Energia;

- Środowisko;

- Transport;

- Rynek pracy;

- Włączenie społeczne;

- Edukacja;

- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;

- Pomoc techniczna.

W odniesieniu do realizacji działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, należy wziąć pod uwagę środki finansowe ujęte w RPO. Dla poszczególnych osi określone zostały priorytety inwestycyjne:

- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

- Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy;

- Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu;

- Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości;

- Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia;

- Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

- Społeczeństwo informacyjne

- Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

- Energia

- Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów;

- Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym;

- Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

- Środowisko

- Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami;

- Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie;

- Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie;

- Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;

- Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

- Transport

- Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi;

- Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

- Rynek Pracy

- Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

- Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;

- Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę;

- Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;

- Aktywne i zdrowe starzenie się.

- Włączenie społeczne

- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie;

- Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;

- Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

- Edukacja

- Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;

- Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji;

- Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną;

- Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich;

- Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej;

- Pomoc techniczna

Osie priorytetowe, mogące odnosić się do zapisów PGN, w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podział środków na poszczególne osie, związane z działaniami PGN przedstawia tabela poniżej:

Tabela 28. Alokacja środków na wybrane osie priorytetowe w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 [EUR]

| Oś priorytetowa | Fundusz | Kategoria regionu | Wsparcie UE | Wkład krajowy | Finansowanie ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka | EFRR | Mniej rozwinięte regiony | 467 900 000 | 82 570 589 | 550 470 589 |
| Społeczeństwo informacyjne | EFRR | Mniej rozwinięte regiony | 60 000 000 | 10 588 236 | 70 588 236 |
| Energia | EFRR | Mniej rozwinięte regiony | 353 475 177 | 62 377 973 | 415 853 150 |
| Środowisko | EFRR | Mniej rozwinięte regiony | 204 000 000 | 36 000 000 | 240 000 000 |
| Transport | EFRR | Mniej rozwinięte regiony | 414 000 000 | 73 058 824 | 487 058 824 |
| RAZEM | - | - | 1 499 375 177 | 264 595 622 | 1 763 970 799 |

Źródło: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

#### Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są jednym z instrumentów zapewniających większą efektywność wykorzystania środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych poprzez integrację działań w wymiarze terytorialnym.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Głównym źródłem finansowania Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i powiązanego z nim obszaru funkcjonalnego są poszczególne RPO (obowiązkowo środki EFRR i EFS).

Działania adresowane do 18 miast wojewódzkich (i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów) oraz ośrodków regionalnych i subregionalnych w ramach Strategii ZIT:

- modernizacja energetyczna budynków z wymianą wyposażenia na energooszczędne;

- realizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych;

- zrównoważona mobilność miejska/transport miejski;

- wsparcie kolei aglomeracyjnej.

#### Program LIFE

Program LIFE to jedyny fundusz obejmujący swym działaniem wyłącznie zagadnienia na rzecz ochrony środowiska. Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do dostosowania zakresu finansowania działań uwzględniając obecne potrzeby w zakresie ochrony klimatu. Zaowocowało to ujęciem w perspektywie finansowej 2014-2020 podprogramu LIFE działania na rzecz klimatu.

Ogólne cele w zakresie zmian klimatu, jakie przyświecają stworzeniu podprogramu to:

- przyczynianie się do przejścia na niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na zmianę klimatu gospodarkę;

- rozwój, wdrażania oraz egzekwowania polityki i prawodawstwa Unii odnośnie zmian klimatycznych oraz promowanie integracji i włączenie celów klimatycznych do innych unijnych polityk i praktyk tak sektora publicznego jak i prywatnego;

- wspieranie lepszego zarządzania w zakresie klimatu i środowiska na wszystkich poziomach.

Łączny budżet podprogramu wynosi około 864 mln euro i ma za zadanie wspierać działania na rzecz wdrażania i integracji celów polityki klimatycznej w obszarach priorytetowych:

- łagodzenie zmian klimatycznych;

- adaptacja do zmian klimatycznych;

- zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %. Dobrą wiadomością dla obecnych i przyszłych beneficjentów podprogramu LIFE jest dokument definiujący zasady finansowego wsparcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejsze postanowienia Programu Priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE” są następujące:

- utrzymanie dotacyjnego wsparcia dla Beneficjentów LIFE nawet do poziomu 35% kosztów kwalifikowanych, czyli uzupełnienie wkładu finansowego Komisji Europejskiej do 95% kosztów kwalifikowanych projektu;

- udostępnienie wsparcia pożyczkowego na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy i zachowanie płynności finansowej.

#### Program ELENA

ELENA – to skrót od angielskiej nazwy European Local Energy Assistance. Jest to program dysponujący funduszem 15 mln. euro na pomoc techniczną w przygotowaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Inicjatywa ta w sposób realny przybliży realizację celów Unii Europejskiej odnoszących się do Pakietu klimatycznego „3x20”.

#### Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Obszary wsparcia:

- poprawa efektywności energetycznej w budynkach;

- wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej 
(w ramach projektu predefiniowanego);

- zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

- zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu;

- modernizacja węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla budynków użyteczności publicznej.

Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na budowie nowych źródeł ciepła lub budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, a także projekty polegające na zastosowaniu współspalania węgla z biomasą. Priorytetowo są traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 100 000 Mg/rok.

Wnioski dotyczą wyłącznie projektów nierozpoczętych.

Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 12 639 873 EUR (53 223 766,56 PLN).Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 000 EUR (21 053 916,67 PLN), natomiast minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 EUR (2 526 470,00 PLN).

Intensywność dofinansowania wynosi nie więcej niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych. Dokładny poziom dofinansowania jest określany w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie. Na chwilę obecną mechanizm norweski jest powstrzymany, ale przewiduje się powrót do naboru wniosków, dla tego informacje o programie zostały zamieszczone w danym dokumencie.

### Środki krajowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### Program priorytetowy BOCIAN rozproszone odnawialne źródła energii

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników:

- Produkcja energii elektrycznej - 430 000 MWh/rok;

- Produkcja energii cieplnej – 990 GJ/rok;

- Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla CO2 - 400 tys Mg/rok.

Budżet na realizacje celów programu wynosi 570 000 tys. zł. Okres realizacji programu 2015 -2023. Dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć wynosi:

- elektrownie wiatrowe – do 30 %;

- systemy fotowoltaiczne – do 75 %;

- pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %;

- małe elektrownie wodne – do 50 %;

- źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %;

- biogazownie rozumiane, jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%;

- wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Forma dofinansowania to pożyczka zwrotna; kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł.

Dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć - wymienionych poniżej, możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych:

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach:

|  | Rodzaj przedsięwzięcia | Moc minimalna | Moc maksymalna |
| --- | --- | --- | --- |
| a | elektrownie wiatrowe | >40 kWe | 3MWe |
| b | systemy fotowoltaiczne | >40 kWp | 1 MWp |
| c | pozyskiwanie energii z wód geotermalnych | 5 MWt | 20 MWt |
| d | małe elektrownie wodne | 300 kWt | 5 MW |
| e | źródła ciepła opalane biomasą | >300 kWt | 20 MWt |
| f | wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła | (>300 kWt+3MWt) | (2 MWt +20 MWt) |
| g | biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego | >40 kWe | 2 MWe |
|  | instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej |
| h | wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę | >40 kWe | 5 MWe |

W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w tabeli powyżej.

W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Skorzystać z Programu mogą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

#### System Zielonych Inwestycji – program priorytetowy LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu, wynikająca z umów planowanych do zawarcia w latach 2014-2018 wynosi 31 tys. Mg CO2. Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Finansowanie odbywać się będzie w formie pożyczek zwrotnych i bezzwrotnych. Wypłaty środków dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 30 mln zł. Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 270 mln zł ze środków NFOŚiGW. Minimalny koszt planowanego przedsięwzięcia musi wynosić minimum 1 mln zł.

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu:

- w zakresie zmniejszenia zużycia energii pierwotnej wynosi co najmniej 23 000 MWh/rok (zarówno dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania);

- w zakresie ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla co najmniej 4 600 Mg/rok (zarówno dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania).

Budżet na realizację celu programu wynosi do 290 mln zł. Finansowanie odbywać się będzie w formie pożyczek zwrotnych i bezzwrotnych. Wypłaty środków dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą do 28 mln zł. Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 262 mln zł ze środków NFOŚiGW.

Poziom dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej i jej weryfikacji, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku, wynosi:

- dla klasy A: 60%;

dla klasy B: 40%;

dla klasy C: 20%.

Pożyczka - na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku:

- dla klasy A: do 1200 zł za m2 ;

- dla klasy B i C: do 1000 zł za m2

powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Beneficjenci

- Podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych.

- Samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego.

- Organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, kościoły.

- Jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną.

- Parki Narodowe.

#### Gazela BIS– niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2.

W ramach programu, można będzie zrealizować szereg przedsięwzięć:

- zakup nowych tramwajów lub trolejbusów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym;

- informacja i promocja, związane z rozpowszechnianiem rozwiązań niskoemisyjnych;

- modernizacja lub budowa stacji obsługi tankowania paliwami gazowymi lub ładowania energią elektryczną;

- zakup i montaż systemów sterowania ruchem drogowym;

- wyznaczanie wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji miejskiej, w tym wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego;

- budowa parkingów Park&Ride;

- budowa systemu informacji pasażerskiej oraz systemów ułatwiających sprzedaż biletów;

- zakup i montaż parkometrów;

- budowa dróg rowerowych, stojaków i parkingów dla rowerów oraz publicznych wypożyczalni rowerów;

- budowa układów zasilania trakcyjnego trolejbusów.

Program realizowany będzie w latach 2016 - 2023, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 2) środki wydatkowane będą do 2023 r.

Beneficjentami programu mogą być miasta regionalne lub subregionalne wskazane w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego w Kontraktach Terytorialnych zawartych z województwami - jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Koszty można pozyskać w formie pożyczki. Warunki dla beneficjentów:

- dla przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu UE, kwota pożyczki nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania z budżetu UE;

- do 100% kosztów kwalifikowanych, jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu UE;

- kwota pożyczki: do 50 mln zł;

- koszt kwalifikowany przedsięwzięcia na etapie składania wniosku nie może być mniejszy niż 5 mln zł, przy czym dopuszcza się zmniejszenie wysokości kosztu kwalifikowanego po złożeniu wniosku o dofinansowanie;

- oprocentowanie: WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku;

- okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat;

- okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

#### Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Celem programu jest umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE).

Celem programu realizowanego w ramach GIS (Green Investment Scheme) jest umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE).

Objęte programem są przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia do KSE źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE), w tym realizacja następujących zadań:

- zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) (transformator, odcinek linii od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE);

- rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN poprzez dodatkowe pola (pola liniowe, pola transformatorowe, pola łączników szyn, pola sprzęgła, pola pomiarowe, pola potrzeb własnych, pola odgromnikowe i inne) z przyłączami, ogólna poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring);

- rozbudowa sieci 110 kV/SN – linie napowietrzne/kablowe lub zwiększenie przepustowości istniejących linii poprzez zmianę przekrojów przewodów roboczych i dodanie dodatkowego obwodu;

- połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110 kV/SN oraz pomiędzy nimi, a siecią przesyłową (220 kV lub 400 kV);

- budowa nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych;

- budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN;

- budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych okresowo z odnawialnych źródeł energii;

- modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii przesyłowej, np. poprzez podwyższenie przebiegu linii przesyłowej lub poprzez dodatkową izolację.

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 250 mln zł ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji lub innych środków NFOŚiGW.

Z programu mogą skorzystać wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE.

Program wdrażany jest w latach 2010 – 2019, alokacja środków w latach 2010 – 2014 natomiast wydatkowanie środków do 30.09.2016 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.

#### Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

- źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp;

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.

Program jest wdrażany na trzy sposoby:

- dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst;

- za pośrednictwem banków;

- za pośrednictwem WFOŚiGW.

#### Efektywne wykorzystanie energii - dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Można sfinansować koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego.

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć ograniczających emisje CO2:

- zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów;

- izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej;

- zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z rekuperacją;

- zakup i montaż instalacji ogrzewania;

- zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Budżet programu wynosi 300 mln zł w postaci bezzwrotnych pożyczek, alokacja środków 100 mln zł – w latach 2013 – 2015, 200 mln zł – w latach 2016 – 2018.

Wysokość dofinansowania zależy od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EUco).

Skorzystać z dofinansowania mogą osoby fizyczne posiadające prawomocne pozwolenie na budowę lub prawo do dysponowania nieruchomością, na której budynek będzie stał.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym; wnioski są składane w bankach, które mają umowę z NFOŚiGW; program jest wdrażany w latach 2013-2022, konkursy będą ogłaszane od roku 2013 do 2022 r. włącznie.

#### Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem programu będzie zmniejszenie emisji CO2. Rodzaje inwestycji podlegających dofinansowaniu:

- Inwestycje LEME -realizacja działań inwestycyjnych w zakresie:

- poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii;

- termomodernizacji budynków i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na liście LEME.

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro;

Lista LEME jest bazą danych dla materiałów, urządzeń lub technologii zgrupowanych w kategoriach technicznych. Wszystkie pozycje wymienione na liście charakteryzują się wymaganą przez Program Narodowego Funduszu efektywnością energetyczną, co w praktyce oznacza zmniejszonym o minimum 20% zużyciem energii.

- Inwestycje Wspomagane – realizacja działań, które nie kwalifikują się jako inwestycje LEME, w zakresie:

- poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku, których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii;

- termomodernizacji budynków i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku, których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w firmie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 mln EURO.

#### Program termomodernizacji polskich domów – Ryś

Celem programu Ryś – jest ograniczenie strat energii, potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym ograniczenie szkodliwych emisji poprzez termomodernizacje budynków jednorodzinnych. W ramach programu przewidziana jest pomoc finansowa, skierowana do polskich rodzin oraz szeroka edukacja wśród mieszkańców i pracowników gmin, dlatego żeby uświadomić im korzyści, związane z termomodernizacją domów.

Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, oraz modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła. Możliwe jest uzyskanie finansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane, – czyli ile pieniędzy Narodowy Fundusz może na dane działania wypłacić.

Inwestor może indywidualnie decydować o zakresie prac modernizacyjnych. Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją. Maksymalna wysokość dotacji wyniesie 40% przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji.

Dotacja pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej, a także koszty oceny energetycznej budynku przed realizacją inwestycji i potwierdzenia efektów realizacji przedsięwzięcia. Ocena energetyczna budynku nie wymaga skomplikowanego audytu.

Nabór wniosków do programu Ryś będzie prowadzony w trybie ciągłym. Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli rozpocząć składanie wniosków w I kwartale 2016 roku.

Budżet programu Ryś stanowi 400 mln zł, z czego 120 mln zł w formie bez zwrotowej i 280 mln zł w formie zwrotnej. Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.nfosigw.gov.pl.

#### Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Program priorytetowy NFOŚiGW, pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” zwany potocznie Programem KAWKA, skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które planują realizację lub realizują przedsięwzięcia powodujące ograniczenie niskiej emisji.

W ramach Programu KAWKA realizowane mogą być następujące rodzaje przedsięwzięć mające na celu ograniczenie niskiej emisji:

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła);

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;

c) montaż kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.

Nabór wniosków skierowany jest do podmiotów (potencjalnych Beneficjentów, tj. jednostek samorządu terytorialnego) wskazanych w Programach Ochrony Powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą podmioty korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta końcowego.

Pomoc realizowana będzie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w tym do 45% środków pochodzi z NFOŚiGW. Beneficjent końcowy dla zbilansowania kosztów przedsięwzięcia, może również skorzystać ze wsparcia finansowego w formie pożyczki nieumarzalnej ze środków WFOŚiGW. Łączna wysokość wsparcia finansowego, nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych.

#### SOKÓŁ – wdrążenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Za pomocą programu SOKÓŁ, można pozyskać środki na:

- uchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii,

- wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe.

Przedsięwzięcia muszą wpisywać się, w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

- Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;

- Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);

- Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie;

- Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością, co najmniej na poziomie krajowym.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Program jest skierowany dla przedsiębiorstw.

Finasowanie odbywa się w postaci pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki wynosi od 0,50 mln zł do 90 mln zł. Oprocentowania pożyczki odbywa się na warunkach rynkowych, z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych; na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną) WIBOR 3M, min. 2% w skali roku. Okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat.

Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez bank. Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przeznaczone dla budynków mieszkalnych.

Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp;

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;

- mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.

Nabór wniosków o kredyt wraz z dotacją prowadzony jest przez bank w trybie ciągłym. Wnioski składane są w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW. Program jest skierowany dla: osób fizycznych, posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych.

Finansowanie jest udzielane w formie kredytów oraz dotacji.

Dotacja:

- do 15% dofinansowania dla instalacji źródeł do produkcji ciepła, a w okresie lat 2014-2016 do 20% dofinansowania;

- do 30% dofinansowania do instalacji źródeł do produkcji energii elektrycznej, a w okresie lat 2014-2016 do 40%;

- w przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej;

Pożyczka:

- oprocentowanie stałe kredytu 1% w skali roku;

- wynagrodzenie banku z tytułu realizacji umowy kredytu wraz z dotacją pobierane od beneficjenta w okresie kredytowania, w łącznej wysokości nie przekraczającej rocznie 1% kwoty kredytu pozostałego do spłaty, dopuszcza się, aby w pierwszym roku kredytowania wysokość wynagrodzenia wynosiła nie więcej niż 3%, od kwoty dotacji bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji;

- okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat;

- okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy;

- pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją;

- okres realizacji przedsięwzięcia do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 000 zł - 500 000 zł, w zależności od dysponenta budynku mieszkalnego i przedsięwzięcia.

#### Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przeznaczone dla budynków mieszkalnych.

Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp;

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe;

- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym. Beneficjentem końcowym programu są: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym; wspólnoty mieszkaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe; ich związki i stowarzyszenia; spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji.

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

#### Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

Dzięki programowi można uzyskać finansowanie na taki rodzaje przedsięwzięć

- opracowanie programów ochrony powietrza;

- opracowanie planów działań krótkoterminowych.

Wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym Program jest skierowany do województw. Sposób finansowania dotacja do 50%.

#### Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki programowi można sfinansować działania o charakterze prewencyjnym, służące adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z założeniami „Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, w szczególności:

- działania infrastrukturalne;

- działania dotyczące opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym budowa systemów monitoringu i ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi;

- realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany oraz strategie w zakresie działań adaptacyjnych.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Beneficjentami programu mogą zostać:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

- samorządowe jednostki budżetowe;

- jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

- spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe (dofinansowane jedynie w formie pożyczki).

Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych. - minimalny koszt przedsięwzięcia – 1 000 000 zł

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych:

- oprocentowanie: stałe 2%, a 1% dla przedsięwzięć realizowanych przez "zielone gminy";

- kwota pożyczki: od 400 000 zł, od 300 000 zł dla przedsięwzięć realizowanych przez "zielone gminy", dla metod i narzędzi do analizy zagrożeń wywołanych zmianami klimatu od 100 000 zł;

- okres finansowania: nie dłuższy niż 20 lat;

- okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy.

#### Edukacja ekologiczna

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach programu można sfinansować taki rodzaje przedsięwzięć:

- kompleksowe projekty wykorzystujące media tradycyjne i internet, telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, outdoor, itp. oraz elektroniczne tj. internet, aplikacje mobilne;

- warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne;

- konferencje, szkolenia, seminaria, e-learning, profesjonalizacja animatorów edukacji ekologicznej, produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych;

- tworzenie, wyposażenie i doposażenie centrów edukacyjnych.

Sposób składania wniosków: tryb konkursowy – dla wniosków o dotację, co najmniej raz w roku. Tryb ciągły – dla wniosków o pożyczkę. Beneficjentami programu mogą zostać:

- Osoby prawne lub jednostki organizacyjne z osobowością prawną;

- Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

#### Wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki

Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki. Za pomocą programu można sfinansować przedsięwzięcia wykazane w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r. poz.15). Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym. Dofinansowanie odbywa się w formie pożyczki, do 75% kosztów kwalifikowanych.

#### Wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki

Wsparcie dotyczy przedsięwzięć polegających na realizacji lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich (minimum 15 inicjatyw na etapie składania wniosku) w ramach poniższych obszarów tematycznych:

- ochrona ekosystemów ;

- przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;

- ochrona ex situ zagrożonych gatunków;

- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki;

- odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew;

- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;

- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;

- rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców;

- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt;

- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk;

- renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;

- działalność przeciwpowodziowa.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Program jest skierowany do: organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, rad sołeckich, rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach programu można pozyskać dotacje 100% kosztów kwalifikowanych.

- maksymalna kwota dotacji: 400 tys. zł;

- minimalna kwota dotacji: 150 tys. zł;

- wniosek musi obejmować minimum 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich.

### Środki krajowe – inne źródła

#### Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK – premia termomodernizacyjna

Celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych; pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną", stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu; premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych;

- zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła;

- zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła;

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego; zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20% kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła; premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK, premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.

#### Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: Program Modernizacji Kotłów

Można sfinansować modernizację lub wymianę kotłów wodnych lub parowych.

Udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.

Maksymalna kwota kredytu – 85% kosztów zadania (maksymalna kwota przyznanego kredytu to 1 000 000 EUR lub jej równowartość w PLN), minimalny okres kredytowania tylko 4 lata, maksymalny okres finansowania - 10 lat.

Z tego typu możliwości mogą skorzystać spółki komunalne.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego.

#### Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: Program Efektywności Energetycznej w Budynkach

Można sfinansować termomodernizacje budynków mieszkalnych lub obiektów usługowych i przemysłowych, instalacja kolektorów słonecznych, instalacja pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych.

Udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.

Maksymalna kwota kredytu – 85% kosztów zadania (maksymalna kwota przyznanego kredytu to 500 000 EUR lub jej równowartość w PLN), minimalny okres kredytowania tylko 4 lata, maksymalny okres finansowania - 10 lat.

Z tego typu możliwości mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego.

#### System Białych Certyfikatów

System wprowadzony ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku; zgodnie z zapisami ustawy min. raz w roku Prezes URE powinien ogłosić konkurs na inwestycje oszczędnościowe, w obszarze końcowego użytkowania energii, kwalifikujące się do wydania białych certyfikatów; o otrzymania certyfikatów kwalifikują się zgłoszone do konkursu inwestycje o największym współczynniku uzyskanych oszczędności; inwestor po otrzymaniu prawa do certyfikatów może sprzedać je na rynku w ten sposób uzyskując finansowanie inwestycji.

W ramach Programu możliwe do finansowania są działania służące poprawie efektywności energetycznej – termomodernizacja, wymiana sprzętu energochłonnego itp.

Wielkość dofinansowania zależy od wielkości inwestycji (osiągnięte efekty oszczędności) oraz od ceny białych certyfikatów na rynku.

Kolejne edycje konkursu ogłasza Prezes URE. Warunkiem udziału w konkursie jest zobowiązanie wykonania audytów energetycznych przed i po inwestycji.

#### Finansowanie w formule ESCO

ESCO - „przedsiębiorstwo usług energetycznych”: przedsiębiorstwo świadczące usługi energetyczne lub dostarczające innych środków poprawy efektywności Energetycznej w zakładzie lub w pomieszczeniach użytkownika, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego; zapłata za wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności.

ESCO oferują eksperckie usługi w zakresie energetyki na zasadzie finansowania projektów energetycznych przez tzw. stronę trzecią (TPF - Third Party Funding).

Ten typ finansowania ma wiele zalet - umowy z firmą ESCO, oparte o kontrakty wykonawcze, to umowy o efekt energetyczny - z gwarancją uzyskania oszczędności; nie wymaga angażowania własnych środków zaś system energetyczny/grzewczy jest serwisowany przez specjalistyczną firmę.

Formuła ESCO może być realizowana w wielu sektorach: budownictwie, gospodarce komunalnej, przemyśle itp. Firma typu ESCO zobowiązuje się do sfinansowania całego zadania ze środków własnych lub pozyskanych.

Czym charakteryzuje się działalność firmy ESCO?

- ESCO oferuje kompletną usługę energetyczną, w tym badanie możliwości, zaprojektowanie przedsięwzięcia, instalowanie, finansowanie, eksploatację i naprawy oraz monitorowanie energooszczędnych technologii;

- ESCO oferuje kontrakt na podział kwoty zaoszczędzonego rachunku, w którym klient-użytkownik energii płaci za usługę z części rzeczywiście zaoszczędzonego rachunku;

- ESCO istnieje dzięki wynikom ze zrealizowanego przedsięwzięcia, chociaż są różne metody ich określania (wyników);

- ESCO przejmuje największe ryzyko przedsięwzięcia: techniczne, finansowe i eksploatacyjne.

Jak firma ESCO zarabia pieniądze?

Firma ESCO ponosi koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć, które przynoszą oszczędność energii. w zależności od mechanizmów finansowych stosowanych do sfinansowania inwestycji, tj. umowy o podziale oszczędności, spłaty z oszczędności lub dzierżawy, firma ESCO uczestniczy w podziale korzyści z energooszczędnych inwestycji, przejmując wszystkie lub część korzyści w okresie trwania kontraktu.

Jeżeli przepływ pieniędzy do firmy ESCO z oszczędności energii w okresie trwania kontraktu jest większy niż wszystkie poniesione koszty, to firma ESCO zyskuje, jeżeli nie, to ponosi straty.

#### Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest metodą współpracy administracji publicznej z partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji inwestycji o charakterze publicznym.

Przekazanie inwestycji partnerowi prywatnemu wiąże się z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury oraz jej utrzymaniem i zarządzaniem na etapie eksploatacji. PPP należy traktować jako narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury.

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z jej brzmieniem przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Zawierając umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację. Podmiot publiczny zobowiązuje się natomiast do współdziałania w osiągnięciu celu tego przedsięwzięcia.

Możliwość skorzystania z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej pozwala na stworzenie tzw. hybrydowych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego, które polegają na jednoczesnym wykorzystaniu środków z funduszy i kapitału prywatnego oraz ewentualnie krajowych środków publicznych. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania prywatnego. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekty inwestycyjne z funduszy unijnych w wysokości nawet 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Projekty takie łączą w sobie dodatkowe ryzyka, takie jak: ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko zwrotu funduszy unijnych czy też ryzyko trwałości projektu i ryzyko znaczących zmian w projekcie, wymagających akceptacji przez Komisję Europejską.

PPP wspiera projekty inwestycyjne głównie w sektorach:

- efektywności energetycznej: szczególnie w zakresie projektów oświetlenia ulicznego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;

- gospodarki odpadami;

- dróg;

- budownictwa: obiekty wykorzystywane na siedziby administracji publicznej lub instytucji kultury.

## ZAŁĄCZNIK nr 4 MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI

### Wykorzystanie energii odnawialnej

Polska, jako członek Unii Europejskiej, została zobowiązana do transpozycji do krajowych przepisów prawnych wymogów Dyrektyw Parlamentu Europejskiego. Jedną z nich jest Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W związku z powyższym została uchwalona Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 478. Podstawowym celem wyznaczonym dla Polski jest uzyskanie 15% udziału OZE w bilansie energetycznym do 2020 r.

Na terenie zabudowanym, zwłaszcza w budownictwie, istnieją warunki do wykorzystania odnawialnych źródeł energii: słonecznej, geotermalnej, wodnej i wiatrowej. Technologie, które mogą być wykorzystane w tym obszarze to w szczególności:

- panele fotowoltaiczne (PV),

- kolektory słoneczne (termiczne),

- źródła geotermiczne,

- małe i mikro elektrownie wodne,

- małe i mikro elektrownie wiatrowe.

#### Energia słońca

Energia promieniowania słonecznego może służyć do produkcji energii w czterech formach:

- podgrzewanie cieczy przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych,

- produkcja energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych (PV),

- produkcja energii elektrycznej i podgrzewanie cieczy w systemach hybrydowych fotowoltaiczno-termicznych

- poprzez tzw. pasywne systemy solarne – elementy obudowy budynku służące maksymalizacji zysków ciepła zimą i ich minimalizacji latem.

Technologie te pozwalają na uniknięcie skutków ubocznych dla środowiska na przykład zubożenia zasobów naturalnych czy nadmiaru szkodliwych emisji.

Takie czynniki jak położenie geograficzne czy pora dnia mogą tworzyć duże ograniczenia w możliwościach wykorzystania energii słonecznej. Na naszej szerokości geograficznej ok. 80% rocznej sumy promieniowania przypada na sezon wiosenno-letni, od początku kwietnia do końca września.

Średnioroczna wartość nasłonecznienia dla terenu, na którym znajduje się Metropolia Poznań na podstawie mapy nasłonecznienia stworzonej przez IMGW wynosi ok. 1000 kWh/m2/rok – jest to maksymalny możliwy do osiągnięcia potencjał teoretyczny przy założeniu bezstratnej przemiany w użyteczne formy energii. Potencjał techniczny uwzględnia sprawność instalacji, która zmienia się w zależności od natężenia promieniowania słonecznego (nasłonecznienia), pory dnia i warunków atmosferycznych oraz różnicy temperatur w stosunku do otoczenia. Potencjał techniczny produkcji energii dla terenu Metropolii Poznańskiej (wartości średnioroczne) wynosi:

- 350 – 450 kWh/m2/rok – energia cieplna - obliczony uzysk energii w kolektorach słonecznych z jednego metra kwadratowego powierzchni kolektora;

- 950 kWh/m2/rok – energia elektryczna – obliczony przeciętny roczny uzysk energii z modułów fotowoltaicznych z jednego metra kwadratowego powierzchni płaskiej w instalacji o mocy 1kWp

Na chwilę obecną na rynku dostępne są płaskie oraz próżniowe kolektory słoneczne. Różnica miedzy dwoma typami polega na sprawności kolektorów. Większy uzysk energii w skali roku dają panele próżniowe, jednak w lecie płaskie kolektory dają więcej energii. Im mniejsza różnica temperatur miedzy kolektorem, a otoczeniem, tym większa jego sprawność. Panele próżniowe są mniej podatne na to niekorzystne zjawisko.

Większość kolektorów dostępnych na rynku posiada certyfikat Solar Keymark i świadectwo uzysku energetycznego 525 kWh/m2. Oszczędności zostaną uzyskane dzięki obniżeniu kosztów zakupu energii potrzebnej do podgrzewania wody lub ogrzewania budynku.

Bardzo istotną kwestią jest właściwe zaprojektowanie układu zasilanie-magazynowanie, ponieważ w okresie letnim może dochodzić do częstej sytuacji osiągania temperatury stagnacji przez kolektory w przypadku braku zagospodarowania ciepłej wody. Jest to sytuacja wysoce niekorzystna ponieważ wpływa znacząco na skrócenie żywotności instalacji, częstsze serwisowanie i spadek sprawności układu.

Niska sprawność paneli fotowoltaicznych, która waha się od kilku procent (ogniwa z tellurku kadmu) do kilkudziesięciu procent (krzem monokrystaliczny – do 25%) jest największą wadą paneli fotowoltaicznych.

System fotowoltaiczny może być podłączony do istniejącej sieci (system ongrid) energetycznej lub pracować w autonomii zasilając w pełni dany obiekt lub urządzenie (tzw. systemy wyspowe - offgrid). Średnio, koszt samych paneli to ok. 2/3 kosztów całej instalacji (wliczając koszty montażu do pozostałej części kosztów). Warto dodać, że koszty operacyjne stanowią ok. 2-3% kosztu instalacji. Miernikiem oszczędności jest obniżone zużycie energii z sieci, czyli mniejsze rachunki za energię elektryczną oraz możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej po stałych stawkach za 1 kWh.

Możliwości

Kolektory słoneczne:

Najłatwiej zamontować instalacje układów solarnych na dachach nowobudowanych budynków. Można montować je zarówno na budynkach już istniejących lub konstrukcjach naziemnych. Kolektory słoneczny można wykorzystywać dla przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz dla dogrzewania budynków (w ograniczonym zakresie).

Fotowoltaika:

Wykorzystanie modułów fotowoltaicznych jest bardzo obszerne. Mogą one być wykorzystywane do zasilania domków letniskowych, urządzeń komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, oświetlenia, przydomowych elektrowni, lub być zastosowane jako elementy tzw. farm fotowoltaicznych generując zyski w związku ze sprzedażą energii do sieci na zasadach komercyjnych.

Tabela 29. Analiza uzysków energetycznych dla 1kWp instalacji fotowoltaicznej w technologii polikrystalicznej instalowanej w Poznaniu (nachylenie powierzchni 35°, całkowita suma strat systemu – 45%, lokalizacja: 52°24'30" N, 16°56'2" E, przewyższenie: 64 m

| Miesiąc | Produkcja energii dzienna - średnia [kWh] | Produkcja miesięczna energii - średnia [kWh] | Dzienna suma nasłonecznienia - średnia [kWh/m2] | Miesięczna suma nasłonecznienia - średnia [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 0,86 | 26,6 | 1,01 | 31,3 |
| Luty | 1,49 | 41,7 | 1,78 | 49,9 |
| Marzec | 2,88 | 89,3 | 3,57 | 111 |
| Kwiecień | 4,04 | 121 | 5,23 | 157 |
| Maj | 4,11 | 127 | 5,48 | 170 |
| Czerwiec | 4,11 | 123 | 5,57 | 167 |
| Lipiec | 3,94 | 122 | 5,40 | 167 |
| Sierpień | 3,71 | 115 | 5,01 | 155 |
| Wrzesień | 3,06 | 91,8 | 4,02 | 121 |
| Październik | 2,08 | 64,5 | 2,67 | 81,3 |
| Listopad | 1,03 | 30,8 | 1.24 | 37,3 |
| Grudzień | 0,70 | 21,7 | 0,83 | 25,7 |
| Rocznie | 2,6 | 81,3 | 3,49 | 106 |
| Całkowicie rocznie | - | 975 | - | 1270 |

Źródło: PVGis (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/)

Powyższe dane świadczą wyraźnie o wysokim poziomie zasobów promieniowania słonecznego, gdzie dla 1 kWp instalacji nastąpi uzysk energetyczny w skali 975 [kWh/rok]. W celu oceny zasobu i potencjału rzeczywistego należy dokonać pomiarów rzeczywistych przy wykorzystaniu stacji pomiarowych wyposażonych w panele fotowoltaiczne, pyranometry i termometry. Stacje pomiarowe powinny być ulokowane w kilku ściśle określonych punktach w obszarze Metropolii Poznańskiej.

Słoneczne systemy ogrzewania pasywnego: są to różne sposoby konwersji fototermicznej - wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do pozyskania ciepła poprzez konwekcję, przewodzenie i promieniowanie.

Kolektory słoneczne i PV mogą zarówno być zamontowane i użytkowane na gruncie i na dachach oraz ścianach budynków. Możliwość zamontowania kolektorów na dachach budynków pozwala na ergonomiczne wykorzystania powierzchni użytkowych i może być powszechnie stosowanym rozwiązaniem zarówno na terenach miejskich tak i wiejskich.

#### Energia geotermalna

Zasobami geotermalnymi nazywane są wody o temperaturze, co najmniej 20ºC. Województwa Wielkopolskie i Lubuskie są najbardziej predysponowane do eksploatowania zasobów geotermalnych. Okolice Poznania są bogate w wody geotermalne o temperaturze 20-50 ºC, co jest związane ze zbiornikiem dolnej kredy. Z kolei na głębokości ok. 3000 m p.p.m spodziewana temperatura wód utrzymuje się na poziomie 100 – 125 ºC. Wydajności poszczególnych ujęć ocenia się jako wysoką – lokalnie do 200m3/h i mocy cieplnej powyżej 2,5MW.

Wyróżnia się dwa typy geotermii – głęboką (właściwa) i płytką.

Geotermia głęboka (klasyczna, wysokiej entalpii - GWE)

Takie instalacje służą do ogrzewania większej ilości budynków, nawet miast. Otwory wiercone na głębokości nawet 2500 m. Przy takiej głębokości ciepło odzyskiwane jest w tradycyjnych wymiennikach, bez pomocy pompy ciepła.

Woda geotermalna wykorzystywana jest bezpośrednio – doprowadzana systemem rur, bądź pośrednio – oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym. W Polsce wykorzystywana jest w pięciu miastach (Pyrzyce, Mszczonów, Bańska Niżna, Uniejów, Stargard Szczeciński), nie tylko na potrzeby energetyczne, ale również rekreacyjne – baseny termalne.

Polska charakteryzuje się zróżnicowanym potencjałem energii geotermalnej. Aby ocenić potencjał głębokiej geotermii, niezbędne jest uzyskanie informacji o: temperaturze wody, głębokości, z której woda taka będzie wypompowywana oraz jej składu chemicznego.

Geotermia płytka (niskiej entalpii - GNE)

Wykorzystuje wody gruntowe i ciepło ziemi do głębokości kilkuset metrów o temperaturze od kilkunastu do 20ºC stopni. Do tego typu źródeł należą pompy ciepła, które odbierają energię z gruntu ogrzewanego energią słoneczną. Stosowane są w pojedynczych budynkach mieszkalnych lub biurowych. Instalacje te wspomagają centralne ogrzewanie budynku, wymagają jednak zewnętrznego zasilania (pompa obiegowa).

Pompy ciepła charakteryzowane są wskaźnikiem COP (ang. Coefficient Of Performance). Stosunek ciepła użytkowego do zużycia energii przez sprężarkę wraz z jednoznacznie określonymi urządzeniami pomocniczymi pompy ciepła nazywany jest współczynnikiem wydajności COP. Minimalne wymagane wartości COP dla pomp ciepła (zgodnie z normą PN 14511) określa decyzja 2007/742/WE Komisji Europejskiej, określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom, wynoszą obecnie min. 4,3 dla pomp gruntowych. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE minimalna wartość COP dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną musi wynosić co najmniej 2,5 aby energia została uznana za energię odnawialną.

Rysunek 15. Strefy przemarzania gruntów. Mapa głębokości przemarzania.

Źródło: www.agh.edu.pl

Metropolia Poznańska jest położona w strefie przemarzania gruntów dla Hz=0,8 m co oznacza, iż granicą przemarzania gruntów jest 0,8 m poniżej poziomu terenu. Jest to górna granica stosowania dolnego źródła dla pomp ciepła w przypadku zastosowania gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem poziomym.

Możliwości

Geotermia płytka, jest technologią, która ma duże możliwości zastosowania na terenie miasta, dla takich nieruchomości jak domy jednorodzinne, osiedla, domy wczasowe, domy opieki społecznej, budynki biurowe, kościoły, zakłady produkcyjne itd.

#### Energia wiatru

Pozyskiwanie energii z ruchu mas powietrza odbywa się za pomocą siłowni wiatrowych, które przetwarzają energię mechaniczną na elektryczną. Jest ona dalej doprowadzana do sieci elektroenergetycznej.

Dla określenia potencjału technicznego możliwego do wykorzystania ważne jest określenie częstości występowania prędkości progowych wiatru: minimalnej i maksymalnej. Wyznaczają one zakres prędkości wiatru, w jakich możliwa jest produkcja energii. Wartości prędkości progowych uzależnione są od konstrukcji elektrowni wiatrowych. Z reguły minimalna prędkość progowa – tzw. prędkość startowa wynosi ok. 3-4 m/s, natomiast prędkość maksymalna – tzw. prędkość wyłączenia ok. 25 m/s. Dolną granicą opłacalności wykorzystania wiatru do potrzeb energetycznych jest jego średnioroczna prędkość powyżej 5 m/s. Istotne jest również ustalenie stałości kierunku wiejącego wiatru, gdyż częste chwilowe podmuchy o różnych kierunkach są niekorzystne.

Potencjał techniczny energii wiatru na wysokościach powyżej 10 m n.p.t. na obszarze Powiatu Poznańskiego wynosi odpowiednio 700-1000 kWh/m2/rok. Średnioroczna prędkości wiatru zanotowana na stacji meteo Port lotniczy Poznań-Ławica w roku 2013 osiągnęła wartość 12,4 km/h.

Możliwości

Na terenie Metropolii Poznań istnieją bardzo dobre warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej. Połączenia dużych prędkości wiatru z równinnym ukształtowaniem terenu oraz obecność wielkich powierzchni rolniczych, daje możliwości budowy dużych farm wiatrowych. Natomiast na obszarach zurbanizowanych zastosowanie może mieć „mała” energetyka wiatrowa, na przykład turbiny wiatrowe z pionowymi osiami obrotu, o mocy kilkuset wat, montowane na dachach budynków.

#### Energia biomasy

Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Pochodzą one z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty (biomasa to także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji). Biomasa może być wykorzystywana w formie nieprzetworzonej lub przetworzonej (biopaliwa płynne, biogaz).

Sposób wytwarzania biopaliw i biomasy i jego wpływ na środowisko jest jednym z najważniejszych czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy planowaniu działań, w zakresie wykorzystania biomasy. Ogólnie rzecz biorąc biomasa i biopaliwa traktowane są jako odnawialne źródła energii, których wykorzystanie nie wpływa na zawartość CO2 w atmosferze. W rzeczywistości jest tak jedynie w przypadku, gdy biomasa/biopaliwa są wytwarzane w sposób zrównoważony. Decydując się na uwzględnienie w PGN/SEAP środków związanych z wykorzystaniem biomasy/biopaliw, a także sporządzając inwentaryzację emisji, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie:

- Wpływ wytwarzania i wykorzystania biomasy/biopaliw na koncentrację CO2 w atmosferze

- CO2 tworzy się w efekcie spalania węgla zawartego w materii organicznej, np. w drewnie, bioodpadach lub biopaliwach transportowych,. Podczas sporządzania inwentaryzacji emisji CO2, nie bierze się pod uwagę takich emisji, gdy można założyć, że ilość węgla uwalnianego w procesie spalania jest równa ilości węgla pobranego przez biomasę w trakcie wzrostu (proces fotosyntezy). W takim przypadku standardowy wskaźnik emisji CO2 dla biomasy/biopaliw wynosi zero. Założenie to jest często uzasadnione w przypadku upraw wykorzystywanych do produkcji biodiesla i bioetanolu, jak również w przypadku drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób, co oznacza, że średni przyrost lasu jest równy lub wyższy niż pozyskanie drewna. W sytuacji gdzie drewno nie jest pozyskiwane w zrównoważony sposób, to wskaźnik emisji CO2 należy przyjąć wyższy od zera.

- Emisje w całym cyklu życia, bioróżnorodność i inne kwestie związane z równowagą ekologiczną

- Nawet jeśli biopaliwo/biomasę jako źródło energii cechuje neutralny bilans CO2, jej wykorzystania nie można uznać za przyjazne środowisku, jeżeli jej produkcja wywiera negatywny wpływ na bioróżnorodność lub wiąże się z wysoką emisją gazów cieplarnianych, jak np. emisja N2O związana z zastosowaniem nawozów lub emisja CO2 związana ze zmianą użytkowania terenu. Dlatego też należy sprawdzić, czy wykorzystywana przez nie biomasa/biopaliwo spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju. W tym celu można wykorzystać kryteria zapisane w Dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jedynie biomasa/biopaliwa, które spełniają te kryteria będą uznawane za odnawialne w kontekście Porozumienia Burmistrzów. W przypadku, gdy miasto lub gmina stosuje standardowe wskaźniki emisji i wykorzystuje biopaliwo, które nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju, zaleca się zastosowanie dla tego biopaliwa wskaźnika emisji, który jest równy wskaźnikowi odpowiadającego mu paliwa kopalnego. Na przykład kiedy miasto lub gmina korzysta z biodiesla, który nie jest wytwarzany w sposób zrównoważony, to należy zastosować wskaźnik emisji dla zwykłego oleju napędowego. Taka reguła jest wykorzystywana w celu zapobiegania stosowania nieprzyjaznych środowisku biopaliw, ale nie znajduje zastosowania w konwencjonalnych standardach szacowania emisji. Jeżeli miasto lub gmina stosuje wskaźniki emisji LCA i wykorzystuje biopaliwo, które nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju, zaleca się opracowanie dla niego wskaźnika emisji, który będzie uwzględniał wszystkie emisje powstające w całym cyklu jego życia.

Biomasa (nieprzetworzona)

Biomasa w formie nieprzetworzonej może pochodzić z gospodarki leśnej, użytków zielonych na terenie miasta i parków. Często jest to biomasa odpadowa. Należy zwrócić szczególną uwagę na pozyskiwanie drewna z odpadów budowlanych lub rozbiórki, gdyż może być ono zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie. Drewno takie nie powinno być spalane jako paliwo.

Możliwości - biomasa

Ze względu na dużą objętość biomasy w postaci nieprzetworzonej, szeroki przedział wilgotności, niskie ciepło spalania na jednostkę masy i dużą różnorodność technologii produkcji energii biomasa powinna być wykorzystywana lokalnie, w granicach opłacalności ekonomicznej. Poza biomasą odpadową praktykuje się wykorzystanie biomasy z upraw energetycznych, czyli upraw roślin szybko rosnących o znacznym potencjale energetycznym takich jak np. wierzba energetyczna, miskantus olbrzymi.

Obecnie na terenie Metropolii znajdują się między innymi następujące obiekty wykorzystujące energię biomasy (www.eo.org.pl):

zespół obiektów instalacji odgazowania składowiska i produkcji energii na składowisku odpadów w Gminie Suchy Las – większość energii sprzedawana jest firmie Enea S.A., a część wykorzystywana na potrzeby własne składowiska (produkcja ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie pomieszczeń zaplecza techniczno-socjalnego składowiska);

kotłownia opalana słomą – zlokalizowana na nieruchomości we wsi Otusz (własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Niepruszewie), powstała ona po przebudowie kotłowi opalanej węglem;

kotły o łącznej mocy 2,8 MW opalane za pomocą trocin i drewna kawałkowego – zainstalowane na terenie Firmy Greenkett Polska Sp. z o.o. pracują głównie dla ogrzewania suszarni oraz na potrzeby grzewcze zakładu, który zajmuje się obróbką mechaniczną drewnianych fryzów parkietowych przerabiając rocznie ok. 12 000 m3 drewna.

#### Biogaz

Biogaz, czyli gaz powstający w procesie rozkładu materii organicznej. Najważniejsze źródła pochodzenia biogazu to:

- oczyszczalnie ścieków,

- składowiska odpadów,

- Biogazownie rolnicze.

Proces powstawania biogazu w źródłach jest podobny i zachodzi na skutek fermentacji beztlenowej w obecności bakterii metanogennych, które w odpowiednich warunkach zamieniają związki organiczne w biogaz oraz substancje nieorganiczne.

Biogaz rolniczy

Ze względu na dobrze rozwiniętą produkcje roślinną i zwierzęcą obszar Metropolii Poznańskiej posiada duży potencjał do rozwoju biogazowni rolniczych. Stwierdzono, że potencjał ekonomiczny wielkopolski do produkcji biogazu rolniczego stanowi 13,5 PJ (24% krajowego potencjału). Ponad 62% powierzchni, tylko na terenie Powiatu Poznańskiego zajmują powierzchnie rolne. Hodowla zwierząt i trzody chlewnej stanowi główne źródło dochodów z rolnictwa.(http://www.wir.org.pl/archiwum/powiaty/poznan/ poznan.htm) Dzięki dużym obszarom przestrzennym oraz obecności odpadów roślinnych i zwierząt gospodarczych istnieje możliwość budowy biogazowni rolniczych.

Możliwości - biogaz

Na terenie Metropolii Poznańskiej istnieją duże możliwości pozyskania biogazu. W przypadku budowy biogazowni, biogaz generowany będzie głównie z odpadów zielonych oraz odchodów zwierząt. Pozwoli to na produkcję zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej, która zostanie wykorzystana do zaspokojenia potrzeb własnych przedsiębiorstw lub rozdysponowana w inny sposób. Dodatkowo odpady komunalne jak i osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków mogą zostać wykorzystane w celu wytworzenia biogazu.

#### Energia wód powierzchniowych

Zasoby wodno-energetyczne zależne są od przepływów, określanych na podstawie wieloletnich obserwacji. Przepływy rzek mogą charakteryzować się dużą zmiennością w czasie.

Potencjał techniczny wód powierzchniowych jest znacznie mniejszy od zasobów teoretycznych gdyż wiąże się z wieloma ograniczeniami i stratami, z których najważniejsze to:

nierównomierność naturalnych przepływów w czasie,

sprawność stosowanych urządzeń,

bezzwrotne pobory wody dla celów nieenergetycznych,

konieczność zapewnienia minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią (nienaruszalnego lub biologicznego).

Sieć rzeczna na terenie obszaru Metropolii Poznańskiej jest dobrze rozwinięta, jednak przez nizinny charakter rzek ( za wyjątkiem rzeki Drawy), spadki wód są niewielkie.

Możliwości i stan obecny

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyrównane stany wód i i dużą ilość niewielkich cieków wodnych należy stwierdzić iż na terenie Metropolii Poznańskiej istnieje duży potencjał do rozbudowy małych elektrowni wodnych.

W powiecie poznańskim działa mała elektrownia wodna (turbina lewarowa typu TPS 1000 o przełyku turbiny Qmax=3,0 m3/s, spadzie H=2,09 z generatorem o mocy 45-50 kVA). Usytuowana jest ona w korpusie jazu „Borkowice” zlokalizowanym na Kanale Mosińskim w km 8+820 w gminie Mosina.

#### Biopaliwa

Jednym z kierunków energetycznego wykorzystania biomasy jest produkcja biopaliw ciekłych, do których zaliczyć można:

benzyny silnikowe zawierające powyżej 5% objętościowo biokomponentów lub powyżej 15% objętościowo eterów (bioetanol);

olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów;

ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny stanowiące samoistne paliwa;

biogaz i biowodór pozyskiwany z biomasy;

biopaliwa syntetyczne, czyli syntetyczne węglowodory lub ich mieszanki, wytwarzane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa

Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która zmienia i w następstwie uchyla dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, biopaliwa i biopłyny mogą być wykorzystywane na terenie Wspólnoty tylko wtedy, gdy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju:

- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw i biopłynów wynosi co najmniej 35%; począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z wykorzystania biopaliw i biopłynów wynosi co najmniej 50 %. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi co najmniej 60 % dla biopaliw i biopłynów wytworzonych w instalacjach, które rozpoczęły produkcję w dniu 1 stycznia 2017 r. lub później.

Biopaliwa i biopłyny nie mogą pochodzić z surowców uzyskanych z terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, czyli terenów, które w styczniu 2008 r. lub później posiadały status:

- lasów pierwotnych i zalesionych gruntów, gdzie nie istnieją widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały zaburzone;

- obszarów ochrony przyrody, chyba że przedstawiono dowody, że produkcja surowców nie narusza celów ochrony przyrody;

- obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności.

Biopaliwa i biopłyny nie mogą pochodzić z surowców uzyskanych z terenów zasobnych w węgiel. Zapis ten dotyczy terenów podmokłych, obszarów stale zalesianych oraz obszarów obejmujących więcej niż jeden ha z drzewami i wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew pomiędzy 10% a 30% lub drzewami mogącymi osiągnąć ten pułap,

Biopaliw i biopłynów nie wytwarza się z surowców pozyskanych z terenów, które były torfowiskami w styczniu 2008 r., chyba że przedstawiono dowody, że przy uprawie i zbiorach tych surowców nie stosowano melioracji uprzednio niemeliorowanych gleb;

Surowce rolne uprawiane we Wspólnocie i wykorzystywane do produkcji biopaliw i biopłynów, są uzyskiwane zgodnie z wymogami i normami określonymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników, a także zgodnie z minimalnymi wymogami dotyczącymi zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Polskie prawo reguluje wytwarzanie i wykorzystanie biopaliw i biokomponentów poprzez Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dokument określa zasady i obowiązki wytwórców biokomponentów i biopaliw w zakresie ich wytwarzania, magazynowania i wprowadzania do obrotu. Biokomponenty wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane do produkcji biopaliw muszą uzyskać certyfikat jakości wydany przez upoważnione do tego akredytowane jednostki certyfikujące.

Jednym z głównych celów polityki energetycznej Polski do 2030 roku w obszarze odnawialnych źródeł energii jest zwiększenie udziału biopaliw w rynku paliw transportowych do 2020 roku do poziomu 10%. Zwiększenie obowiązku zapewnienia udziału biokomponentów w ogólnej ilości sprzedawanych paliw i biopaliw ciekłych nakłada na przedsiębiorców Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2013-2018, według którego przedsiębiorcy sprzedający, zbywający w innej formie lub zużywający na własne potrzeby paliwa i biopaliwa ciekłe są zobowiązani do stosowania określonej w NCW ilości biokomponentów. W latach 2014–2016 będzie to 7,1% (czyli tyle ile obowiązywało w roku 2013), natomiast w latach 2017 i 2018 odpowiednio 7,8% i 8,5%.

Obecnie na rynku dostępne są na wybranych stacjach paliw biopaliwa. Wykorzystanie zależy od posiadanego przez kierowców typu pojazdu oraz osobistych preferencji. Ponadto biokomponenty w paliwach obecne są w ilości określonej w rozporządzeniu.

Ze względu na swoją uniwersalność i stosunkowo łatwe zastępowanie paliw konwencjonalnych, biopaliwa mogą mieć powszechne zastosowanie na terenie metropolii. Zależne jest to jednak od konkurencyjności cenowej tych paliw w stosunku do paliw konwencjonalnych.

#### Podsumowanie potencjału energii odnawialnej

Na terenie Metropolii Poznańskiej największy potencjał energii odnawialnej możliwej do zagospodarowania wykazuje energia słoneczna, energia wiatrowa oraz geotermia płytka. Znacznym źródłem OZE może być biogaz rolniczy. Energia wód powierzchniowych (ze względu na rzeźbę terenu) ma niewielkie znaczenie jako potencjalne źródło energii na terenie obszaru (oprócz małej energetyki wodnej).

Dostępne na terenie Metropolii źródła energii odnawialnej, można wykorzystać poprzez: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe turbiny wiatrowe oraz biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Dzięki zasobom energetycznym można rozbudować inteligentne sieci na terenie całego obszaru Metropolii Poznańskiej.

W koncepcji energetyki rozproszonej podmioty inwestują przede wszystkim w źródła wytwarzające energię na własne potrzeby i sprzedaż (jako prosumenci) nadwyżek energii do sieci. Przyjęty w Polsce w połowie ubiegłej dekady model wsparcia zielonej energii w postaci tzw. świadectw pochodzenia (praw majątkowych do wprowadzanej do sieci energii z OZE) powoduje, że nie zawsze energia wyprodukowana jest najpierw zużywana na własne potrzeby, a potem (ew. nadwyżki) na sprzedaż.

Rozpatrywane technologie generacji rozproszonej można podzielić z uwagi na ich dojrzałość techniczną, ekonomiczną oraz rynkową. Do technologii obecnie dostępnych komercyjnie w warunkach polskich (i w określonych uwarunkowaniach lokalnych) można zaliczyć technologie średniej skali, takie jak agregaty/układy kogeneracyjne z silnikami na gaz i na biomasę, małe elektrownie wodne oraz elektrownie wiatrowe i biogazownie o mocy powyżej 1 MW. Wiele technologii mikrogeneracji właśnie teraz dynamicznie wchodzi na rynek i są to: małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz systemy fotowoltaiczne.

Otoczenie sprzyjające rozwojowi energetyki rozproszonej, a zwłaszcza mikrogeneracji, tworzą rozwijane obecnie technologie magazynowania energii i koncepcja inteligentnych sieci. Rozwój takich technologii generacji rozproszonej, jak kolektory słoneczne czy małe elektrownie wiatrowe wymaga wykorzystania technologii lokalnego magazynowania energii (ciepła i energii elektrycznej), z których najtańsze obecnie i najbardziej dostępne są technologie magazynowania energii w gorącej wodzie (zasobniki/bojlery indywidualne w domach mieszkalnych), gruntowe magazyny ciepła oraz tzw. osiedlowe, ziemne magazyny ciepła.

Dodatkowy impuls i nowoczesny kierunek rozwoju generacji rozproszonej nadaje koncepcja tzw. inteligentnych sieci energetycznych (ISE), w tym mikrosieci. Koncepcja ta, rozwijana dopiero od niedawna w Polsce i promowana m. in. przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmuje nie tylko zmianę podejścia do samych sieci dystrybucyjnych, ale także systemy generacji rozproszonej oparte na wykorzystaniu OZE i „mikroźródła” wraz z systemami zdecentralizowanego magazynowania energii. Elementy w mikrosieciach współpracują z lokalnymi sieciami i są łączone w węzłach zwyczajowo do sieci niskiego napięcia. ISE umożliwiają dwukierunkową wymianę informacji i energii pomiędzy producentami i użytkownikami, a co za tym idzie, wyższy poziom przejrzystości, który promuje odpowiedzialne i oszczędne korzystanie z energii po stronie użytkowników. ISE, służąc interesom odbiorcy końcowego energii, pozwalają na zwiększenie efektywności lokalnego wykorzystania OZE i zmniejszenie straty energii wytwarzanej w scentralizowanych źródłach oraz tworzą dodatkowy rynek dla generacji rozproszonej.

Ponadto, wykorzystując generowaną energię w miejscu jej wytworzenia, unika się strat energii na przesyle, w odróżnieniu od scentralizowanych jednostek wytwórczych.

Technologie generacji rozproszonej charakteryzują się dość dużym zakresem kosztów produkcji energii (zależy on od lokalizacji, jak i od indywidualnej charakterystyki źródła). Jednak już obecnie niektóre z nich są konkurencyjne wobec tradycyjnych, scentralizowanych źródeł. W przyszłości należy oczekiwać, że stosowanie odnawialnych źródeł generacji rozproszonej będzie jeszcze bardziej opłacalne, nie tylko z powodu szybkiego rozwoju technologii, lecz także z braku wpływu na koszty wahań (wzrostów) cen na światowym rynku paliw. Opłacalność technologii generacji rozproszonej zależy też od kosztów alternatywnych zaopatrzenia w energię, które są różne u różnych odbiorców i rosną u tych, którzy są bardziej oddaleni od centrów zaopatrzenia w energię ze źródeł scentralizowanych.

Główne bariery ograniczające rozwój wykorzystania OZE w Polsce:

Duże koszty inwestycyjne – długi okres zwrotu. W podejmowaniu decyzji o inwestycji w OZE bierze się pod uwagę przede wszystkim zyski finansowe pomijając korzyści środowiskowe czy społeczne;

Długi czas przygotowania inwestycji ze względu na skomplikowane procedury.

Wykluczenie obszarów chronionych, rezerwatów przyrody, parków narodowych i obszarów Natura 2000 z terenów inwestycji w OZE (zwłaszcza wiatrowe i wodne) – wystawianie negatywnych ocen o oddziaływaniu na środowisko;

Niska świadomość społeczna. Brak wiedzy i zakorzenione mity dotyczące wpływu instalacji OZE na środowisko i człowieka;

Brak zrozumienia celu rozwoju odnawialnych źródeł energii;

Brak koordynacji działań władz dla rozwoju OZE w Polsce.

### Redukcja zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej

Analiza potencjału uwzględnia możliwości efektywnego wykorzystania energii dla powszechnie stosowanych technologii w następujących obszarach jej użytkowania:

w oświetleniu pomieszczeń i ulic;

w ogrzewaniu i przygotowaniu ciepłej wody w budynkach;

w lokalnych kotłowniach i ciepłowniach systemowych;

w usługach chłodzenia, gotowania, zmywania itp.;

w gospodarstwach domowych;

elektryczne napędy małej i średniej mocy;

sieci elektryczne i cieplne.

#### Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, małe i średnie przedsiębiorstwa

Możliwości ograniczenia zużycia energii w sektorze budynków, to przede wszystkim:

termomodernizacja przegród zewnętrznych (okna, ściany, stropy itd.),

montaż automatyki regulacyjnej,

modernizacja instalacji grzewczej,

odzysk ciepła z wentylacji,

modernizacja kotłów grzewczych,

modernizacja przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,

zastosowanie kolektorów słonecznych i paneli PV,

modernizacja osiedlowych kotłowni grzewczych,

modernizacja źródeł ciepła w systemach sieciowych.

Efektywność poszczególnych przedsięwzięć jest różna (Rysunek 16, Tabela 30). W skali Polski wyżej wymienione działania charakteryzują się potencjałem oszczędności energii rzędu 513 PJ/rok. Około 1/3 tego potencjału (163,1 PJ/rok) jest opłacalna w warunkach cen paliw i energii z roku 2008. Blisko 90% ma jednostkowe koszty zaoszczędzenia energii (CCE) poniżej 50 zł/GJ.

Rysunek 16. Potencjał oszczędności energii w budynkach w Polsce. Objaśnienia oznaczeń przedstawia Tabela 30

Źródło: Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego

Tabela 30. Przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii w budynkach

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Grupa użytkowników energii |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja przegród zewnętrznych (okna, ściany…) | Budynki mieszkalne jednorodzinne - istniejące |
| 2. | Termomodernizacja przegród zewnętrznych (okna, ściany…) | Budynki mieszkalne jednorodzinne - nowe |
| 3. | Termomodernizacja przegród zewnętrznych (okna, ściany…) | Budynki mieszkalne wielorodzinne - istniejące |
| 4. | Termomodernizacja przegród zewnętrznych (okna, ściany…) | Budynki mieszkalne wielorodzinne - nowe |
| 5. | Montaż automatyki regulacyjnej | Budynki mieszkalne jednorodzinne - istniejące |
| 6. | Montaż automatyki regulacyjnej | Budynki mieszkalne jednorodzinne - nowe |
| 7. | Montaż automatyki regulacyjnej | Budynki mieszkalne wielorodzinne - istniejące |
| 8. | Montaż automatyki regulacyjnej | Budynki mieszkalne wielorodzinne - nowe |
| 9. | Modernizacja instalacji c.o. | Budynki mieszkalne jednorodzinne - istniejące |
| 10. | Modernizacja instalacji c.o. | Budynki mieszkalne jednorodzinne - nowe |
| 11. | Modernizacja instalacji c.o. | Budynki mieszkalne wielorodzinne - istniejące |
| 12. | Modernizacja instalacji c.o. | Budynki mieszkalne wielorodzinne - nowe |
| 13. | Odzysk ciepła | Budynki mieszkalne jednorodzinne - istniejące |
| 14. | Odzysk ciepła | Budynki mieszkalne jednorodzinne - nowe |
| 15. | Odzysk ciepła | Budynki mieszkalne wielorodzinne - istniejące |
| 16. | Odzysk ciepła | Budynki mieszkalne wielorodzinne - nowe |
| 17. | Termomodernizacja przegród zewnętrznych (okna, ściany…) | Budynki użyteczności publicznej |
| 18. | Montaż automatyki regulacyjnej | Budynki użyteczności publicznej |
| 19. | Modernizacja instalacji c.o. | Budynki użyteczności publicznej |
| 20. | Odzysk ciepła | Budynki użyteczności publicznej |
| 21. | Termomodernizacja przegród zewnętrznych (okna, ściany…) | Średnie i małe przedsiębiorstwa |
| 22. | Montaż automatyki regulacyjnej | Średnie i małe przedsiębiorstwa |
| 23. | Modernizacja instalacji c.o. | Średnie i małe przedsiębiorstwa |
| 24. | Odzysk ciepła | Średnie i małe przedsiębiorstwa |
| 25. | Modernizacja kotłów grzewczych | Budynki mieszkalne jednorodzinne |
| 26. | Modernizacja przepływowych podgrzewaczy c.w.u. | Budynki mieszkalne jednorodzinne |
| 27. | Montaż kolektorów słonecznych | Budynki mieszkalne jednorodzinne |
| 28. | Montaż kolektorów słonecznych | Budynki mieszkalne wielorodzinne |
| 29. | Modernizacja kotłów grzewczych | Budynki użyteczności publicznej |
| 30. | Modernizacja przepływowych podgrzewaczy c.w.u. | Budynki użyteczności publicznej |
| 31. | Modernizacja kotłów grzewczych | Średnie i małe przedsiębiorstwa |
| 32. | Modernizacja przepływowych podgrzewaczy c.w.u. | Średnie i małe przedsiębiorstwa |

#### Sprzęt gospodarstwa domowego (AGD) i oświetlenie pomieszczeń

Oszczędność energii wynika tu przede wszystkim ze wzrastającej efektywności energetycznej sprzętu AGD (urządzenia coraz wyższej klasy energetycznej) oraz oświetlenia (świetlówki kompaktowe oraz oświetlenie LED).

Szacunkowy potencjał oszczędności energii dla Polski wynosi 9,706 TWh/rok (szacunki z roku 2008 z uwzględnieniem stanu sprzętów w gospodarstwach domowych i stanu na 2020 rok wynikający z wymiany istniejącego, nieekologicznego sprzętu na nowy, energooszczędny, z uwzględnieniem przyrostu związanego ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej przy wzroście nasycenia takim sprzętem jak: zmywarki i płyty kuchenne w gospodarstwach domowych).

Cały potencjał w tej grupie użytkowania energii elektrycznej można uznać za ekonomiczny, bo przedsięwzięcia są opłacalne (ujemne koszty zaoszczędzonej energii i redukcji CO2 - wartości zaoszczędzonej energii elektrycznej z nawiązką pokrywają koszty inwestycji przedsięwzięć energooszczędnych), a wzrost cen energii elektrycznej prowadzi do zwiększenia jego opłacalności.

Potencjał ten może być wykorzystany zarówno w sektorze mieszkalnym jak i usługowym.

#### Układy napędowe

Układy napędowe są powszechnie stosowane w wielu sektorach (np. silniki wind w budynkach, pompy). Potencjał oszczędności energii elektrycznej w układach napędowych dla Polski szacowany jest na 12,4 TWh/rok. Jako główne możliwości należy wskazać:

wymiana silników elektrycznych ze standardowych na silniki o podwyższonej sprawności w zakresie mocy od 0,75 do 3000 kW,

wprowadzenie regulacji częstotliwościowej dla napędów w zakresie mocy od 0,75 do 3000 kW

wymiana pomp odśrodkowych ze standardowych na pompy o podwyższonej sprawności w zakresie mocy od 4 do 130 kW,

wymiana pomp obiegowych klasy energetycznej C i D na pompy o klasie A w zakresie mocy poniżej 3 kW.

Powyższe działania charakteryzują się przeważnie znaczącą opłacalnością wykorzystania zarówno potencjału zaoszczędzonej energii elektrycznej, jak i redukcji CO2 (ujemne jednostkowe koszty zaoszczędzonej energii).

#### Inne obszary poprawy efektywności

W tej grupie działań w skali kraju można wskazać następujące grupy działań, wraz z szacunkowym potencjałem:

Modernizacja cieplnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych – 12,49 PJ/rok

Modernizacja elektrycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych – 3068 GWh/rok

Modernizacja oświetlenia ulic i placów – 1314 GWh/rok

Oświetlenie hal i warsztatów – 248 GWh/rok

#### Łączny potencjał efektywności energetycznej

Podsumowując możliwości poprawy efektywności energetycznej należy wskazać, że w skali kraju (Tabela 31) największe możliwości tkwią w zakresie działań efektywnościowych w budownictwie (termomodernizacje, modernizacja systemów grzewczych, odzysk ciepła, wykorzystanie OZE itp.) – według szacunków jest to 2/3 całkowitego potencjału oszczędności energii. Drugie w kolejności jest wytwarzanie energii elektrycznej, a następnie modernizacja układów napędowych i wymiana sprzętu AGD wraz z oświetleniem.

W zakresie możliwości działań samorządu jest znacząca część całkowitego potencjału efektywności energetycznej, a jako główne obszary działań należy wskazać:

Wykorzystanie możliwości efektywności energetycznej w budynkach publicznych oraz wspieranie działań w budynkach mieszkalnych oraz usługowych;

Zastępowanie starych, nieefektywnych układów napędowych (silniki elektryczne), efektywnymi w obiektach publicznych oraz spółkach komunalnych oraz wspieranie takich działań w sektorze mieszkaniowym i usługowym;

Wymianę sprzętu AGD i oświetlenia na bardziej efektywne (obiekty własne) oraz wspieranie takich działań w sektorze mieszkaniowym i usługowym;

Modernizację sieci dystrybucji ciepła;

Modernizację oświetlenia ulic i placów.

Tabela 31. Podsumowanie potencjału efektywności energetycznej dla Polski.

| Obszary poprawy efektywności energetycznej w Polsce | Potencjał [TWh/rok] | Udział w % |
| --- | --- | --- |
| Wytwarzanie energii elektrycznej | 40,0 | 18,8 |
| Sprzęt gospodarstwa domowego i oświetlenie mieszkań | 9,7 | 4,6 |
| Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, małe i średnie przedsiębiorstwa | 142,5 | 67,0 |
| Napędy | 12,4 | 5,8 |
| Modernizacja ciepłowniczych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych | 3,1 | 1,5 |
| Modernizacja elektrycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych | 3,5 | 1,6 |
| Oświetlenie ulic i placów | 1,3 | 0,6 |
| Oświetlenie hal i warsztatów | 0,3 | 0,1 |
| Razem | 212,8 | 100,0 |

Źródło: Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego

### Redukcja emisji w transporcie

Emisje z transportu cechują się stałą tendencją wzrostową. Jest to jednocześnie sektor, w którym trudno jest uzyskać redukcję emisji środkami technicznymi – wiąże się to przede wszystkim ze stopniowym zmniejszaniem zużycia paliwa przez pojazdy, jednak wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych jest kosztowne. Emisje z transportu stanowią bardzo istotną część emisji gazów cieplarnianych w miastach, co wynika z konieczności poruszania się po terenie miasta, do czego wykorzystywany jest przede wszystkim transport samochodowy.

Metody ograniczania emisji w transporcie można podzielić na dwie główne grupy:

- Metody techniczne.

- Metody nietechniczne.

Metody techniczne

Zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy – stopniowe ograniczanie ilości zużywanego paliwa, w przeliczeniu na 100 km (nowsze samochody zużywają mniej paliwa – na skutek redukcji wagi pojazdu, zwiększenia aerodynamiki, zastosowania mniej energochłonnych komponentów, wykorzystania silników o wyższej sprawności spalania). Wymiana pojazdów na zużywające mniej paliwa następuje naturalnie, można jednak przyspieszyć ten trend stosując odpowiednie zachęty (np. podatkowe) oraz ograniczenia (w ruchu starych pojazdów).

Zastosowanie paliw niskoemisyjnych – pojazdy mogą być zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG), gazem płynnym (LPG) lub gazem ziemnym w postaci ciekłej (LNG). Paliwa te charakteryzują się mniejszą emisją niż tradycyjne paliwa (benzyna i olej napędowy); CNG jest obecnie stosowane do zasilania flot pojazdów komunikacji publicznej w niektórych miastach – jest to rozwiązanie efektywne, wymaga jednak dużej inwestycji w odpowiednią infrastrukturę i flotę pojazdów. LPG jest powszechnie stosowanym paliwem samochodowym w Polsce. LNG obecnie jest stosowany głównie w ciężkim transporcie drogowy dodatkowo od niedawna LNG wykorzystywany jest również do zasilania jednostek pływających.

Zastosowanie pojazdów hybrydowych – pojazdy w pełni hybrydowe (bateria podłączona do napędu pojazdu) oraz hybrydowe typu plug-in (zasilane energią elektryczną z sieci) przyczyniają się do ograniczenia emisji, zmniejszając zużycie paliwa konwencjonalnego przez pojazd. Jest to jednak rozwiązanie, które nie jest szczególnie opłacalne ekonomicznie – koszt pojazdów hybrydowych przewyższa potencjalne oszczędności.

Zastosowanie pojazdów elektrycznych – pojazdy te ograniczają emisję bezpośrednią do zera, jednak istotna w tym przypadku jest emisja pośrednia związana z wyprodukowaniem energii elektrycznej, którą zasilany jest pojazd. Zakładając zużycie energii miejskiego auta elektrycznego na poziomie 15-20 kWh/100 km i wskaźnik emisji energii elektrycznej dla Polski na poziomie 0,8 kg CO2/kWh otrzymujemy pośrednie emisje CO2 w zakresie 12-16 kg CO2/100 km, co jest tylko nieco poniżej poziomu emisji pojazdów zasilanych benzyną i olejem napędowym (w cyklu miejskim: benzyna ok. 21 kg CO2/100 km, olej napędowy ok. 18 kg CO2/100 km). Jednak pojazdy elektryczne ze względu na brak bezpośrednich emisji oraz niski poziom hałasu doskonale nadają się jako środek transportu na terenie miast. Pojazdy elektryczne cechują się dosyć dużym kosztem, znacznie większym niż pojazdy hybrydowe. Kluczową rolę w pojazdach elektrycznych ma koszt akumulatorów.

Wprowadzenie Inteligentnego Systemu Transportowego – zastosowanie technologii informatycznych, automatycznych, telekomunikacyjnych, pomiarowych oraz określonych technik zarządzania w transporcie przyczyni się do zwiększenia efektywności systemu transportowego i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zwiększenie przepustowości sieci spowoduje zmniejszenie czasu podróży, a co za tym idzie-także i zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temu nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych do atmosfery. Dodatkowymi korzyściami z wprowadzenia ITS są aspekty ekonomiczne: ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem i renowacją nawierzchni oraz modernizacją taboru drogowego.

Efektywne silniki elektryczne i odzysk energii z procesu hamowania w pojazdach elektrycznych (transport szynowy).

Wykorzystywanie w silnikach pojazdów filtrów służących ograniczaniu emisji cząstek stałych.

Metody nietechniczne

Działania prowadzące do zwolnienia tempa wzrostu transportochłonności gospodarki i życia.

Żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w transporcie przede wszystkim potrzebna jest racjonalizacja potrzeb podróżowania i transportowania ładunków (ang. demand management), a co za tym idzie, oddziaływanie na popyt na usługi transportowe i na sposób jego zaspokajania. Ograniczenie tempa wzrostu ruchu i przewozów, optymalizację długości podróży i podziału zadań przewozowych można uzyskać w wyniku kształtowania właściwej: gospodarki przestrzennej, modelu konsumpcji indywidualnej, polityki motoryzacyjnej i środków fiskalnych. Potrzeby transportowe mogą być ograniczane poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik komunikowania się, czyli rozwój telepracy, telekonferencji, telezakupów, e-rządzenia, e-opieki zdrowotnej, teleuczenia się itp. Wzrost potrzeb transportowych może być ograniczony przez odpowiednie planowanie zagospodarowania przestrzennego. Należałoby w związku z tym ograniczać rozprzestrzenianie się miast i przeciwdziałać procesom suburbanizacji (ekspansja terytorialna miast); koncentrować funkcje (mieszkanie, praca, usługi) w korytarzach obsługiwanych sprawnym transportem publicznym, lokalizować aktywności biurowe i handlowe w centrach miejskich lub innych miejscach dobrze obsługiwanych przez komunikację zbiorową, dokonywać zmian w przestrzennej organizacji produkcji, magazynowania i dystrybucji itp. Istotne jest też promowanie rozwoju produkcji i produktów lokalnych, co prowadzi do zmniejszenia potrzeb na usługi transportowe, ale także przyczynia się do zachowania/tworzenia miejsc pracy i buduje gospodarkę lokalną.

Działania powodujące zahamowanie wzrostu lub ograniczenie udziału wysoko energochłonnych środków transportu.

Ważnym instrumentem są opłaty za zatłoczenie (tzw. z ang. congestion charges lub road pricing), z których dochody mogą służyć wspieraniu transportu przyjaznego środowisku, jak: szynowy, rowerowy czy pieszy. Do podstawowych instrumentów służących zmianie zachowań komunikacyjnych na zachowania bardziej przyjazne ochronie klimatu można zaliczyć: opłaty związane z zakupem pojazdów (promocja pojazdów o niskiej emisji GHG), ogólne opłaty za korzystanie z infrastruktury, opłaty za użytkowanie pojazdów np. roczne, opłaty za korzystanie z autostrad lub dróg ekspresowych czy ich specyficznych odcinków, takich jak tunele czy mosty, opłaty za zatłoczenie, opłaty za wjazd np. do centrum oraz opłaty parkingowe (przyuliczne i pozauliczne) wykorzystywane w celu zrównoważenia podaży i popytu na przestrzeń uliczną oraz poprawę komunikacji zbiorowej. Ważne jest też kształtowanie tzw. łańcuchów ekomobilności, czyli tworzenie ułatwień służących przyjaznemu dla użytkownika łączeniu podróżowania transportem publicznym z rowerowym i pieszym wewnątrz miast, jak i w powiązaniu z jego otoczeniem. Warto też rozważyć wprowadzanie obligatoryjnych planów obsługi dużych zakładów pracy przez komunikację zbiorową.

Działania mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania transportu

Ważne jest wprowadzanie instrumentów służących lepszemu wykorzystywaniu pojazdów, jak: zachęcanie do korzystania z kombinacji środków transportu (multimodalny transport ładunków, system Park and Ride) oraz bardziej intensywnego ich wykorzystywania: zaawansowane rozwiązania logistyczne, wspólne użytkowanie samochodu (car pooling/lift sharing); racjonalizacja usług transportu publicznego przez ich dostosowanie do potrzeb zmieniających się w czasie i miejscu, stosowanie różnorodnego taboru (wielkość, ilość, częstotliwość funkcjonowania), tak aby jego pojemność była wykorzystana w pełni, bez pogarszania sprawności i komfortu podróżowania. Inteligentne systemy transportowe w znacznie większym stopniu mogą być wykorzystane do zarządzania mobilnością zwłaszcza w miastach. Wśród wielu możliwych działań związanych z zarządzaniem ruchem za najważniejsze należy uznać: wykorzystanie wydzielonych pasów oraz systemów sterowania w celu realizacji priorytetów dla komunikacji zbiorowej, wydzielanie pasów dla użytkowników systemu car-pool, rozwój ulic i ciągów pieszych, podział miasta na sektory o zróżnicowanej dostępności; poprawianie jakości komunikacji zbiorowej przez wydzielanie torowisk tramwajowych oraz pasów ruchu lub ulic tylko dla autobusów; wykorzystywanie telematyki do budowy zintegrowanych systemów zarządzania transportem. Kolejnym wartym uwagi aspektem jest ułatwienie i skrócenie czasu poszukiwania wolnych miejsc parkingowych. Jest to możliwe poprzez zastosowanie wyświetlaczy wskazujących ilość wolnych miejsc na parkingach. Równie istotne jest rozwijanie sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów.

Działania edukacyjne

W przypadku redukcji emisji zanieczyszczeń generowanych w sektorze transportu, istotną rolę odgrywa edukacja, która promuje zrównoważoną mobilność oraz służy zmianie zachowań społecznych. W ten sposób można próbować wpływać na zachowania użytkowników, tak aby ze zrozumieniem podejmowali właściwe, zrównoważone wybory co do korzystania ze środków transportu. Polityki transportowe mają silny, bezpośredni wpływ na życie ludzi i są często bardzo kontrowersyjne, dlatego obywatele powinni być dobrze poinformowani o przyczynach i uzasadnieniach dokonywanych wyborów. Obok zmiany zachowań niezbędne jest promowanie tzw. eco-driving, czyli zrównoważonego stylu jazdy samochodem (ograniczającego zużycie paliwa).

### Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych na Terenie Metropolii Poznańskiej

Na podstawie aktualnej wielkości emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem analizy stanu obecnego, analizy możliwości ograniczania emisji poprzez zastosowanie OZE, środków poprawy efektywności energetycznej oraz innych możliwości redukcji emisji wskazane zostały dla Metropolii Poznańskiej główne potencjalne obszary redukcji emisji. W wymienionych obszarach powinny zostać skoncentrowane planowane działania.

#### Budynki

- Budynki publiczne (komunalne) – ograniczony potencjał w zakresie efektywności energetycznej (znaczny stopień termomodernizacji, wymienione źródła ciepła), ale istnieją możliwości optymalizacji zużycia energii. Wciąż istnieje duży potencjał wykorzystania OZE (kolektory słoneczne i fotowoltaika, w niewielkim stopniu pompy ciepła)

- Budynki usługowe (niekomunalne) – znaczny potencjał w zakresie redukcji emisji, poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwłaszcza w budynkach powstałych w ubiegłym wieku. Szczególnie efektywne działania to termomodernizacja budynków (kompleksowa, lub częściowa – np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Budynki usługowe również charakteryzują się znacznym potencjałem optymalizacji zużycia energii, a także dużym potencjałem w zakresie wykorzystania OZE.

- Budynki mieszkalne – bardzo duży potencjał w zakresie efektywności energetycznej – zwłaszcza termomodernizacja i wymiana źródeł ogrzewania. Mniejszy potencjał mają budynki spółdzielni mieszkaniowych, które są systematycznie modernizowane. Natomiast największy potencjał jest w starej zabudowie w centralnej części miasta, zwłaszcza w miejskim zasobie budynków komunalnych oraz w budynkach jednorodzinnych na terenie całego miasta. W zakresie użytkowania energii w budynkach mieszkalnych również istotne znaczenie ma możliwość wymiany sprzętu AGD oraz oświetlenia, a także zmiana zachowań (racjonalne wykorzystanie energii). W grupie budynków mieszkalnych, w starej zabudowie i jednorodzinnych istotny potencjał redukcji emisji tkwi w ograniczeniu stosowania węgla do celów gospodarczo-bytowych. Poza ograniczeniem emisji GHG, działania w zakresie zastąpienia węgla innym, bardziej ekologicznym paliwem przyczyniają się do ograniczenia emisji pyłów i benzo(a)pirenu.

#### Instalacje

- Oświetlenie uliczne – znaczny potencjał redukcji do osiągnięcia głównie środkami technicznymi poprzez kosztowne wdrożenie oświetlenia wykorzystującego diody LED, a także montażu urządzeń redukujących zużycie energii w okresach mniejszego natężenia ruchu. Istnieją (mniejsze) możliwości redukcji zużycia energii do osiągnięcia metodami organizacyjnymi.

- Przemysł – zakłady przemysłowe funkcjonujące na terenie obszaru są stosunkowo nowoczesne, ale charakteryzują się znacznym potencjałem redukcji emisji – zarówno poprzez działania inwestycyjne w nowe technologie, lub działania termomodernizacyjne jak i poprzez działania organizacyjne (np. wdrażanie standardów zarządzania energią – ISO 50001). Również bardzo istotne jest podejmowanie dobrowolnych działań w zakresie określenia i ograniczania śladu węglowego (carbon footprint) przedsiębiorstw i produktów oraz wdrażanie zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu (zasady CSR).

- Dystrybucja ciepła – potencjał tkwi w redukcji emisji poprzez wzrost kogeneracji latem (np. popularyzacja sieciowej ciepłej wody użytkowej lub użycie ciepła sieciowego do klimatyzacji). W wyniku tego typu działań, ogólny wzrost obciążenia sieci wpłynie na zmniejszenie strat przepływu ciepła. Inne możliwości redukcji obejmują dalszą wymianę sieci ciepłowniczej do standardu preizolowanego oraz modernizację istniejących węzłów cieplnych. Również działania w zakresie rozwoju sieci (przyłączanie nowych odbiorców) charakteryzują się redukcją emisji, jeżeli zastępowane jest wysokoemisyjne źródło ciepła).

#### Transport

- Transport publiczny – wciąż istnieje znaczny potencjał redukcji emisji możliwy do uzyskania środkami technicznymi (wymiana starych pojazdów na nowe) oraz nietechnicznymi (np. poprzez szkolenia kierowców, optymalizację tras, zwiększenie atrakcyjności i komfortu podróży transportem publicznym przekładającym się na zwiększenie ilości pasażerów).

- Transport prywatny – bardzo duży potencjał ograniczenia emisji, możliwy do uzyskania zarówno środkami technicznymi jak i nietechnicznymi. W przypadku transportu prywatnego bardziej optymalne kosztowo są działania nietechniczne – ukierunkowane na zmianę wzorców mobilności w mieście (zmianę tzw. modal split, czyli udziału poszczególnych środków transportu na terenie miasta).

- Potencjał redukcji emisji w sektorze transportu tkwi we wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) przyczyniających się do upłynnienia ruchu pojazdów w mieście.

#### Gospodarka odpadami

Dla ograniczenia redukcji emisji z odpadów znaczny potencjał upatruje się w rozwiązaniach organizacyjnych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście i prowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnych w celu zmiany zachowań konsumentów: propagowanie kupowania trwałych rzeczy, powtórnego wykorzystania przedmiotów i opakowań. Potencjał redukcji emisji w tym sektorze można wskazać także w zakresie zasilania floty pojazdów firmy transportującej odpady na składowisko (SITA) paliwem ekologicznym (np. biogazem z wysypiska).

#### Lokalna produkcja energii

Na terenie miasta istnieje znaczący potencjał redukcji emisji związany z wykorzystaniem małych, rozproszonych źródeł energii, głównie opartych o OZE. Główne kierunki rozwoju w tej dziedzinie energetyki to fotowoltaika, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Należy jednak podkreślić, że tam gdzie jest to możliwe należy stosować jako podstawowe źródło ciepła miejską sieć ciepłowniczą, opartą na wysokosprawnej kogeneracji. W miejscach, w których ze względów technicznych jak i ekonomicznych podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub utrudnione, zaleca się rozszerzać i wzmacniać sieci gazowe, by mogły być alternatywą dla indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

## SPIS TABEL

Tabela 1. Liczba ludności gminy Kleszczewo w latach 2010-2014 w podziale na płeć	19

Tabela 2. Ludność gminy Kleszczewo w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2010-2013	19

Tabela 3. Liczba bezrobotnych w latach 2010-2013	20

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Kleszczewo i powiatu poznańskiego w latach 2010-2013 w podziale na liczbę zatrudnianych pracowników	20

Tabela 5. Nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Kleszczewo, powiecie poznańskim oraz województwie wielkopolskim w latach 2011-2013	21

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD 2007 w gminie Kleszczewo w latach 2011-2013	22

Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe	23

Tabela 8. Wyposażenie techniczno-sanitarne gminy Kleszczewo	23

Tabela 9. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń	26

Tabela 10. Poziomy informowania i poziomy alarmowe dla pyłów	26

Tabela 11. Zestawienie dróg powiatowych na terenie gminy Kleszczewo	28

Tabela 12. Zestawienie zbiorcze danych o rodzajach i ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2010-2012	29

Tabela 13. Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w gminie Kleszczewo	31

Tabela 14. Przyjęty podział źródeł emisji na sektory, podsektory i kategorie	38

Tabela 15. Zestawienie potencjałów globalnego ocieplenia (GWP) poszczególnych GHG	41

Tabela 16. Wskaźniki emisji CO2 odnoszące się do końcowego zużycia paliw i energii	42

Tabela 17. Wielkość emisji CO2 w gminie Kleszczewo w 2010 roku wg podsektorów	47

Tabela 18. Wielkość emisji CO2 w gminie Kleszczewo w 2010 roku wg źródeł energii	49

Tabela 19. Wielkość emisji CO2 w gminie Kleszczewo w 2013 roku wg podsektorów	51

Tabela 20. Wielkość emisji CO2 w gminie Kleszczewo w 2010 roku wg źródeł energii	53

Tabela 21. Tendencje zmian w wielkości emisji w gminie Kleszczewo w latach 2010 i 2013 wg sektorów	55

Tabela 22. Tendencje zmian w wielkości emisji w gminie Kleszczewo w latach 2010 i 2013 wg nośników energii	57

Tabela 23. Podsumowanie efektów realizacji zadań	74

Tabela 24. Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN	104

Tabela 25. Zbiorcze zestawienie wskaźników monitorowania realizacji zadań ujętych w PGN	105

Tabela 26. Rozkład środków finansowych	115

Tabela 27. Podział alokacji w realizacji celu dotyczącego klimatu	115

Tabela 28. Alokacja środków na wybrane osie priorytetowe w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 [EUR]	119

Tabela 29. Analiza uzysków energetycznych dla 1kWp instalacji fotowoltaicznej w technologii polikrystalicznej instalowanej w Poznaniu (nachylenie powierzchni 35°, całkowita suma strat systemu – 45%, lokalizacja: 52°24'30" N, 16°56'2" E, przewyższenie: 64 m	137

Tabela 30. Przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii w budynkach	147

Tabela 31. Podsumowanie potencjału efektywności energetycznej dla Polski.	149

## SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego	17

Rysunek 2. Gmina Kleszczewo	18

Rysunek 3. Zużycie wody na 1 mieszkańca w gminie Kleszczewo, powiecie poznańskim oraz województwie wielkopolskim w latach 2008-2013	24

Rysunek 4. Drogi wojewódzkie w gminie Kleszczewo	28

Rysunek 5. Wielkość emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2010 roku wg sektorów	48

Rysunek 6. Procentowy udział sektorów w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2010	48

Rysunek 7. Wielkość emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2010 roku wg źródeł energii	50

Rysunek 8. Procentowy udział źródeł energii w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2010 roku	50

Rysunek 9. Wielkość emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku wg sektorów	52

Rysunek 10. Procentowy udział sektorów w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku	52

Rysunek 11. Wielkość emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku wg źródeł energii	54

Rysunek 12. Procentowy udział źródeł energii w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Kleszczewo w 2013 roku	54

Rysunek 13. Inwentaryzacja emisji GHG w gminie Kleszewo w latach 2010 i 2013 wg sektorów	55

Rysunek 14. Inwentaryzacja emisji GHG w latach 2010 i 2013 w gminie Kleszewo wg nośników energii	56

Rysunek 15. Strefy przemarzania gruntów. Mapa głębokości przemarzania.	139

Rysunek 16. Potencjał oszczędności energii w budynkach w Polsce. Objaśnienia oznaczeń przedstawia Tabela 30	146

# Footnotes

Parametr aktywności charakteryzuje wielkość danej działalności dla której obliczana jest emisja, jest on powiązany ze wskaźnikiem emisji (wskaźnik musi być dopasowany do danej aktywności).

IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, 2014.

Methodology for the calculation of exhaust emissions – SNAPs 070100-070500, NFRs 1A3bi-iv, Guidebook 2014, EEA;

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, 2014;

Wg Krajowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych za rok 2012, Tabela 6.A,C.

Kolektory płaskie i próżniowe, z uwzględnieniem strat cieplnych całego systemu

Przy rzeczywistej sprawności całego układu ok. 80% i przeciętnej sprawność paneli fotowoltaicznych ok. 15%, z uwzględnieniem zacienienia i optymalnego nachylenia paneli

Poza pompami gruntowymi, gdzie źródłem ciepła jest ziemia, stosowane są również pompy ciepła powietrzne oraz wodne.

Na podstawie Poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Energetyka rozproszona, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2011

Opracowanie na podstawie raportu „Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego” (Katowice 2009)

Za dr Andrzejem Kassenbergiem, w: „Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030” McKinsey&Company

Car pool - forma wspólnego podróżowania polegająca na udostępnianiu wolnego miejsca we własnym samochodzie lub korzystaniu z wolnego miejsca w samochodzie innej osoby, z jednoczesnym współdzieleniem kosztów podróży.